## Slide 1: MODELAGEM DE SISTEMAS DINÂMICOS
Paulo Mateus Corrêa Vianna Alessandra da Cruz Nunes Moraes Yuri Lopes Pamplona
Luiz Ricardo de Sousa Cruz
PME 3380
10772741 10337209 10853498
10334961
1
GRUPO 24

## Slide 2: PROPOSTA DO TRABALHO
O objetivo desse trabalho é a descrição e o estudo dos mecanismos utilizados na impressora 3D, no que se refere a movimentação do bico extrusor e da base de suporte.
2

## Slide 3: IMPORTÂNCIA DO TEMA
Saúde;
Construção civil;
Prototipagem rápida;
Criação de produtos diversos.
3

## Slide 4: HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS
4
Corpos rígidos: Materiais indeformáveis e aplicação da mecânica clássica tanto para o cabeçote quanto para a base.
Desconsiderar movimento de oscilação que ocorre entre a base da impressora e a superfície na qual ela está apoiada.
O cabeçote tem formato cúbico com simetria geométrica e possui massa constante.
As barras paralelas giram com mesmas acelerações angulares para que não ocorra empenamento da peça.
As massas das partes plásticas foram desconsideradas.
A massa M distribuída da placa, hastes e apoios plásticos se encontra no centro geométrico desse corpo.
A massa M distribuída do cabeçote se encontra no centro geométrico do corpo.

## Slide 5: MODELO FÍSICO
5
Bloco Superior
Bloco Inferior
Fixo em uma posição central, congruente com a altura e coordenadas iniciais do cabeçote.
Motor móvel, o cabeçote, a placa inferior e as barras de rolagem.
Corpo único composto da placa, apoios e hastes, conectado a barra centra.
Sistema de Coordenadas

## Slide 6: MODELO FÍSICO SIMPLIFICADO
6

## Slide 7: DIAGRAMA DE BLOCOS
7

## Slide 8: EQUAÇÕES FINAIS DO MOVIMENTO
8

## Slide 9: ESPAÇO DE ESTADOS
9

## Slide 10: ESPAÇO DE ESTADOS
10

## Slide 11: ESPAÇO DE ESTADOS
11

## Slide 12: TRANSFORMADA DE LAPLACE
12
Função de transferência
Para inteirar as análises será observada a função de transferência que pode ser obtida por via de manipulação das equações diferenciais. Especificamente, para encontrar essa função de transferência foi utilizado o programa do scilab.

## Slide 13: POLINÔMIO CARACTERÍSTICO
13
Polinômio obtido a partir dos autovalores da matriz A.

## Slide 14: ANÁLISE DA ESTABILIDADE
13
Análise dos polos
Pode-se observar que existem 3 polos nulos e outros 3 com parte real negativa (são pequenos portanto aparentam estar próximos).

## Slide 15: ANÁLISE DA ESTABILIDADE
14
Critério de Routh-Hurwitz
Como 3 polos foram nulos, foi feita a análise por Routh-Hurwitz para certificar a estabilidade do sistema

## Slide 16: ANÁLISE DA ESTABILIDADE
15
Diagramas de Bode
Relacionado ao domínio da frequência, gera respostas referentes a dinâmica do sistema e permite uma boa visualização dos cenários uma vez que forma respostas decompostas dos elementos.

## Slide 17: DOMÍNIO DO TEMPO
16
Sinal Degrau
Como a impressora possui peças relativamente leves e não existe a resistência de mola, a força gerada pelo degrau é capaz de produzir um deslocamento contínuo.

## Slide 18: DOMÍNIO DO TEMPO
17
Impulso
Como a simulação é de um tempo curto o impulso é capaz de gerar altas velocidades e deslocamentos que sobrepõe qualquer outro tipo de efeito

## Slide 19: RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES
18
Nesse eixo é importante observar que a trajetória se comporta próximo a uma parábola (o amortecimento causa uma modificação na descrição da trajetória)

## Slide 20: RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES
19
Da mesma forma do anterior, a trajetória é parecida com uma parábola. É importante frisar que o cabeçote trava em certos momentos em algum eixo devido a inexistência de torques naquele momento.

## Slide 21: RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES
20
Da mesma forma do anterior, a trajetória é parecida com uma parábola. É importante frisar que o cabeçote trava em certos momentos em algum eixo devido a inexistência de Torques naquele momento.

## Slide 22: RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES
21
O eixo nesse caso trabalha em um intervalo de tempo menor devido a menor movimentação, pois sobrepor o material extrudado precisa de apenas um abaixamento da base 1mm devido ao bico extrusor. Devido a rapidez do movimento da base e as constantes de amortecimento a descrição do movimento se assemelha a uma reta.

## Slide 23: RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES
22
Nesse caso a parcelo do gráfico crescente representa o motor ligado e acelerando até alcançar uma velocidade limite. Ao pairar sobre esse máximo, o motor desliga, caracterizando uma reta praticamente vertical. Após isso, segue o mesmo padrão mas negativamente, e repete o ciclo durante o tempo estipulado.

## Slide 24: SIMULAÇÃO DO MOVIMENTO
23
O movimento do cabeçote é inspirado na forma de preenchimento retangular utilizada em grande parte das impressoras 3D do mercado.

## Slide 25: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Clique para adicionar texto
24
AZEVEDO, F. M. d. et al.Estudo e projeto de melhoria em máquina de impressão 3D.Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2013
DEC, M.Avaliação e otimização da exatidão geométrica de impressora 3D utilizando medição por coordenadas. Tese (Doutorado), 2016
MILLS, D. Future medicine: The impact of 3d printing. j nanomater mol nanotechnol 4: 3.of, v. 3, p. 2, 2015
YOSSEF, M.; CHEN, A. Applicability and limitations of 3d printing for civil structures.2015
ZUCCA, R. et al. Desenvolvimento de uma impressora 3d de baixo custo para prototipagem de objetos. Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 40, n. 1, p. 47–54,2019
SHAHRUBUDINA T.C. LEEA, . R. R. N. An overview on 3d printing technology:Technological, materials, and applications. 2019.
YOSSEF, M.; CHEN, A. Applicability and limitations of 3d printing for civil structures.2015. 6.
ZUCCA, R. et al. Desenvolvimento de uma impressora 3d de baixo custo paraprototipagem de objetos.Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 40, n. 1, p. 47–54,2019.

## Slide 26: OBRIGADO!
Clique para adicionar texto
25