## Slide 1: Produtos e subprodutos do processamento de frutas cítricas.
Disciplina: Citricultura
Docente: Francisco de Assis Alves Mourão Filho
Discente: Cesar Augusto Santana

## Slide 2: Maiores produtores de Citros do Mundo
Agricultural Service/USDA - Global Market Analysis – julho/20

## Slide 3: Maiores produtores de Orange Juice
Maiores consumidores de Orange Juice
Agricultural Service/USDA - Global Market Analysis – julho/20

## Slide 4: Maiores exportadores e importadores de Orange juice
Agricultural Service/USDA - Global Market Analysis – julho/20

## Slide 5: Citricultura no Brasil e no Mundo
Notes: 70 – 80% dessa produção é destinado ao processamento
Detem mais de 50% da produção de laranja do mundo;
Produz mais de 85% do suco de laranja do mundo, de cada 5 copos de suco, 3 vem do brasil
Exporta 98% do suco produzido;

## Slide 6: Citricultura no Brasil e no Mundo
Chart: Produção Mundial Citrinos 2018
| Grapefruit 7% | Lemons and limes 14% | Oranges 54% | Tangerines 25%
 | 0.067663 | 0.1398 | 0.5443 | 0.24824
Chart: Produção Brasileira Citrinos 2018
| Grapefruit 0,4% | Lemons and limes 8% | Oranges 87% | Tangerines 5%
 | 0.0042509 | 0.076857 | 0.86717 | 0.051722
Fonte: FAO Stat
Chart: Variedades destinadas ao processamento
| Precoces 23% | Meia- Estação 23% | Tardia 54%
Precoces 23% Meia- Estação 23% Tardia 54% | 23 | 23 | 54

## Slide 7: Citricultura no Brasil
Fonte: CitrusBR

## Slide 8: Citricultura no Brasil

## Slide 9: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Flavedo : casca da laranja, parte externa, colorida;
Células ou bolsas de óleo : presents na casca e contêm o óleo essencial;
Albedo: parte branca esponjosa entre o flavedo eas menbranas; (flavonóides, d-limoneno, limonina e pectina)
Polpa ou céluas: bolsa que contêm o suco
Membranas internas ou core : estrutura fina, translucida que envolve as células
Sementes

## Slide 10
Recebimento
Descarga
Armazenagem
Limpeza
Processamento de Frutas Cítricas
EXTRAÇÃO
Classificação
FINISHER
DESAERADOR
EVAPORADORES
BLENDERS
PASTEURIZADOR
Notes: Desativar enzimas que escurecem os sucos (polefenoloxidase e peroxidase)
NFC Brix 11 e ratio de 12,5 até 20,5

## Slide 11
Fonte: Jbt food
Processamento de Frutas Cítricas

## Slide 12
Processamento de Frutas Cítricas

## Slide 13: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Suco Prontos para beber (RTD – read to drink)
  SUCO DE LARANJA ESPREMIDO NA HORA:
  SUCO DE LARANJA FRESCO Um termo enganoso que deve ser evitado. Às vezes, é usado para significar suco de laranja espremido na hora; em outros mercados, é utilizado para sucos distribuídos refrigerados ( NFC ou feito a partir de concentrado).
  SUCO NÃO CONCENTRADO (NFC) Suco que não sofreu nenhuma etapa de concentração nem diluição durante a produção. Este termo se originou nos Estados Unidos. A legislação europeia e o Codex Standard definem NFC simplesmente como suco de fruta.
  SUCO PURO OU 100% SUCO Freqüentemente usado em um rótulo para definir o suco puro, sendo um suco direto ou feito de concentrado para distingui-lo do néctar.
  SUCO DE LARANJA CONCENTRADO O suco é produzido diluindo o concentrado de laranja em água potável.

## Slide 14: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Prontos para beber (RTD – read to drink)
  Sucos de laranja aprimorados
    Suco com polpa flutuante adicionada
    Enriquecido com vitaminas, cálcio ou fibras;
      Melhorar valor nutricional;
      Adição de fibra nutricional (normalmente não de laranja) para aumentar o valor do suco para a saúde.
    Ácido reduzido -
Notes: As células adicionadas proporcionam sensação na boca e aumentam o teor de fibras naturais do suco. O suco sem células flutuantes é denominado “liso”.
Suco em que parte do ácido cítrico foi removido por troca iônica durante a fabricação. Isso é permitido nos EUA. A menor acidez do suco pode ser mais suave para o sistema gástrico quando consumido.

## Slide 15
Prontos para beber (RTD – read to drink)
  Produtos de laranja prontos para uso que não podem ser chamados de suco de laranja
    Néctar de laranja
    Bebidas de suco de laranja
    Bebidas com sabor de laranja
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Notes: Néctar de laranja - suco de laranja com adição de açúcar, ácidos e / ou água. o teor mínimo de frutas varia mín. 50%
Bebidas de suco de laranja - bebidas com menor teor de suco do que néctar., eles podem conter apenas óleo de casca e agentes aromatizantes ou concentrados de lavagem de polpa .
Bebidas com sabor de laranja - Produtos com sabor de laranja, mas sem suco genuíno.

## Slide 16: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Categorias de sucos de laranja
Suco de laranja concentrado (FCOJ)
  (FCOJ), 65-66 ° brix
    Produto padrão para suco de laranja concentrado comercializado. É concentrado aproximadamente 5,5 vezes
  FCOJ em aprox. 55 ° brix
    Este produto é frequentemente conhecido como dairy pack. É um concentrado de 66 ° brix reduzido por exemplo, com suco e polpa de concentração única , para a concentração necessária. Os laticínios costumam usar este produto.
  FCOJ no mín. 41,8 ° brix
    Produto de varejo, principalmente nos estados unidos, para diluição com água para dosagem única em casa, em restaurantes, etc.
    Escandinávia: aprox. 52°Brix

## Slide 17: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Categorias de sucos de laranja
  Suco de limão concentrado (FCLJ)
Fonte: citromax.com/

## Slide 18
PROPRIEDADES IMPORTANTES DO SUCO DE LARANJA
  Açúcares e Ácidos
    As propriedades mais importantes do suco de laranja são o teor de açúcar e a proporção entre o teor de açúcar e ácido . essa proporção indica o equilíbrio entre doçura e acidez do suco.
    Os açúcares são principalmente sacarose, glicose e frutose em uma proporção de aproximadamente 2: 1: 1.
    °Brix para o suco de laranja não inclui apenas a concentração de açúcares dissolvidos, mas todos os sólidos solúveis . as substâncias dissolvidas que não sejam açúcares influenciarão o resultado das medições de ° brix. Assim, o nível de ácido , o segundo material dissolvido mais abundante, é frequentemente medido e é feita uma correção do valor brix.
    Depois dos açúcares, os ácidos são a classe mais abundante de sólidos solúveis no suco de laranja. Eles compreendem principalmente ácido cítrico e, em menor grau, ácido málico
  Ratio
    A proporção de açúcares para ácido ( proporção Brix / ácido ) é muito importante para o sabor , pois é uma medida do equilíbrio entre doce e ácido. Conforme as laranjas amadurecem, sua acidez diminui e os açúcares aumentam. Portanto, o Brix / ido relação também irá aumentar.
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Notes: Para suco de laranja de concentração simples , a correção de ácido é pequena e o termo ° brix é comumente usado sem correção para significar apenas o teor de açúcar. No entanto, ao medir o ° brix de concentrado de suco de laranja, a correção do ácido é importante devido ao teor de ácido muito maior do concentrado. Aqui, o termo “° brix corrigido” é usado.
. alguns dos ácidos estão na forma de sais, que conferem ao suco de laranja uma capacidade tampão. Portanto, embora o teor de ácido possa variar amplamente, o ph do suco extraído de laranjas maduras está geralmente entre 3,2 e 3,8.

## Slide 19: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
PROPRIEDADES IMPORTANTES DO SUCO DE LARANJA
  Cloud
    Considerada uma característica desejável: dá uma aparência opaca ao suco e é importante para a sensação na boca. A nuvem de suco de laranja se forma a partir de compostos solúveis e insolúveis (suspensos) liberados durante a extração do suco .
  Polpa
    Sólidos em suspensão, também conhecidos como polpa . As partículas muito pequenas de polpa chamadas “ polpa afundando ” estão intimamente relacionadas à cloud .
    A polpa é composta principalmente de paredes de células de frutas rompidas, paredes de segmentos e fibras do núcleo.
    Dois tipos de polpa são encontrados no suco.
      A polpa descendente , composta por fibras particuladas que se assentam gradualmente com o tempo, é encontrada em todos os sucos de laranja e é uma parte importante da nuvem de suco de laranja . Os valores típicos em sucos de concentração única variam de 5% a 12%, embora os resultados dependam muito do método de análise usado.
      A polpa flutuante , ou células , consiste em matéria sólida maior. A maioria sobe à superfície depois que o suco é mexido.A polpa flutuante é adicionada ao suco concentrado ou reconstituído. Sua concentração típica em suco de concentração única , se adicionado, é de 5-30 g / l (método de peneiramento).

## Slide 20: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
PROPRIEDADES IMPORTANTES DO SUCO DE LARANJA
  Flavor
    É a experiência complexa do cheiro, sabor e sensação na boca de um produto. O sabor do suco de laranja é constituído por uma série de componentes, os mais importantes dos quais são:
      Ácidos e açúcares para gosto;
      Nuvem para sensação na boca;
      Componentes voláteis para cheiro e sabor.
        Os componentes voláteis do sabor são encontrados em três frações do produto - óleo da casca , óleo da essência e aroma da essência .
          Óleo de casca . Quando adicionado ao suco, o óleo da casca dá corpo e frescor, embora quando usado sozinho possa dar um sabor artificial.
          Óleo de essência . Quando adicionado ao suco, o óleo essencial dá notas de topo e torna o suco frutado, verde e doce.
          Aroma de essência . O aroma da essência confere notas de topo ao sumo e torna-o fresco e doce.. A adição dessa fração, também chamada de essência de fase aquosa, é mais comumente feita com sucos de qualidade premium do que com produtos padrão.

## Slide 21: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
PROPRIEDADES IMPORTANTES DO SUCO DE LARANJA
  Cor
    A cor intensa do suco de laranja deve-se principalmente a compostos chamados carotenoides
    A cor pode ser medida comparando o suco com padrões de cor conhecidos em tubos de vidro ou usando um colorímetro.
Fonte: medicalexpo.com/
Fonte: braseq.com.br/
Notes: Em climas secos e mais frios como o Mediterrâneo, a cor do suco é bem desenvolvida. Em climas mais quentes e úmidos, como na Flórida, os pigmentos são diluídos e o suco, portanto, possui menos cor. A única maneira legal de realçar a cor é misturar o suco em questão com outro suco de laranja com uma pontuação de cor mais alta (por exemplo, suco de laranjas Valencia). Os regulamentos dos EUA e o Codex Standard permitem que até 10% de suco de tangerina sejam adicionados ao suco de laranja. O suco de tangerina contém mais carotenóides e, portanto, tem uma cor mais forte do que a maioria das outras variedades de frutas cítricas.
As cores desbotadas resultam principalmente da formação de compostos marrons que embotam a cor natural do suco, não por mudanças nos próprios pigmentos. Os pigmentos coloridos do suco de laranja são bastante estáveis ​​ao calor em comparação com os pigmentos coloridos de outros alimentos. A formação de compostos de cor castanha ocorre após tratamento térmico excessivo ou armazenamento prolongado à temperatura ambiente.

## Slide 22: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
PROPRIEDADES IMPORTANTES DO SUCO DE LARANJA
  Ácido ascórbico/ Vit. C
    Nutriente mais importante do suco de laranja
      sucos recém-extraídos variam de 450 a 600 mg / litro.
      suco de laranja quando consumido variam de 200 a 400 mg / litro.
    Perdas de Vitamina C
      Oxigênio - 1 mg de oxigênio corresponde teoricamente a uma perda de 11 mg de vitamina C.
        a vitamina C se oxida em ácido desidroascórbico
      Temperatura – aprox. 2 a 3% de perda.
Fonte: Agência Nacional de Alimentos da Suécia, Livsmedelsdatabasen, 2017
Notes: . Uma razão para isso é que os consumidores consideram as laranjas uma boa fonte de vitamina C.
Desde que os procedimentos de produção estejam corretos, ocorre apenas uma pequena perda de vitamina C durante o processamento inicial em concentrado. Perdas mais significativas podem ocorrer durante o processamento na embaladora de suco e durante o armazenamento em ambiente.

## Slide 23
Processamento de Frutas Cítricas

## Slide 24
Essências (Water phase/ oil phase)
  São essências que se desprendem do suco de laranja durante sua concentração nos evaporadores. Os evaporadores T.A.S.T.E. contam com os chamados recuperadores de essência. Extraí-se uma fração aquosa e oleosa, vindo daí o nome water phase/ oil phase. Podem se reincorporadas novamente ao suco ou vendidas para uso em refrigerantes ou sucos
  O produto é extraído durante o processo de concentração do suco
  A essência de fase aquosa, comercialmente conhecida como Water Phase, é utilizada como ingrediente na forma de aroma em indústrias de alimentos e bebidas.
  A essência de fase oleosa, comercialmente conhecida como Oil Phase, é utilizada em indústrias produtoras de alimentos, fármacos, cosméticos e perfumaria, como ingredientes na forma de aromas e fragrância.
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Notes: A separação final das fases oleosa e aquosa ocorre por sistema de decantação e por diferença de densidade entre os produtos.

## Slide 25
Casca úmida de citros
  O produto é separado durante a extração da laranja, sem adição de compostos aromáticos. É utilizado como matéria-prima para produção de pectina.
    Pectina - Agente gelificante, espessante e agente de suspensão em produtos de confeitaria. Polissacarídio que junto com a celulose e a hemicelulose forma a matéria estrutural da parede celular. A pectina comercialmente extraída vem da maçã e da laranja.
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Fonte: revista-fi.com.br/
Notes: As pectinas são usadas nas indústrias processadoras de frutas, na produção de doces e confeitos, em confeitaria industrial, na indústria láctea, na indústria de bebidas e em comestíveis finos. As pectinas são usadas em outras aplicações não comestíveis, como produtos farmacêuticos e cosméticos. Sua habilidade para somar viscosidade e estabilizar emulsões possibilita seu uso em suspensões em várias preparações farmacêuticas líquidas. Possui ainda efeito biológico, sendo um famoso antidiarréico. São apreciadas como agente de textura natural em cremes, unguentos e óleos e empregadas como estabilizante e espessante nas loções capilares, loções corporais e shampoos. A pectina é uma substância não irritante em contato com a pele e, inclusive, já foram obtidos efeitos curativos e bactericidas em feridas. Na indústria do tabaco são utilizadas como cola natural na fabricação de charutos e charutinhos.

## Slide 26: PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
POLPA
  Na produção do FCOJ há o ajuste do teor de polpa do suco por intermédio dos finishers ou turbo-filtros. A polpa que foi retirada no processo de ajuste é usada para fabricação do pulp-wash e enviada a um novo conjunto de finishers, sendo lavada com o condensado recuperado, onde se obtém um suco com BRIX inferior ao FCOJ.
  O pulp-wash ou WESOS, é concentrado em evaporadores para perder água e a polpa exaurida vai para a fábrica de ração .
  *WESOS (Water Extracted Soluble Orange Solids) pode ser adicionado ao suco primário ou concentrado e vendido separadamente
Notes: Cerca de 5% do peso de uma laranja são formados por sacos de suco ou vesículas de suco. As vesículas de suco contêm suco de laranja com cerca de 12º Brix. Após a extração do suco, as vesículas do suco ainda contêm uma quantidade considerável de suco 12º Brix que pode ser recuperado. As vesículas de suco podem ser levadas para um finalizador de múltiplos estágios e operação de lavagem com água em contra-corrente que recupera cerca de 90% desses sólidos de suco. Esses sólidos podem ter enzimas pécticas adicionadas para reduzir sua viscosidade e, em seguida, combinados com o suco dos extratores para aumentar os rendimentos primários do suco ou vendidos separadamente como bases de bebidas.
A lavagem da polpa fornece uma aparência opaca chamada cloud para uma bebida e é uma fonte de sólidos de frutas mais baratos do que o suco normal para declarações de rótulo.

## Slide 27
Processamento de Frutas Cítricas

## Slide 28
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
ÓLEO DE CASCA ( Cold Pressed Oil)
  Etapas da extração do óleo:
    Estiramento e concentração:
      Consiste em coar a emulsão para remover grandes pedaços de casca e outras partes de laranja que precisam ser excluídas das centrífugas. Após coar, a emulsão de óleo - contendo cerca de 0,5-2,0% de óleo - entra na centrífuga de primeiro estágio (também chamada de desludger ou concentrador). A centrífuga concentra o óleo em até 70-90%.
    Polimento:
      A corrente de óleo concentrada então passa para um processo de centrifugação de segundo estágio (polimento). Aqui, o óleo é ainda concentrado para> 99% de pureza. As taxas de fluxo são extremamente pequenas (1-2%) em comparação com as taxas de fluxo no primeiro estágio ou na clarificação e remoção de óleo do suco de concentração única .
      Uma tonelada de fruta normalmente rende 200-300 litros de emulsão para a primeira centrífuga e 3-6 litros de óleo concentrado para o polidor.
Notes: A fase leve é ​​o óleo concentrado, a fase pesada é a água e a terceira fase é o material particulado residual.
A fase pesada da centrífuga de primeiro estágio do óleo de casca é normalmente recirculada para os extratores como “água amarela”. Parte desse fluxo (10-50%) precisa ser substituído por água doce para evitar concentrações excessivas de substâncias insolúveis como a pectina antes que essa emulsão de óleo pobre seja enviada de volta aos extratores de suco.
Um pouco de óleo de casca é adicionado ao concentrado após a evaporação, antes do armazenamento de longo prazo. Ele mascara ou retarda o desenvolvimento de um gosto estranho de papelão durante o armazenamento. O óleo de casca às vezes é usado por casas de mistura e embaladoras de suco para adições extras ao concentrado. É vendido a fabricantes de aromas para a produção de vários compostos aromáticos usados ​​nas indústrias de bebidas, cosméticos e química. No comércio, é frequentemente referido como óleo prensado a frio (CPO) ou óleo de casca prensado a frio (CPPO).

## Slide 29
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
ÓLEO DE CASCA ( Cold Pressed Oil)
  Etapas da extração do óleo:
    Deceramento/Winterization:
      O óleo é armazenado em tanques a 1 ° C ou menos, o que faz com que as ceras precipitem e sedimentem. O processo normalmente leva 30 dias ou mais, embora em temperaturas mais baixas esse período possa ser consideravelmente mais curto.
    Recuperação do D’limonene:
      Um sistema tradicional de recuperação de d-limoneno aquece a água amarela e vaporiza ainda mais uma mistura de vapor d'água e d-limoneno em uma ou mais câmaras flash em série. O vapor é posteriormente condensado para recuperar a fração terpênica.
Notes: A fase leve é ​​o óleo concentrado, a fase pesada é a água e a terceira fase é o material particulado residual.
A fase pesada da centrífuga de primeiro estágio do óleo de casca é normalmente recirculada para os extratores como “água amarela”. Parte desse fluxo (10-50%) precisa ser substituído por água doce para evitar concentrações excessivas de substâncias insolúveis como a pectina antes que essa emulsão de óleo pobre seja enviada de volta aos extratores de suco.
Um pouco de óleo de casca é adicionado ao concentrado após a evaporação, antes do armazenamento de longo prazo. Ele mascara ou retarda o desenvolvimento de um gosto estranho de papelão durante o armazenamento. O óleo de casca às vezes é usado por casas de mistura e embaladoras de suco para adições extras ao concentrado. É vendido a fabricantes de aromas para a produção de vários compostos aromáticos usados ​​nas indústrias de bebidas, cosméticos e química. No comércio, é frequentemente referido como óleo prensado a frio (CPO) ou óleo de casca prensado a frio (CPPO).

## Slide 30
Processamento de Frutas Cítricas

## Slide 31
CPP – Farelo de Polpa Cítrica Peletizada (Citrus Pulp Pellets)
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Fonte:Pereira et al, 2007
Notes:   A fábrica de rações recebe frutas rejeitadas das mesas de classificação na área de recepção e resíduos do processamento de suco. Com teor de umidade de cerca de 80%.
  Moinhos de martelo então o quebram em pequenos pedaços.
  Pequenas quantidades de cal (0,15-0,25%) são adicionadas para auxiliar o processo de desidratação.
  As prensas primárias de descasque removem cerca de 10% da umidade.
  A adição posterior de cal e prensagem secundária pode remover 2-3% de umidade extra.
  O líquido das prensas (icor de prensagem)- contém aproximadamente 9-15% de sólidos solúveis, muitos dos quais são sólidos de açúcar . O teor de óleo pode ser 0,2-0,8%.
  O licor de prensagem é geralmente concentrado a 50 ° Brix e adicionado de volta ao resíduo da casca antes da prensagem. Alternativamente, pode ser concentrado até 72 ° Brix e utilizado como matéria-prima para um processo de fermentação para a fabricação de álcool cítrico.
  O aquecedor de resíduos remove o d-limoneno , que pode ser recuperado com um fluxo separado da fase de vapor.
  A casca prensada é seca em um secador rotativo até um teor de umidade de cerca de 10% e então peletizada para fazer ração animal. O vapor do secador de casca é usado como meio de aquecimento no evaporador de calor residual.
PB = proteína bruta, EE = extrato etéreo, FDN = fibra em detergente neutro, NDT = nutrientes digestíveis totais

## Slide 32
Melaço Cítrico
    O melaço cítrico contém alta concentração de sólidos solúveis e é geralmente concentrado e adicionado ao processo de fabricação de CPP visando aumentar sua concentração de açucares
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Notes:     As cascas de laranja, sementes, polpas e demais resíduos são triturados em um moinho e encaminhados para um tanque de reação onde ocorre a mistura com cal, visando liberação de água e acerto do pH. Em seguida, a massa é prensada para remover a umidade presente, gerando o chamado licor de prensagem (press liquor ou peel juice). Este passa por uma sequência de peneiras para a separação dos sólidos e é enviado para um evaporador de múltiplos efeitos do tipo W.H.E. 35 (evaporador de energia residual), onde é concentrado e dá origem ao melaço cítrico.
    O rendimento de laranjas frescas em melaço cítrico com 50 °Brix é de 5,2%. Este possui em torno de 90 g.L-1 de açúcares redutores e 20 g.L-1 de sacarose

## Slide 33
D’limonene
  O d-limoneno é o componente mais expressivo presente na casca da laranja. É responsável pelo odor que se pode sentir nas proximidades de uma planta de processamento de suco.
  O líquido passa por uma bateria de peneiras para a remoção de sólidos e então enviado para o evaporador. Na etapa de concentração o d-limoneno é extraído no 2.º estágio do evaporador de múltiplo efeito. O condensado recuperado no W.H.E. é composto de água e d-limoneno. Deixado em repouso, ocorre a separação por decantação do d-limoneno.
  No caso dos óleos essenciais dos cítricos em geral, o d’limoneno é seu componente mais expressivo, atingindo concentrações de 90 a 96%.
  Aproximadamente 50 mil t de d’limoneno são recuperadas ao ano como subproduto da indústria cítrica mundial
Existem diversas aplicações:
  solvente para resinas,
  síntese de outros compostos químicos,
  aplicações em borracha, tintas, agente dispersante para óleo,
  além da utilização na síntese química do mentol.
PRODUTOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS
Notes: . O limoneno é geralmente separado do óleo essencial obtido no suco de laranja pela sua baixa solubilidade em água, alta tendência à autoxidação e polimerização, e formação de “off-flavors”, tornando se um subproduto industrial adequado para bioconversões a compostos de alto valor comercia

## Slide 34: OBRIGADO!

## Slide 35
https://orangebook.tetrapak.com/
Yamanaka, Hélio Tadashi - Sucos cítricos - São Paulo CETESB, 2005. 45 p.- Disponível em : http://www.cetesb.sp.gov.br
Kharfan, Daniela – Proposta de método para avaliação de extração de sucos cítricos – São Carlos – UFSCAR, 2012, 95p
Food Ingredients Brasil - https://revista-fi.com.br/
CitrusBR – www.citrusbr.com.br
Fundecitrus - https://www.fundecitrus.com.br/
USDA Foreign Agricultural Service - https://www.fas.usda.gov/
Referências Bibliográficas