Exercícios de Corrosão

Questão 1. Defina o conceito de corrosão. É um conceito que se aplica somente para metais, cite alguns exemplos?

Questão 2. As latas de conservas são fabricadas com lâminas de ferro revestidas com estanho e apresentando, no seu interior, uma película de verniz protetor inerte. Um determinado produto com pH = 2 foi embalado, a vácuo, numa dessas latas. No transporte, a lata foi amassada, ocorrendo fratura nos revestimentos de verniz e de estanho, deixando o ferro em contato direto com o produto. Dados os potenciais de redução:

| Fe2+ + 2e- → Fe° | E° = − 0,4 V |
| --- | --- |
| Sn2+ + 2e- → Sn° | E° = − 0,14 V |

a) que metal tende a sofrer corrosão? Justifique. b) escreva as reações anódica e catódica da pilha de corrosão formada

Questão 2. Selecione alguns exemplos de corrosão direta e corrosão indireta?

Questão 3. Diferencie o conceito de pilha galvânica de um pilha de concentração?

Questão 4. Com o uso da Equação de Nernst e sabendo que a reação envolve apenas transferência de elétrons, determine o potencial para formar a linha no Diagrama de Pourbaix?   (E, potencial;  F, constante Faraday; n, número de elétrons

)

Fé ↔  Fe+2      +    2e

E =  Go / nF   +   0.0591/n   log (P)p/(R)r  +  (0.0591. h)/n   x pH

G0 = -RTInK

Questão 5. Quais os tipos de processos de polarização do eletrodo? Qual o objetivo de se determinar a corrente de corrosão de um par eletroquímico?