2a LISTA DE EXERCÍCIOS DE PEA2402– AQUILES

Para as curvas de demanda ( kW) dos três tipos de consumidores listadas a seguir, pede-se:

| TIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iluminação | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Residencial | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 | 95 | 100 | 130 | 90 | 80 | 80 | 100 | 420 | 1450 | 1200 | 1000 | 700 | 200 | 50 |
| Industrial | 200 | 200 | 200 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 600 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 800 | 400 | 400 | 350 | 300 | 200 | 200 | 200 |

P instalada Iluminação = 50 kW ;  P instalada Residencial = 2000 kW ; P instalada Industrial = 1500 kW ;  Capacidade do sistema = 3000 kW ; C energia = R$50 /kWh e Custo da demanda = R$ 5/kW

- as demandas máximas individuais e do conjunto;

- a demanda diversificada máxima;

- a demanda máxima não coincidente;

- os fatores de carga individuais e do conjunto;

- os fatores de demanda individuais e do conjunto;

- o Custo de Consumo Mensal para o conjunto;

- o fator de utilização do conjunto;

- os fatores de diversidade, coincidência,  a diversidade da carga;

- o fator de contribuição de cada consumidor

- um esboço da curva de duração da carga total para uma semana, considerando que a curva de carga é igual a semana toda.

FORMULÁRIO

| Fator de Carga | Fator de Demanda | Fator de Utilização |
| --- | --- | --- |
| Demanda Média / Demanda Máxima = Energia/ (Período x Demanda Máxima) | Demanda Máxima / Potência Instalada | Demanda Máxima / Capacidade do Sistema |
| Demanda Diversificada Máxima | Horas Equivalentes | Custo de Consumo Mensal |
| Somatória Demandas no instante do Valor Máximo / Número de Consumidores | Fator de Carga x Período | ( C demanda / (720 x Fator de Carga) + C energia ) x Energia |
| Fator de Diversidade | Fator de Coincidência | LD = Diversidade da Carga |
| Somatória Demandas Máximas Individuais / Demanda Máxima Total = Demanda Máxima não Coincidente / Demanda Máxima Diversificada | 1 / Fator de Diversidade | ( F diversidade – 1) x D máxima |
| Fator de Contribuição | Fator de Perdas | Horas Equivalente de Perdas |
| Demanda que Contribui para a Máxima Total / Demanda Máxima Total | Perda Média / Perda Total | F perdas x Período |
| Demanda não-Coincidente |  |  |
| Somatória Demandas Máximas individuais/Número de Consumidores |  |  |