SEL 0403 – Eletricidade I

Análise em regime permanente C.A. - Diagramas Fasoriais

Lista 6. Exercícios em Análise em Corrente Alternada

- Calcule o valor de v da figura 1, em regime permanente, usando análise nodal.

Resposta: V

- Para o circuito da figura 2 calcule o valor de “v” em regime permanente usando análise nodal.

Resposta: V

- Considerando a rede escada da figura abaixo. Calcule V.

Resposta: V = -j3 V.

- Determine a Tensão V2 e a corrente IB na figura abaixo usando método dos nós.

- Repetir os itens 1, 2 e 3 usando análise de malhas.

- Através do princípio da superposição, calcule a corrente i no circuito apresentado na figura abaixo.

Resposta: A

- Para o circuito da figura abaixo troque a parte à esquerda dos terminais a-b pelo equivalente de Thévenin e calcule “i1” em regime permanente.

Resposta:

- Obtenha o Thevenin entre a e b no circuito da figura abaixo

# Text boxes

1/6 F

+

v

-

12 cos 2t  A

2 sen 2t  A

Figura 2

1/6  F

2(

6 cos 2t  A

(

b

1(

1/8 F

18 cos 2t  V

2(

+

_

1H

i1

3 cos t  A

6(

2H

10 cos 2t  V

+

_

i

4(

1(

3H

-j1(

j1(

V

+

_

+

V

-

Figura 3

-j1(

1(

+

v

-

10 cos 2t  V

2 sen 2t  A

+  -

Figura 1

1/30  F

10(

5 cos 2t  A

5(

2(

a

(