|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Eletricidade I (SEL 0403) | Prof. Elmer P. T. Cari 2017 |
| --- | --- | --- |

Prova I

Nome:___________________________________________________

- (2 pontos) No circuito da figura abaixo as resistências representas aquecedores. Indique se o aquecedor de 20R Ω consome maior potência que o aquecedor de 12R Ω (justifique com cálculos).

|  | Resposta: P12R=3R[W] P20R=5R[W] Portanto,a potência em 20R é maior |
| --- | --- |

- (3,0 pontos) Se R pode ser ajustada a qualquer valor. Qual é a máxima potência que poderia ser dissipada por este resistor?

|  | Resposta:_ PRMAX = 30,29 W (aprox) |
| --- | --- |

- (3 pontos) Para o circuito da figura abaixo determine  “i1(t)” e a tensão no ponto “a”(Va(t)).

Resposta:   ;

Va(t) =

4)(2 pontos) No circuito da figura abaixo é representado um sistema bifásico, três fios, com TVs e lâmpadas, representadas por resistências. O cabo de alimentação tem uma resistência de 1 ohm mostrado na figura. O sistema tem um fusível que só atuará abrindo o circuito, caso a corrente ultrapasse o seu valor limite. Se você fosse contratado a fim de indicar o número máximo de lâmpadas adicionais que podem ser colocados em paralelo entre os pontos “a” e “b” de tal maneira que o fusível não queime, quantas colocaria? (Justifique a sua resposta)

Resposta: Máximo 7 lâmpadas adicionais entre o ponto a-b. Nesta situação, a corrente no fusível atinge 96,6 [A] aprox.

Boa Prova!!!

“Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz, vemos a luz”. Salmos 36:9