Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

# PRÁTICA  N º9

“Dispositivos de Lógica Programável de Complexo (CPLD- “Complex Programable Logic Devices”)”:

Circuitos Combinacionais

1.   Objetivos:

- Projeto e implementação de circuitos combinacionais  utilizando “CPLD”.

- utilização do programa QUARTUSII da empresa ALTERA no projeto e simulação e síntese de circuitos em dispositivos “CPLD (Dispositivo Lógico Programável Complexo e FPGA( Arranjo de Portas Programável em Campo).

2. Material utilizado:

- CPLD:  EPM7128SLC84-7

- Kit de programação de UP1 da ALTERA

- Multímetro

3. Procedimento Experimental:

3.1 Utilizando o software QUARTUSII, escolhendo o dispositivo CPLD EPM7128SLC84-7, projete, simule um circuito codificador de prioridade de 8 entradas X 3 saídas e enable, figura 1, e cujo funcionamento segue o indicado na Tabela 1. Para verificar seu funcionamento ligue sua saída a um de decodificador BCD para 7 segmentos e ao display da placa. Os displays apresentam a configuração anodo comum.

Para criar um arquivo de projeto esquemático no software QuartusII siga os passos do arquivo “Introdução ao QUARTUSII-Esquemático” que se encontra na pasta curso ou no site.

Tabela 1

Figura 1 Codificador de prioridade

3.2 Sintetize no dispositivo no Kit da ALTERA o circuito projetado no item 3.1  e teste o funcionamento do circuito.

3.3 Pesquise no site do fabricante ou nos sites indicados no arquivo “Normas de Lab de Dig I”, o preço deste e de outros dispositivos da família MAX 7000S. Faça uma comparação entre eles em termos do preço para diferentes capacidades de integração e velocidade. Verifique  se existem  dispositivos FPGA de família mais recentes, e compare seus preços com o dispositivo utilizado.

3.4 Para o relatório entregar cópia impressa do esquemático com os comentários necessários ao entendimento do que foi projetado, incluindo nomes e número USP dos componentes do grupo. Incluir também figura da simulação.

4. Bibliografia:

- Site da ALTERA

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações

# Exercícios para entregar na próxima aula: “Dispositivos lógicos Programáveis: somador/subtrator”

EXERCÍCIO Nº 9

Projetar um circuito somador/subtrator completo de 4 bits. Um controle C deve alterar seu funcionamento de somador para subtrator (C=’0’ soma, C=’1’ subtração)