Eletricidade e Magnetismo I - 1º. Semestre 2012

Lista de Exercícios 4 : Corrente Elétrica

1. Estime a velocidade média dos elétrons num fio metálico de seção transversal de 1 mm2 percorrido por uma corrente contínua de 0,5 A. Considere a densidade volumétrica de elétrons livres igual a 2,5 x 1028 elétrons/m3. Nessas condições, quanto tempo, em média, um elétron leva para percorrer 1 m de fio?

2. Um acelerador de prótons é formado por um tubo cilíndrico de 10 m de comprimento, no interior do qual existe vácuo. As partículas são injetadas em uma extremidade do tubo com velocidade inicial de 3 mil km/s e aceleradas até o outro lado por uma diferença de potencial de 8 MV. A intensidade do feixe corresponde a uma corrente de 10 μA e sua seção pode ser considerada circular com 3 mm de raio. O próton tem carga 1,6 x 10-19 C e massa 1,672 x 10-27 kg.

a) Calcule a densidade volumétrica de prótons no início do tubo.

Supondo que o campo elétrico seja uniforme no interior do tubo, calcule, para uma posição genérica, distante x do ponto de injeção,

b) a velocidade de um próton;

c) a densidade.

d) Qual a velocidade de um próton no final do tubo?

e) Qual a densidade volumétrica de prótons no final do tubo?

Cobre 1,72x10-8

Tungstênio 5,25x10-8

Ouro 2,44x10-8

Germânio 0,60

Silício 2300

3. A tabela ao lado apresenta a resistividade de alguns elementos à temperatura ambiente, em unidades (.m. No silício a densidade volumétrica de elétrons livres é de aproximadamente 1,0x1016 por metro cúbico, enquanto no cobre é de 8,5x1028 elétrons livres por metro cúbico. (a) Determine o tempo médio entre colisões para os elétrons livres no silício e no cobre. (b) O tempo médio entre colisões dos elétrons livres no silício é maior que no cobre. Como você pode explicar que a resistividade do silício seja maior que a do cobre? (c) Supondo que uma diferença de potencial 110 V seja aplicada entre os extremos de um fio de cobre de 1 m de comprimento, determine a velocidade de arraste dos elétrons.

4. Para construir um aquecedor elétrico, para uma dada fonte de tensão fixa, você deve escolher entre duas resistências, R1 e R2, sendo R1<R2. Qual é a mais indicada para ter a máxima potência dissipada?

5. Dois fios do mesmo material e de comprimentos idênticos possuem diâmetros diferentes. O diâmetro do fio A é igual ao dobro do diâmetro do fio B. Se a resistência do fio B é R, qual é a resistência do fio A?

6. Uma bateria de automóvel fornece uma força eletromotriz de 12 V. Quando a corrente fornecida ao motor de partida é igual a 20 A, mede-se uma diferença de potencial de 11,5 V entre os seus terminais. (a) Qual é a resistência interna da bateria? (b) Qual é a potência fornecida pela bateria? (c) De quanto diminui a energia química da bateria quando ela fornece uma corrente de 20A ao motor de partida durante 3 minutos?

7. Uma rede de alta tensão de corrente contínua cobre a distância de 500 km entre a usina geradora e a estação de distribuição. A usina gera uma potência de 5,0 GW (109W) a uma voltagem de 500kV. Calcule a área de seção reta dos cabos de alumínio (( = 2,82x10-8 (.m) para que a perda nesses cabos por efeito Joule não ultrapasse 5% da potência gerada pela usina.

8. Um elemento resistivo de aquecimento de uma secadora de roupas com potência nominal 2 kW tem 80 cm de comprimento. Se 10 cm são removidos, qual a potência dissipada pelo novo elemento para uma mesma diferença de potencial, desprezando variações nas dimensões deste elemento ?