SEL 0403 – Eletricidade I

Circuitos Trifásicos Balanceados

- A figura abaixo mostra um sistema de potência trifásico. O gerador está ligado em delta e produz uma tensão de linha de 480V e a linha de transmissão tem uma impedância de 0,09+j0,16 (Ω). A carga 1 está ligado em Y com uma impedância de fase de 2,5∟36.87° e a carga 2 está ligado em delta e possui uma impedância de 5∟-20°.

- Qual é a tensão de linha VAB nas duas cargas?

- Qual é a queda de tensão na linha de transmissão?

Respostas:

- VAB (na carga) = 439∟-7,3°

- ΔVLT = 41,3∟52°

(Sugestão: considere a sequencia positiva e a partir das tensões de linha do gerador determine as tensões fase neutro (em estrela). Depois transforme as cargas no equivalente em estrela e encontre o equivalente monofásico. Após determinar as tensões de fase na carga encontre a tensão de linha AB na carga).