|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Eletricidade I (SEL 0403) | Prof. Elmer P. T. Cari 2016 |
| --- | --- | --- |

Prova I

Nome:___________________________________________________

- (4 pontos) No circuito da figura abaixo, determine a potência trifásica nos terminais do gerador. (As tensões estão em RMS)

|  | Resposta: Pger=183,7 kW Qger =31 kVar |
| --- | --- |

- (3 pontos) Compensação reativa. No circuito abaixo é mostrado um diagrama unifiar de um sistema trifásico. Se a tensão de linha na carga é 480V, determine o valor do capacitor por fase a fim de corrigir o fator de potência para 0,977 atrasado no ponto “1”. Considere f=60Hz. (As tensões estão em RMS)

|  | Resposta: C = 530,27μF |
| --- | --- |

- (4 pontos) Três wattímetros são conectados para medir a potência total absorvida pela carga desbalanceada conectada em estrela (figura 4). Determine as leituras dos wattímetros. Determine a potência total. (As tensões estão em RMS)

Dados: ; e  ( seqüência negativa, ou acb.)

|  | Resposta: W1=667 W W2=800 W W3=600 W Pt = 2067 W |
| --- | --- |

Potência Trifásica – carga equilibrada (subscrito “p” significa valor por fase)

Obs.: Lembrando que ( é o ângulo da impedância de carga, isto é, o ângulo entre a tensão de fase e a corrente de fase