|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Recuperação de Conversão Eletromecânica de Energia (20%)

Nome: _________________________________________________________

- (1 ponto) Para o Relé apresentado na figur a abaixo. N= 500; lnucleo =360mm; lar = 1mm ( cada entreferro); Núcleo é aço fundido. A área transversal é 2cm x 3cm. Se a corrente no enrolamento é 4A. Determine a densidade de fluxo (B) no núcleo do material usando o método iterativo.

Resp: B nucleo = 0,35 [T], Hnucleo = 290 [A-e/m ] (Aproximadamente)

2)(1 ponto) O circuito magnético da figura abaixo possui uma permeabilidade magnética de 1200. Desprezando o efeito das perdas de dispersão e espraiamento. Todas as dimensões estão em centímetros e a área magnética tem uma seção quadrada. Determine a densidade de fluxo no entreferro.

Resposta: Bar = 1,034 [T]

- (1 ponto) Para o transformador cujos dados de placa são: Potência Nominal = 20KVA; Relação de Transformação: 8000V/240V. Foram feitos ensaios cujos resultados estão mostrados na tabela abaixo.

|  | Ensaio em Circuito Aberto | Ensaio em Curto Circuito |
| --- | --- | --- |
| Medidas realizadas | (lado de alta tensão) | (lado de alta tensão) |
| Tensão | 8000[V] | 489[V] |
| Corrente | 0,214[A] | 2,5[A] |
| Potência | 400[W] | 240[W] |

- Desenhe o circuito equivalente vista do primário e secundário com os valores dos parâmetros.

- Considerando plena carga, calcule a regulação de tensão (em %) para:

b.1) Fator de potência 0,8 indutivo; Resposta:4,77

b.2) Fator de potência 0,8 indutivo; Resposta:1,38

b.3) Fator de potência 0,8 capacitivo; Resposta:-2,67

c) Qual é a eficiência do transformador a plena carga e fator de potência 0,8 em atraso. Resposta:95,9%

- (1 ponto) Para o transformador trifásico cujos dados de placa são:

Potência Nominal = 10MVA;

Relação de Transformação: 110kV - 7,2 kV, ligação Δ –Y.

Foram feitos ensaios cujos resultados estão mostrados na tabela abaixo.

|  | Ensaio em Circuito Aberto | Ensaio em Curto Circuito |
| --- | --- | --- |
| Tensão linha | 7,2[kV] | 13,2[kV] |
| Corrente linha | 16[A] | 52,5[A] |
| Potência trifásica | 72[kW] | 80,0[kW] |

- Desenhe o circuito equivalente trifásico vista do primário.

- Desenhe o circuito equivalente trifásico vista do secundário.

- Calcule a regulação de tensão (em %) e a eficiência para:

e.1) 100%Plena carga, fator de potência 0,8 indutivo;

e.2) 75% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

e.3) 50% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

e.4) 25% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

d) Plote a regulação e a eficiência do item “c” em função da corrente de carga.

- (1 ponto)Três transformadores monofásicos de 100kVA, 2300/460V, 60Hz são ligados para formar um banco trifásico de 2300 V /460V. A impedância equivalente série de cada transformador monofásico referido a seu lado de baixa tensão é 0,045+0,16jΩ. Um gerador trifásico ideal é ligado no primário e uma carga no secundário. Entre o gerador trifásico e o primário do transformador existe uma impedância do alimentador de  ZLT =0,5+j1,5Ω.  A carga é ligada diretamente nos terminais do secundário do transformador.

O banco trifásico entrega a plena carga a 460V e fdp = 0,85 em atraso.

a)Desenhe o circuito trifásico original do problema.

b)Determine o módulo da tensão de linha e a corrente de linha nos terminais do gerador.

Resp: VAB=2603,5 [V];

ILinha = 75,3[A]

- (1 ponto) O circuito magnético de um reator é mostrado na figura abaixo. A curva BxH para o núcleo do material foi aproximada por duas retas como mostrado na figura ao lado. Se a corrente I1 = 2,0 A, determine o valor da corrente requerida I2 para produzir uma densidade de fluxo de 0,6 T na perna vertical da bobina N1.

Resposta: I2 = -2,54[A]

(Observação: a permeabilidade do material μ é a inclinação da curva Bx H, portanto no trecho 0-400 A-esp/m tem um valor e no techo 400-1000A-esp/m tem um outro valor dado pela inclinação das retas da figura ao lado).

- (1 ponto) Três transformadores monofásicos de 50kVA; 2400/240V; tem uma impedância equivalente vista do secundário de  Zequ2 = 0,0142 + j 0,0182. Os transformadores estão ligados a fim de criar um banco trifásico ligado em Y-Δ com tensão de 4,16kV/240V (valores aproximados). O primário do transformador é ligado a uma fonte ideal trifásica através de uma linha de transmissão de impedância ZLTP=0,15+ j1[Ω]/fase  e o secundário a uma carga trifásica através de uma impedância de ZLTP = 0,0005+ j0,0020[Ω]/fase.

- Se a tensão nos terminais da fonte é 4160[V] e a carga absorve a corrente nominal do transformador a fdp = 0,8 em atraso, qual será a tensão nos terminais da carga?

Resposta:

VLinha carga=233V (aproximadamente)

- Se a tensão nos terminais da carga for 233[V] e a carga absorve a corrente nominal do transformador a fdp = 0,8 em atraso, qual será a tensão nos terminais da fonte?

VLinha da fonte=4162V (aproximadamente)

- (1 ponto) O motor da figura abaixo tem enrolamento compensador e possui os seguintes dados: P=15Hp; VT= 240V; ω= 1200 RPM; IL=55A (nominal) e é ligado na configuração de composto cumulativo. Se a resistência adicional é ajustado em Radj=175Ω:

- Qual é a velocidade a vazio do motor?

- Qual é a velocidade a plena carga do motor?

- Qual é o torque a plena carga?

|  | Curva de magnetização do motor acima |
| --- | --- |

Respostas:

a)ω=1063 RPM; b)ω=895 RPM; c) Tind =120 N-m

9) (1 ponto)

| Pnominal = 15Hp; IL,nominal = 55A; VT,nominal= 240V; NF=2700 esp/pólo; ꙍ=1200RPM; Radj pode variar de 100 a 400 Ω; VA pode variar de 120 a 240 V |  |
| --- | --- |

- Determine a corrente de partida deste motor a condições nominais?

- Qual é velocidade em vazio do motor quando Radj = 175 Ω e VA = 180V;

- Qual é a velocidade a vazio máxima que se pode atingir variando a tensão VA e a resistência Radj?

Resposta: a) Ipartida = 600A b) ꙍ = 797 (aprox); c) ꙍmax = 1447 RPM (aprox);

10)   (1 ponto) Um gerador síncrono está acoplada mecanicamente a um motor de corrente contínua em excitação paralela formando um conjunto motor CC – Máquina CA (gerador síncrono) como mostrada na figura abaixo. A máquina CC tem quatro pólos e valores nominais de 50KW e 230V e uma resistência de armadura de 0.04232Ω. A máquina CA tem quatro pólos e está ligada em Delta e seus valores nominais são 50KVA, 480V, fdp 0,8 atrasado, reatância síncrona de 6 Ω por fase e sua resistência de armadura é zero.

A máquina CC está conectada a um sistema de potência CC que fornece VT=230V. A máquina CA está ligado a um sistema de potência CA (rede elétrica) de 480V e 60 Hz (vide figura abaixo).

Assuma que todas as perdas são desprezíveis, exceto as perdas da resistência de armadura na máquina CC. Inicialmente, a máquina CA está fornecendo 50kVA com fdp 0,8 em atraso ao sistema de potência.

- Qual é a tensão interna EA do motor de corrente contínua?  Resposta: EA motor = 222,4 V

- Qual é a potência fornecida pelo sistema de potência CC ao motor de CC (potência de entrada do motor CC)

Resposta: Pentrada motor = 41368,4 W

- Qual é o módulo da tensão interna gerada EA (por fase) da máquina CA se ela fornece ao sistema sua potência nominal a fdp=0,8 em atraso? Resposta: EA gerador (Fase-neutro) = 362∟15.4° V(considerando fase-neutro da carga como referência)

- Qual é o valor da tensão terminal de linha da máquina CA se estes terminais fossem abertos em forma repentina do sistema? . Resposta: VLL gerador  = 626,26 V