|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Eletricidade I (SEL 0403) | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova de Recuperação : Parte I (20%)

Observação: Todas as questões abaixo valem 1 ponto.

- A tensão no nó central da figura abaixo é :

|  | Resposta: 3,46 V (aprox); 1,5 V (aprox) Maior a 5 V N.A. |
| --- | --- |

- No circuito da figura abaixo use como referência uma tensão cosseno e determine:

- Tensão no domínio do tempo no capacitor: v(t)

- Corrente Eficaz no capacitor (IRMS)

- Potência complexa no capacitor

Resposta: v(t)=; ;

- No circuito da figura abaixo é representado um sistema bifásico, três fios, alimentando duas TVs e um ventilador, representados pelas resistência e impedância, respectivamente. O sistema tem dois fusíveis que só atuaram abrindo o circuito, caso a corrente ultrapasse o seu valor limite. Deseja-se saber o número máximo de ventiladores adicionais que podem ser colocados em paralelo entre os pontos “a” e “b”, de tal maneira que os fusíveis não queimem. Considere f=60Hz.

Resposta: Nro máximo de ventiladores adicionais = 2. Nessa situação a corrente nos fusíveis são: IF1= 75.6∟-33,5° [A]; IF2= 81.54∟-33,5° [A]. Colocando mais um ventilador o fusível de abaixo ultrapassaria o valor de 100A (em módulo) e queimaria.

- Determine o equivalente de Thevenin entre os terminais da impedância “Z” (considere Z como carga. A partir do equivalente, determine a potência complexa da impedância Z para os seguintes casos Z= 86,66+j50

Resposta: S= 76,9∟18,19VA; P=73,05[W]; Q=24[VAR]

- Uma planta industrial possui dois motores em paralelo com uma linha de transmissão de 1,4Լ75 Ω de propriedade da “Tcumseh” que conectam a carga com uma subestação da CPFL onde tem medidores de energia ativa e reativa. Além disso, possui um capacitor C para compensar reativos. A tensão na carga (ponto a1) é 2,5 kV (eficaz ou RMS). Considere a tensão no ponto “a1” como referência de ângulo e que f=60 Hz.

- Se o capacitor foi projetado a fim de ter um fator de potência igual a 0,95 no ponto a1. Indique qual foi o valor projetado do capacitor C?

- Incluindo o capacitor no circuito, qual é a potência ativa e o fator de potência que a Tcumseh deve pagar à CPFL (ponto b na figura).

Resposta:

- C = 90 uF

- Potência ativa no ponto b: P =516,076Kw ; fdp = 0,91 indutivo.

- Duas plantas industriais estão ligados por uma linha de transmissão LT1. As duas plantas estão ligadas à concessionária através de uma linha de transmissão de LT2. A tensão no motor 1 (ponto b) é 2,5 kV (eficaz). Considere a tensão no ponto b como referência de ângulo e que f=60 Hz.

- Fechando o disjuntor S1, determine o valor do capacitor C (vide figura) a fim que o fator de potência no ponto “a” seja 0,95 atrasado.

- Com a chave S1 fechada, qual é a potência ativa e reativa que a concessionária registrará (ponto A)?

Resp:  a) C= 76,2 uF (aproximadamente)

b) Pativa =  574,98kW  (aprox).   ; Preativa = 249,86Kvar  (aprox).

- A Figura abaixo representa um alternador alimentando um motor de indução através de uma linha de transmissão (L.T). Considerando que a tensão gerada é Eu=120∟0° [V]; Ev=120∟-120°; Ew=120∟120°;  a linha de transmissão é representada por uma impedância de valor 1+ 2j Ω, e que o motor de indução é representado por uma impedância  de Z =28 + j 39 Ω.

- Determine a potência ativa e reativa que absorve a fase 1 do motor de indução (vide figura).Determine a tensão VAB = VA-VB

Resposta: PA = 224,6W, QA =  161,28 VAR; VAB =  199,57∟28.81°

- Determine a potência ativa e reativa que absorve a linha de transmissão L.T. da parte superior da figura

- Determine a potência ativa e reativa que fornece a fonte de 120 ∟120°

- Determine a potência ativa e reativa que fornece a fonte de 120 ∟-120°

- Determine a tensão VBC =  VB-VC

- A figura abaixo mostra um sistema de potência trifásico. O gerador está ligado em delta e produz uma tensão de linha de 480V (RMS) e a linha de transmissão tem uma impedância de 0,09+j0,16 (Ω). A carga 1 está ligado em Y com uma impedância de fase de 2,5∟36.87° e a carga 2 está ligado em delta e possui uma impedância de 5∟-20°.

- Qual é a tensão de linha VAB nas duas cargas?

- Qual é a queda de tensão na linha de transmissão?

- Determine a potência ativa e reativa suprida a cada carga.

- Determine as perdas na linha de transmissão.

- Determine a potência ativa e reativa e o fator de potência suprida pelo gerador.

Respostas:

- VAB (na carga) = 439∟-7,3°

- ΔVLT = 41,3∟52°

(Sugestão: considere a sequencia positiva e a partir das tensões de linha do gerador determine as tensões fase neutro (em estrela). Depois transforme as cargas no equivalente em estrela e encontre o equivalente monofásico. Após determinar as tensões de fase na carga encontre a tensão de linha AB na carga).

- P1 = 61,6 kW; Q1=46,2kVar; P2= 108,4kW; Q2= -39,5kVar;

- Plinha = 13,7kW; Qlinha = 24,3kVar;

- Pger = 183,7kW; Qger = 31kVar

- Compensação reativa. No circuito abaixo é mostrado um diagrama unifiar de um sistema trifásico, onde ZLT = 0(ohm).  Se a tensão de linha na carga é 480V, determine o valor do capacitor por fase a fim de corrigir o fator de potência para 0,977 atrasado no ponto “1”. Considere f=60Hz. (As tensões estão em RMS)

|  | Resposta: C = 530,27μF |
| --- | --- |

- Uma carga trifásica desequilibrada contendo as impedâncias  é ligada em estrela e conectada a um gerador trifásico também ligado em estrela. As tensões nos terminais desse gerador são as seguintes: . Desprezando as impedâncias das linhas, determine as correntes de linha quando: (a) o neutro da carga está conectado (nesta situação obtenha também a corrente do neutro); (b) o neutro da carga não está conectado.

# Text boxes

10 sen( 2t + 90)  V

5(

+  -

+

v(t)

-

5 sen(2t+90°) A

2 cos (2t-90°)  A

1/30  F

10(