EXERCÍCIO DE PEA-2402 : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I

## Aquiles

# PROJETOS DE LUMINOTÉCNICA

Determinar utilizando o software Winelux em uma sala de aula (E = 300 Lux):

- O numero de luminárias,

- A distribuição,

- Os gráficos de nível de iluminamento,

- Comparação econômica.

Adotar as seguintes características do local:

Altura = 3 m

Comprimento = 6 m

Largura = 12 m

Plano de trabalho = 0,8 m

Luminárias Embutidas no Teto

Paredes – reflexão de 50%

Teto – reflexão de 50%

Piso e Plano d e Trabalho – reflexão de 50%

Fator de manutenção - 1,3

Para dois tipos de sistemas lâmpadas luminárias a seguir:

Opção 1 – ASA07118(salientes e suspensas) – 1 lâmpada fluorescente tubular de 18 W

Custo Luminária: R$ 8

Custo Lâmpada: R$ 6

Tempo de Vida: 6000 h

Opção 2 – DK50002126(downlights) – 1 lâmpadas de FLC de 26 W

Custo Luminária: R$ 12

Custo Lâmpada: R$ 10

Tempo de Vida: 6000 h

Custos Gerais:

Custo Limpeza: R$ 1

Custo Energia: 0,302 R$ /kWh

Custo da Montagem: R$ 3

Custo da Troca  R$ 3

Utilização: 4000 h