SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #11 – MÁQUINA SÍNCRONA: Ângulo de Carga e Paralelismo de Geradores

Professores: Eduardo Nobuhiro Asada, Elmer Pablo Tito Cari, José Carlos de Melo Vieira Junior, Luís Fernando Costa Alberto.

OBJETIVOS

- Verificar experimentalmente o conceito de ângulo de carga;

- Entender a problemática de sincronização de geradores.

- VISUALIZAÇÃO DO ÂNGULO DE CARGA

Neste experimento, a máquina síncrona será acionada operando como motor. Utilizaremos uma máquina de corrente contínua acoplada ao mesmo eixo. No princípio do experimento, a máquina de corrente contínua será utilizada como motor e em seguida será utilizada como um gerador conectado a uma carga elétrica resistiva para simular uma carga mecânica ajustável no eixo do motor síncrono. A máquina de corrente contínua operará, em ambas as situações, em excitação independente.

Procedimento:

- Dê a partida no motor síncrono e mantenha a tensão terminal em 220Vac. Em seguida alimente a máquina de corrente contínua conforme aparato da Figura 1a. Obs.: Certifiquem-se de que as máquinas girem no mesmo sentido.

- Atue na tensão de armadura e no campo da máquina de corrente contínua para zerar a potência ativa que a rede fornece ao motor síncrono. Nesta situação, todas as perdas rotacionais estão sendo supridas pelo motor de corrente contínua e, portanto o ângulo de carga da máquina síncrona é nulo. Com ajuda da luz estroboscópica marque a referência angular de carga ( = 0.

- Desligue o motor de corrente contínua e conecte-o como gerador conforme aparato da Figura 1b. Verifique, para diferentes valores de carga, a variação do ângulo de carga com o auxílio da luz estroboscópica.

- Com o auxílio do professor, aumente lentamente a carga do conjunto até observar a perda de sincronismo do motor síncrono.

| Figura 1a: Esquema para visualizar o ângulo de carga Primeira parte: a mcc é acionada como motor cc. | Figura 1b: Esquema para visualizar o ângulo de carga. Segunda parte: a mcc. é acionada como gerador cc. |
| --- | --- |

- LIGAÇÃO EM PARALELO DO GERADOR COM A REDE ELÉTRICA

Geradores síncronos operando em paralelo precisam estar sincronizados. Frequentemente, é necessário conectar um gerador a uma rede já energizada. A conexão não pode ser realizada subitamente, é preciso sincronizar o gerador síncrono com a rede para que a conexão ocorra de maneira suave. A não observância do sincronismo pode danificar o gerador devido à presença de torques e correntes elevadas assim como causar problemas para a rede. Neste experimento, um conjunto de 3 lâmpadas será utilizado para verificar (i) se a sequência de fase do gerador coincide com a sequência de fase da rede, (ii) se a rede e o gerador estão sincronizados (mesma frequência e ângulo) e (iii) se os níveis de tensão são similares.

Procedimento:

- Montar o esquema de Figura 2.

- Acionar o motor de corrente contínua em 1800 rpm.

- Acionar o campo do gerador síncrono e regular a tensão para 220Vac.

Observando as lâmpadas,

- Verifique a sequência de fase.

- Atue na velocidade da máquina de corrente contínua até que se obtenha sincronização (lâmpadas apagadas).

- Feche as chaves quando as lâmpadas estiverem apagadas.

Figura 2: Esquema para a ligação de geradores em paralelo.

QUESTÕES:

- Esboce o diagrama fasorial de um motor síncrono e identifique o ângulo de carga.

- Por que o ângulo de carga em vazio é diferente de zero?

- O que ocorre com as lâmpadas se a sequência de fase do gerador síncrono é diferente da sequência de fase da rede?

- O que ocorre com as lâmpadas se a sequência de fase está correta, mas a frequência do gerador é diferente da frequência da rede?

- As lâmpadas estão acesas com luminosidade constante. O que pode estar acontecendo? Você fecharia a chave nesta situação?