Indicadores de desempenho em

atendimento e estoques

Definição	1

Classificações e funções para estoques	1

Custos relacionados a estoques	2

Classificação ABC 	5

Políticas de estoque 	6

Modelos de estoques determinísticos, custos e indicadores operacionais 	9

A. Lote de Wilson/Harris 	10

B. Atraso 	14

### C. Taxa de suprimento finita 	17

### D. Descontos por quantidade 	19

### E. Demanda linearmente crescente 	21

### F. Demanda variável 	23

### F.1. Demanda variável: enumeração completa 	24

### F.2. Demanda variável: Wagner-Whitin 	25

### F.3. Demanda variável: Silver-Meal 	28

### F.4. Demanda variável: programação linear mista 	29

### G. Interação de custos de pedido	31

### H. Limites de armazenagem, custo total aplicado em estoques e capacidades de fabricação ou movimentação	32

Modelos de estoques probabilísticos, custos e níveis de serviço	33

### I. Reposição periódica com perda de venda 	33

### J. Revisão contínua e demanda estável 	43

J.1. Perda de venda em caso de falta (cf em $/unidade)	45

J.2. Atraso no atendimento em caso de falta (cf em $/unidade)	50

K. Nível de serviço na definição dos pontos de operação 	54

K.1. Proporção de ciclos de reposição sem faltas no atendimento (P1) 	54

K.2. Proporção de demanda atendida sem faltas (P2) 	55

L. Lead-time probabilístico	56

M. Revisão periódica e demanda estável (cf em $/unidade/período) 	58

### N. Demanda variável 	61

Planejamento e Controle de Estoques

Definição

Estoque é uma quantidade de bens ou materiais, sob controle da empresa, em um estado relativamente ocioso, esperando por seu uso ou venda

(Stephen F. Love, Inventory Control, 1979).

Classificações e funções para estoques

a) segundo a posição na cadeia produtiva

- matérias-primas

- em processo

- produtos acabados

- atacado

- varejo

b) segundo as razões da existência

| Tipo de estoque | Função |
| --- | --- |
| em trânsito | movimentação | inevitável |
|  | em processo | criar independência entre fases |
| devido a lotes de reposição | economia de escala |
|  | exigência tecnológica |
| sazonais | atender necessidades nos períodos de alta demanda (ou baixa produção) |
| de segurança | prevenção contra incertezas |
|  | diminuição de custos de controle |
| especulativos | aproveitamento de situações de mercado |

Custos relacionados a estoques

custos de material

Corresponde ao próprio valor da compra (constante ou variável/descontos)

custos de pedido (compra ou fabricação)

- documentação

- processamento de dados			rateio do custo de pedido para cada

- chamadas telefônicas/correio		(	unidade varia inversamente com

- recebimento do pedido				a quantidade requisitada no pedido

- preparação de máquinas (fabricação)

custos de estocagem

- movimentação e armazenagem

- perdas						rateio do custo de estocagem para

- seguro					(	cada unidade varia diretamente com

- obsolescência					a quantidade requisitada no pedido

- capital (normalmente o mais significativo)

exemplo: 	demanda do produto = 10 unidades/mês

custo unitário de aquisição (material) = 100$

custo de capital = 10% do estoque médio (em $) por mês

| quantidade por lote | custo total de estocagem (CE) | rateio de CE por unidade do lote |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,1 ( 100 ( 5 = 50 | 5 |
| 20 | 0,1 ( 100 ( (15 + 5) = 200 | 10 |
| 30 | 0,1 ( 100 ( (25 + 15 + 5) = 450 | 15 |
| 40 | 0,1 ( 100 ( (35 + 25 + 15 + 5 ) = 800 | 20 |

custos de falta

- atraso				a própria venda (margem de contribuição), fonte

- perda de venda		(	alternativa, processamentos adicionais, imagem 					no mercado, turnos extras

custos do sistema de controle

Classificação ABC

Separa os itens em classes que terão tratamentos diferentes. A curva ABC pode ser elaborada a partir de vários critérios, como demanda, demanda monetária (custo de material ( demanda), custos de falta ou volume físico. Há empresas que classificam itens numa matriz (ABC e XYZ, por exemplo).

Exemplo: 30 itens na empresa, com demanda monetária anual total de 860 mil $.

| item | demanda monetária anual (mil $) | item | demanda monetária anual (mil $) | item | demanda monetária anual (mil $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 334,4 | 11 | 15,8 | 21 | 1,5 |
| 2 | 189,1 | 12 | 11,3 | 22 | 1,5 |
| 3 | 53,1 | 13 | 6,6 | 23 | 1,4 |
| 4 | 49,5 | 14 | 6,4 | 24 | 0,9 |
| 5 | 43,0 | 15 | 5,3 | 25 | 0,8 |
| 6 | 33,9 | 16 | 5,0 | 26 | 0,4 |
| 7 | 27,9 | 17 | 3,5 | 27 | 0,2 |
| 8 | 26,4 | 18 | 3,1 | 28 | 0,2 |
| 9 | 18,2 | 19 | 2,1 | 29 | 0,1 |
| 10 | 17,5 | 20 | 1,9 | 30 | 0,0 |

| Classe | % de itens | % demanda monetária anual |
| --- | --- | --- |
| A | 5 a 15 | 50 a 60 |
| B | 20 a 30 | 25 a 40 |
| C | 55 a 75 | 5 a 15 |

Políticas de estoque

Sistema básico de reposição (Emáx, s, R)

Et 	=  nível de estoque em t (em mãos mais a caminho)

R 	=  intervalo de revisão

ti 	=  instantes de revisão

T 	=  intervalo até próxima reposição

s 	=  nível de reposição (referência para novo suprimento)

Qt 	=  quantidade pedida em t

Emáx 	=  nível máximo de estoque desejado

LTt 	=  lead-time relativo à compra do instante t

Linha cheia corresponde a estoque em mãos

Linha tracejada corresponde a estoque em mãos mais estoque a caminho

em t1 + K ( R (K = 0,1,2,...):	Qt =       0		se Et ( s

Qt = Emáx - Et	se Et ( s

Casos particulares:

a) Reposição periódica (Emáx, R)		s = Emáx - 1

em t1 + K ( R:	Qt = Emáx - Et

b) Quantidade fixa (Q,s)			R = 0 (revisão contínua)

Qt = Emáx - s ( Q	    se Et ( s

c) Estoque base (Emáx)

s = Emáx - 1; R = 0

Qt = Emáx - Et	se Et ( Emáx

Seleção do sistema de reposição

(para itens com demanda independente)

Quantidade fixa para materiais com alto custo unitário, demanda variável, lead-times grandes e alto custo de falta. Exemplo: folha de flandres para fabricantes de latas

Reposição periódica para itens com custo unitário médio ou baixo, demanda regular, lead-times médios ou pequenos, custo de falta médio ou pequeno e número apreciável de itens com fornecedores comuns. Exemplo: supermercado

Estoque base: itens com alto custo de falta e demanda média pequena. Exemplo: materiais de manutenção

Modelos de estoques

Considerações para elaboração de modelos

- política de estoque

- número de itens

- fluxo de material

- horizonte de planejamento (finito ou infinito)

- demanda (determinística ou probabilística; estática ou dinâmica)

- taxa de suprimento (finita ou infinita)

- lead-time (zero, determinístico, probabilístico)

- atendimento da demanda (sem faltas, com atraso ou com perda de venda)

- formas de definição de custos

- situações especiais (mudança de preço, suprimento sazonal, limites de armazenagem, limites de investimento, obsolescência)

A. Lote de Wilson/Harris (conhecido como "LEC" - lote econômico de compra)

- quantidade fixa

- um item

- horizonte infinito

- demanda contínua a uma taxa constante

- taxa de suprimento infinita

- lead-time igual a zero

- sem faltas

- custo de estocagem segundo estoque médio no período

Notação:	Q 	=   quantidade do lote

Q*	=   quantidade ótima de compra

D 	=   demanda por período (unidades/período)

cp	=   custo unitário de pedido ($/pedido)

ce	=   custo unitário de estocagem ($/unidade/período)

cm	=   custo unitário de material ($/unidade)

CTP	=   custo total por período ($)

(	      (

número de pedidos      estoque	pode ser ignorado, pois

por período	 médio	não depende de Q

Igualando-se a derivada da função a zero (condição de máximo ou mínimo):

(

(

Exemplo:	D = 5000 unidades/ano

cp = 1$/pedido

custo do capital = 10% ao ano  			(ce = 1$/unidade/ano

custo de material = 10$/unidade		(

( 	Q* = 100 unidades

CTP = 1 . 5000 / 100 + 1 . 100/2 = 100 $/ano

(sem contar custo de material)

Questões:

a) Caso houvesse um lead-time de 2 dias, qual seria o valor do nível de referência s? Mudaria o tamanho do lote?

s = 5000 . 2 / 365 = 28 unidades

b) Caso se optasse por realizar pedidos mensais de suprimento, quais seriam os custos de pedido, de estocagem e total?

c) Caso houvesse um erro de estimativa no custo de pedido de 20%, quais seriam as consequências?

Indicadores de desempenho

Custos por período

Lucro por período

Considerando a receita unitária do item, pode-se calcular o lucro operacional por período, sem considerar custos fixos, como:

L = receita unitária ( demanda - CTP

Giro de estoques (ou rotatividade dos estoques)

Giro = consumo médio por período / estoque médio

(expresso em vezes por período; pode ser calculado com bases físicas ou monetárias)

Cobertura de estoques (inverso do giro)

Cobertura = estoque médio / consumo médio por período

(expresso em períodos de cobertura do estoque médio)

No caso do exemplo anterior, se a receita unitária decorrente da venda do produto for de 12 R$/unidade, para o lote de 100 unidades:

L = 12 ( 5000 – (100 + 10 ( 5000) =

= margem de contribuição – CTP sem material = (12 – 10) ( 5000 – 100 = 9900 R$/ano

Lote = 100 unidades	estoque médio = 50 unidades

Giro = 5000 / 50 = 100 vezes por ano (ou 8,3 vezes por mês; observe que são 50 pedidos por ano)

Cobertura = 50 / 5000 = 0,01 ano (ou 3,65 dias; observe que o intervalo entre reposições, o ciclo de reposição, é de 7,3 dias)

Exercício: considere os dois primeiros itens do exemplo da curva ABC.

Item 1: demanda de 10000 unidades/ano; custo unitário de material de 33,44 R$.

Item 2: demanda de 80 unidades/ano; custo unitário de material de 2363,75R$.

Custo de pedido = 50R$; taxa de estocagem = 12%/ano sobre custo de material.

Calcule os lotes ótimos e custos associados, e compare seus giros e coberturas associados ao menor custo possível. Quais seriam as consequências de se adotar um mesmo giro para os dois itens (uma vez que os dois seriam considerados itens “A”)? O que ocorreria se o custo de pedido do item 2 fosse de 300 R$, resultado de um esforço maior para se fazer a compra do lote?

T = 1 mês = 1/12 ano ( Q(mensal) = 5000/12 = 417 unidades

CT = 1 . 12 + 1. 417/2 = 220,5 $/ano

B. Atraso

- quantidade fixa

- um item

- horizonte infinito

- demanda contínua a uma taxa constante

- taxa de suprimento infinita

- lead-time igual a zero

- atrasos são permitidos

- custo de estocagem segundo estoque médio no período

- custo de atraso segundo atraso médio no período

(sem contar custo de material)

em que cf = custo unitário de falta (no caso, de atraso)

estoque médio =

atraso médio =

número de pedidos por período =

Derivadas parciais da função:

igualando-as a zero (condição para encontrar Emáx* e s*) e somando-se (1) e (2):

substituindo em (1):

Exemplo:	D = 5000 unidades/ano

cp = 1$/pedido

ce = 1$/unidade/ano

cf = 10$/unidade/ano

(sem contar custo de material)

Em contraposição ao exemplo anterior (sem atraso)

Q* = 100 unidades

CT = 1 . 5000 / 100 + 1 . 100/2 = 100 $/ano 	(sem contar custo de material)

### C. Taxa de suprimento finita

- quantidade fixa

- um item

- horizonte infinito

- demanda contínua a uma taxa constante

- taxa de suprimento finita (P)

- lead-time igual a zero

- sem faltas

- custo de estocagem segundo estoque médio no período

h = D ( y

h = (P – D) ( x

x + y = Q/D

(

Exemplo:	D = 5000 unidades/ano

P = 20000 unidades/ano

ce = 1$/unidade/ano

cp = 1$/pedido

Se P fosse 10 vezes superior à demanda:

Se P fosse 100 vezes superior à demanda:

Praticamente retornando ao LEC original.

### D. Descontos por quantidade

- quantidade fixa

- um item

- horizonte infinito

- demanda contínua a uma taxa constante

- taxa de suprimento infinita

- lead-time igual a zero

- sem faltas

- custo de estocagem segundo estoque médio no período

- preço em função da quantidade adquirida (o mesmo para todas as unidades)

=

i = custo de capital

qn = limite superior da faixa com preço cmn

Não está sendo considerada uma possível parcela de custo de armazenagem (ca), mas apenas o capital empatado; caso fosse, ce seria igual a ca + i ( cm.

Neste caso, como em todos aqueles em que o custo de material total não é independente dos parâmetros de operação do sistema, obrigatoriamente deve ser incluído na equação de custo total:

A quantidade ótima de cada faixa de preço pode ser igual a um dos extremos da faixa, e não igual ao valor sugerido pela fórmula do Qn*. Conhecidas as quantidades ótimas, basta identificar a que leva ao menor custo total.

Exemplo:	D = 50000 un./ano

cp = 1000 $

i = 10 %/ano

cm1 = 100 $/un. se Q ( 4000 unidades

cm2 = 99 $/un. se 4000 ( Q ( 20000 unidades

cm3 = 98 $/un. se Q ( 20000 unidades

= (na faixa correta)

(fora da faixa; portanto Q2* = 4000)

(fora da faixa; portanto Q3* = 20000)

### (Q* = 4000 unidades

### E. Demanda linearmente crescente

### Dt = a + b ( t

1º passo	processo iterativo com T(0) = 0 até que a diferença entre T(i) e T(i-1) seja pequena (T = período até o próximo pedido)

2º passo

Exemplo:	Dt = 20 + 5 ( t (mensal)

cp = 100 $/pedido

ce = 1 $/ton/período

Se fosse usado o lote de Harris:

se a demanda fosse regular; como não é, 2,43 meses.

Exercício:	Dt = 20 + 10 ( t (mensal)

cp = 100 $/pedido

ce = 1 $/ton/período

### F. Demanda variável

- revisão periódica

- horizonte finito

- demanda determinística variável

- sem faltas

- custo de estocagem segundo estoque no final do período

- custos unitários não precisam ser constantes

- estoques inicial e final nulos (em princípio)

em que:

CT	= custo total no horizonte de planejamento H

((Qt)	= 0 se Qt = 0

1 se Qt ( 0

Et	= estoque no final do período t

| Período t | Demanda Dt | Custo de pedido cpt ($/pedido) | Custo de material cmt ($/unidade) | Custo de estocagem cet ($/unidade/período) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 200 | 20 | 1 |
| 2 | 110 | 200 | 20 | 2 |
| 3 | 180 | 230 | 18 | 2 |
| 4 | 230 | 200 | 15 | - |

Resolução por:

- enumeração completa

- Wagner-Whitin

- Silver-Meal

- programação linear mista

### F.1. Demanda variável: enumeração completa

### F.2. Demanda variável: Wagner-Whitin

Algoritmo otimizante baseado em programação dinâmica.

Simplificações com relação à enumeração completa:

a) se os custos de produção e estocagem são lineares e o custo unitário de produção é não crescente, então é melhor produzir quando o estoque é nulo (uma quantidade suficiente para atender alguns períodos à frente)

b) avaliando as alternativas até um certo período, se para terminar este período com estoque zero é melhor produzir neste período, então para terminar este período com qualquer valor de estoque também é melhor produzir neste período (ao invés de estocar no período anterior)

Simplificação devido ao enunciado (a):

Simplificação devido ao enunciado (b):

### F.3. Demanda variável: Silver-Meal

Algoritmo heurístico que avalia o comportamento do custo total médio (por período) para lotes crescentes (sempre iguais à soma da demanda de alguns períodos). Quando o custo total médio começa a subir, interrompe o processo de busca e identifica o lote ótimo. Não considera o custo de material, mas apenas os custos de pedido e estocagem.

| Período t | Demanda Dt | Custo de pedido cp ($/pedido) | Custo de material cm ($/unidade) | Custo de estocagem ce ($/unidade/período) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 200 | 20 | 1 |
| 2 | 110 | 200 | 20 | 2 |
| 3 | 180 | 230 | 18 | 2 |
| 4 | 230 | 200 | 15 | - |

Lote formado apenas pela demanda do 1º período:

Lote formado pelas demandas do 1º e do 2º períodos:

Lote formado pelas demandas do 1º, 2º e 3º períodos:

Com isto, identifica-se um primeiro lote de 190 unidades para o 1º período.

Para o restante do horizonte (que não precisaria ser calculado), tem-se:

Lote formado apenas pela demanda do 3º período:

Lote formado pelas demandas do 3º e do 4º períodos:

Com isto, identifica-se um segundo lote de 180 unidades para o 3º período.

Para este problema, o 4º período ficaria isolado, fazendo-se, então, mais um pedido de 230 unidades.

Nem sempre o resultado é coincidente com o algoritmo de Wagner-Whitin. As diferenças não costumam ser significativas (custo adicional inferior a 1%).

### F.4. Demanda variável: programação linear mista

Objetivo: minimizar CT,

sujeito a:	Et = Et-1 + Qt - Dt

((Qt) = binária

Qt ( M ( ((Qt)

Qt, Et ( 0

M = número superior à demanda total

### Reposição coordenada de vários itens

### G. Interação de custos de pedido(5)

em que:

T* = intervalo comum entre reposições

CP = custo comum de pedido

I = taxa de estocagem

Exemplo: determine o intervalo de compra conjunto dos itens.

D1 = 25 unidades/dia

D2 = 50 unidades/dia

I = 0,1%/dia

CP = 30

cp1 = cp2 = 10

cm1 = 150

cm2 = 75

T* = 4 dias

A partir daqui, faz-se a comparação entre a compra coordenada e a compra independente.

H. Limites de armazenagem, custo total aplicado em estoques e capacidades de fabricação ou movimentação

em que:

M = restrição agregada

(j = característica de cada um dos itens j

Exemplo: Calcule os lotes dos três produtos, considerando que o valor total da compra não deve exceder 10600 $.

| produto j | Dj | (j = cmj | cpj | cej | Qj inicial (WH) | Qj final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 40 | 64 | 8 | 113,1 | 89,4 |
| 2 | 900 | 30 | 64 | 6 | 138,6 | 109,5 |
| 3 | 1000 | 35 | 64 | 7 | 135,2 | 106,9 |

CMinicial = 113,1( 40 + 138,6 ( 30 + 135,2 ( 35 = 13414 $

Por tentativa e erro;	( = 0,06

Exercício: Calcule os lotes dos três produtos, considerando que o volume total da compra não deve exceder 1000 L.

| produto j | Dj | (j = Volumej (L) | cpj | cej | Qj inicial (WH) | Qj final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 5 | 64 | 8 |  |  |
| 2 | 900 | 4 | 64 | 6 |  |  |
| 3 | 1000 | 3 | 64 | 7 |  |  |

### I. Reposição periódica com perda de venda

- reposição periódica

- horizonte infinito

- demanda discreta/contínua e probabilística

- taxa de suprimento infinita

- lead-time igual a zero

- custo de pedido negligenciável

- custo de estocagem segundo estoque no fim do período

- perda de venda em caso de falta

Qt = Emáx – Et	, Et ( 0

Sendo:	x = demanda

P(x) = probabilidade de ocorrência de x (demanda discreta)

cf = custo unitário de falta (perda de venda)

ce = custo unitário de estocagem

CT(Emáx) = custo total médio segundo o parâmetro Emáx

F(Emáx) = função de distribuição ou probabilidade acumulada

Caso a demanda seja uma variável contínua, as somatórias são substituídas por integrais, chegando-se a:

Exemplo 1: Venda de alimentos congelados, que encomenda aos fornecedores diariamente.

Demanda: Distribuição de Poisson, com média de 20 unidades/dia

Receita de venda: 10,00 $/unidade

Custo de produção: 8,50 $/unidade

( cf = 1,50 $/unidade

Como se trata de curtíssimo prazo, podemos considerar que o dinheiro aplicado renderia algo próximo da taxa de juros diária (por exemplo, (0,2% ao dia).

( ce = 8,50 × 0,2% = 0,017 $/unidade/dia

cf / (cf + ce) = 1,50 / (1,50 + 0,017) = 0,989

da tabela de probabilidade acumulada da Poisson (com média = 20):

F(30) = 0,987

F(31) = 0,992

( Emáx = 31 unidades

Proporção de ciclos de reposição sem faltas no atendimento (P1) = F(31) = 99,2%

Pm (perda média) = 1 ( 0,003 + 2 ( 0,002 + 3 ( 0,002 + 4 ( 0,000 + 5 ( 0,001 = 0,018 unidades/dia

Pm% (perda média/demanda média) = 0,018 / 20 = 0,09%

(obs.: comparar com a proporção de dias em que há alguma perda, igual a 0,8%)

Proporção de demanda atendida sem faltas (P2) = 100%-0,09% = 99,91%

Em (estoque médio) = 24 ( 0,001 + 23 ( 0,001 + 22 ( 0,003 + 21 ( 0,006 + 20 ( 0,010 + 19 ( 0,018 + 18 ( 0,027 + 17 ( 0,039 + 16 ( 0,052 + 15 ( 0,064 + 14 ( 0,076 + 13 ( 0,084 + 12 ( 0,089 + 11 ( 0,089 + 10 ( 0,085 + 9 ( 0,077 + 8 ( 0,066 + 7 ( 0,056 + 6 ( 0,045 + 5 ( 0,034 + 4 ( 0,026 + 3 ( 0,018 + 2 ( 0,012 + 1 ( 0,009 = 11,019 unidades/dia

CT/dia = cf ( Pm + ce ( Em = 1,50 ( 0,018 + 0,017 ( 11,019 = 0,027 + 0,187 CT/dia = 0,214 $/dia

Exemplo 2: Poisson com média igual a 200 unidades/dia

Como a média é maior do que 25, pode-se aproximar pela distribuição normal, com ( e (2 iguais à média da Poisson (portanto ( = 200 e ( = (200 = 14,14).

cf / (cf + ce) = 1,50 / (1,50 + 0,017) = 0,989

da tabela da função de probabilidade acumulada da distribuição normal padrão:

0,989 = F(2,29) ( z = 2,29 (assume-se k = z)

Como 	z = (y - ()/( 	e	y = ( + ( ( z, temos que:

y = 200 + 14,14 ( 2,29 = 232,3

( Emáx = 233 unidades

zfinal = (233 - 200)/14,14 = 2,33

Proporção de ciclos de reposição sem faltas no atendimento (P1) = F(zfinal) = 99,01%

Pm (perda média) = I(z) ( ( = 0,0034 ( 14,14 = 0,048 unidades/dia

Pm% (perda média/demanda média) = 0,048 / 200 = 0,024%

(obs.: comparar com a proporção de dias em que há alguma perda, igual a 1 - F(z = (233 - 200)/14,14) = 1 - F(z = 2,33) = 1 - 0,990 = 1,0% dos dias)

Proporção de demanda atendida sem faltas (P2) = 100%-0,024% = 99,976%

Em (estoque médio) = Emáx - Dm + Pm = 233 - 200 + 0,048 = 33,048 unidades/dia

(Obs.: Venda média = Dm - Pm)

CT/dia = cf ( Pm + ce ( Em = 1,50 ( 0,048 + 0,017 ( 33,048 = 0,072 + 0,562 CT/dia = 0,634 $/dia

Exercícios

a) para o exemplo anterior, caso a empresa opte por um estoque base de 225 unidades, quais os valores resultantes de perda média, estoque médio e custo total médio?

### b) repita o exercício para um estoque base igual à demanda média.

### c) repita o exercício para um estoque base igual à demanda média (200 unidades/dia) e um coeficiente de variação igual a 30%.

### d) para um coeficiente de variação igual a 30%, calcule o estoque base e os custos resultantes.

Probabilidade acumulada da distribuição de Poisson

Nota: Todas as entradas da tabela são frações decimais; por exemplo, F2,0(3) = 0,857

| x | ( |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 0 | 607 | 368 | 223 | 135 | 082 | 050 | 030 | 018 | 011 | 007 | 004 | 002 | 001 | 000 | 000 |
| 1 | 910 | 736 | 558 | 406 | 287 | 199 | 136 | 092 | 061 | 040 | 027 | 017 | 007 | 003 | 001 |
| 2 | 986 | 920 | 809 | 677 | 544 | 423 | 321 | 238 | 174 | 125 | 088 | 062 | 030 | 014 | 006 |
| 3 | 998 | 981 | 934 | 857 | 758 | 647 | 537 | 433 | 342 | 265 | 202 | 151 | 082 | 042 | 021 |
| 4 | 1000 | 996 | 981 | 947 | 891 | 815 | 725 | 629 | 532 | 440 | 358 | 285 | 173 | 100 | 055 |
| 5 |  | 999 | 996 | 983 | 958 | 916 | 858 | 785 | 703 | 616 | 529 | 446 | 301 | 191 | 116 |
| 6 |  | 1000 | 999 | 995 | 986 | 966 | 935 | 889 | 831 | 762 | 686 | 606 | 450 | 313 | 207 |
| 7 |  |  | 1000 | 999 | 996 | 988 | 973 | 949 | 913 | 867 | 809 | 744 | 599 | 453 | 324 |
| 8 |  |  |  | 1000 | 999 | 996 | 990 | 979 | 960 | 932 | 894 | 847 | 729 | 593 | 456 |
| 9 |  |  |  |  | 1000 | 999 | 997 | 992 | 983 | 968 | 946 | 916 | 830 | 717 | 587 |
| 10 |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 997 | 993 | 986 | 975 | 957 | 901 | 816 | 706 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 995 | 989 | 980 | 947 | 888 | 803 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 996 | 991 | 973 | 936 | 876 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 996 | 987 | 966 | 926 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 999 | 994 | 983 | 959 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 998 | 992 | 978 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 996 | 989 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 998 | 995 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 998 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |

Probabilidade acumulada da distribuição de Poisson (continuação)

| x | ( |
| --- | --- |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 1 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 2 | 003 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 3 | 010 | 005 | 002 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 4 | 029 | 015 | 008 | 004 | 002 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 5 | 067 | 038 | 020 | 011 | 006 | 003 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 6 | 130 | 079 | 046 | 026 | 014 | 008 | 004 | 002 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 7 | 220 | 143 | 090 | 054 | 032 | 018 | 010 | 005 | 003 | 002 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 8 | 333 | 232 | 155 | 100 | 062 | 037 | 022 | 013 | 007 | 004 | 002 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 |
| 9 | 458 | 341 | 242 | 166 | 109 | 070 | 043 | 026 | 015 | 009 | 005 | 003 | 002 | 001 | 000 | 000 |
| 10 | 583 | 460 | 347 | 252 | 176 | 118 | 077 | 049 | 030 | 018 | 011 | 006 | 004 | 002 | 001 | 001 |
| 11 | 697 | 579 | 462 | 353 | 260 | 185 | 127 | 085 | 055 | 035 | 021 | 013 | 008 | 004 | 003 | 001 |
| 12 | 792 | 689 | 576 | 463 | 358 | 268 | 193 | 135 | 092 | 061 | 039 | 025 | 015 | 009 | 005 | 003 |
| 13 | 864 | 781 | 682 | 573 | 464 | 363 | 275 | 201 | 143 | 098 | 066 | 043 | 028 | 017 | 011 | 006 |
| 14 | 917 | 854 | 772 | 675 | 570 | 466 | 368 | 281 | 208 | 150 | 105 | 072 | 048 | 031 | 020 | 012 |
| 15 | 951 | 907 | 844 | 764 | 669 | 568 | 467 | 371 | 287 | 215 | 157 | 111 | 077 | 052 | 034 | 022 |
| 16 | 973 | 944 | 899 | 835 | 756 | 664 | 566 | 468 | 375 | 292 | 221 | 163 | 117 | 082 | 056 | 038 |
| 17 | 986 | 968 | 937 | 890 | 827 | 749 | 659 | 564 | 469 | 378 | 297 | 227 | 169 | 123 | 087 | 060 |
| 18 | 993 | 982 | 963 | 930 | 883 | 819 | 742 | 655 | 562 | 469 | 381 | 302 | 232 | 175 | 128 | 092 |
| 19 | 997 | 991 | 979 | 957 | 923 | 875 | 812 | 736 | 651 | 561 | 470 | 384 | 306 | 238 | 180 | 134 |
| 20 | 998 | 995 | 988 | 975 | 952 | 917 | 868 | 805 | 731 | 647 | 559 | 471 | 387 | 310 | 243 | 185 |
| 21 | 999 | 998 | 994 | 986 | 971 | 947 | 911 | 861 | 799 | 725 | 644 | 558 | 472 | 389 | 314 | 247 |
| 22 | 1000 | 999 | 997 | 992 | 983 | 967 | 942 | 905 | 855 | 793 | 721 | 640 | 556 | 472 | 392 | 318 |
| 23 |  | 1000 | 999 | 996 | 991 | 981 | 963 | 937 | 899 | 849 | 787 | 716 | 637 | 555 | 473 | 394 |
| 24 |  |  | 999 | 998 | 995 | 989 | 978 | 959 | 932 | 893 | 843 | 782 | 712 | 635 | 554 | 473 |
| 25 |  |  | 1000 | 999 | 997 | 994 | 987 | 975 | 955 | 927 | 888 | 838 | 777 | 708 | 632 | 553 |
| 26 |  |  |  | 1000 | 999 | 997 | 993 | 985 | 972 | 951 | 922 | 883 | 832 | 772 | 704 | 629 |
| 27 |  |  |  |  | 999 | 998 | 996 | 991 | 983 | 969 | 948 | 917 | 877 | 827 | 768 | 700 |
| 28 |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 995 | 990 | 980 | 966 | 944 | 913 | 873 | 823 | 763 |
| 29 |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 997 | 994 | 988 | 978 | 963 | 940 | 908 | 868 | 818 |
| 30 |  |  |  |  |  |  | 999 | 999 | 997 | 993 | 987 | 976 | 959 | 936 | 904 | 863 |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 996 | 992 | 985 | 973 | 956 | 932 | 900 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 995 | 991 | 983 | 971 | 953 | 929 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 997 | 994 | 989 | 981 | 969 | 950 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 999 | 997 | 994 | 988 | 979 | 966 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 996 | 993 | 987 | 978 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 996 | 992 | 985 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 999 | 997 | 995 | 991 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 999 | 997 | 994 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 | 997 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 | 998 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 | 999 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 999 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |

Função de probabilidade acumulada da distribuição normal padrão

Nota: Todas as entradas da tabela são frações decimais; por exemplo, F(0,00) = 0,5000

| z | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 5000 | 5040 | 5080 | 5120 | 5160 | 5199 | 5239 | 5279 | 5319 | 5359 |
| 0,1 | 5398 | 5438 | 5478 | 5517 | 5557 | 5596 | 5636 | 5675 | 5714 | 5753 |
| 0,2 | 5793 | 5832 | 5871 | 5910 | 5948 | 5987 | 6026 | 6064 | 6103 | 6141 |
| 0,3 | 6179 | 6217 | 6255 | 6293 | 6331 | 6368 | 6406 | 6443 | 6480 | 6517 |
| 0,4 | 6554 | 6591 | 6628 | 6664 | 6700 | 6736 | 6772 | 6808 | 6844 | 6879 |
| 0,5 | 6915 | 6950 | 6985 | 7019 | 7054 | 7088 | 7123 | 7157 | 7190 | 7224 |
| 0,6 | 7257 | 7291 | 7324 | 7357 | 7389 | 7422 | 7454 | 7486 | 7517 | 7549 |
| 0,7 | 7580 | 7611 | 7642 | 7673 | 7704 | 7734 | 7764 | 7794 | 7823 | 7852 |
| 0,8 | 7891 | 7910 | 7939 | 7967 | 7995 | 8023 | 8051 | 8078 | 8106 | 8133 |
| 0,9 | 8159 | 8186 | 8212 | 8238 | 8264 | 8289 | 8315 | 8340 | 8365 | 8389 |
| 1,0 | 8413 | 8438 | 8461 | 8485 | 8508 | 8531 | 8554 | 8577 | 8599 | 8621 |
| 1,1 | 8643 | 8665 | 8696 | 8708 | 8729 | 8749 | 8770 | 8790 | 8810 | 8830 |
| 1,2 | 8849 | 8860 | 8888 | 8907 | 8925 | 8944 | 8962 | 8980 | 8997 | 9015 |
| 1,3 | 9032 | 9049 | 9066 | 9082 | 9099 | 9115 | 9131 | 9147 | 9162 | 9177 |
| 1,4 | 9192 | 9207 | 9222 | 9236 | 9251 | 9265 | 9279 | 9292 | 9306 | 9319 |
| 1,5 | 9332 | 9345 | 9357 | 9370 | 9382 | 9394 | 9406 | 9418 | 9429 | 9441 |
| 1,6 | 9452 | 9463 | 9474 | 9484 | 9495 | 9505 | 9515 | 9525 | 9535 | 9545 |
| 1,7 | 9554 | 9564 | 9573 | 9582 | 9591 | 9599 | 9608 | 9616 | 9625 | 9633 |
| 1,8 | 9641 | 9649 | 9656 | 9664 | 9671 | 9678 | 9686 | 9693 | 9699 | 9706 |
| 1,9 | 9713 | 9719 | 9726 | 9732 | 9738 | 9744 | 9750 | 9756 | 9761 | 9767 |
| 2,0 | 9772 | 9778 | 9783 | 9788 | 9793 | 9798 | 9803 | 9808 | 9812 | 9817 |
| 2,1 | 9821 | 9826 | 9830 | 9834 | 9838 | 9842 | 9846 | 9850 | 9854 | 9857 |
| 2,2 | 9861 | 9864 | 9868 | 9871 | 9875 | 9878 | 9881 | 9884 | 9887 | 9890 |
| 2,3 | 9893 | 9896 | 9898 | 9901 | 9904 | 9906 | 9909 | 9911 | 9913 | 9916 |
| 2,4 | 9918 | 9920 | 9922 | 9925 | 9927 | 9929 | 9931 | 9932 | 9934 | 9936 |
| 2,5 | 9938 | 9940 | 9941 | 9943 | 9945 | 9946 | 9948 | 9949 | 9951 | 9952 |
| 2,6 | 9953 | 9955 | 9956 | 9957 | 9959 | 9960 | 9961 | 9962 | 9963 | 9964 |
| 2,7 | 9965 | 9966 | 9967 | 9968 | 9969 | 9970 | 9971 | 9972 | 9973 | 9974 |
| 2,8 | 9974 | 9975 | 9976 | 9977 | 9977 | 9978 | 9979 | 9979 | 9980 | 9981 |
| 2,9 | 9981 | 9982 | 9982 | 9983 | 9984 | 9984 | 9985 | 9985 | 9986 | 9986 |
| 3,0 | 9987 | 9987 | 9987 | 9988 | 9988 | 9989 | 9989 | 9989 | 9990 | 9990 |
| 3,1 | 9990 | 9991 | 9991 | 9991 | 9992 | 9992 | 9992 | 9992 | 9993 | 9993 |
| 3,2 | 9993 | 9993 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 9994 | 9995 | 9995 | 9995 |
| 3,3 | 9995 | 9995 | 9995 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 9996 | 9997 |
| 3,4 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9998 |

Função da integral de perda da distribuição normal padrão

Nota: Todas as entradas da tabela são frações decimais; por exemplo, I (0,00) = 0,3989

Para z ( 0, I(z) = I(-z) - z. Por exemplo, I(-2) = I(2) - (-2) = 0,0085 + 2 = 2,0085

| z | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 3989 | 3940 | 3890 | 3841 | 3793 | 3744 | 3697 | 3649 | 3602 | 3556 |
| 0,1 | 3509 | 3464 | 3418 | 3373 | 3328 | 3284 | 3240 | 3197 | 3154 | 3111 |
| 0,2 | 3069 | 3027 | 2986 | 2944 | 2904 | 2863 | 2826 | 2784 | 2745 | 2706 |
| 0,3 | 2668 | 2630 | 2592 | 2555 | 2518 | 2481 | 2445 | 2409 | 2374 | 2339 |
| 0,4 | 2304 | 2270 | 2236 | 2203 | 2169 | 2137 | 2104 | 2072 | 2040 | 2009 |
| 0,5 | 1978 | 1947 | 1917 | 1887 | 1857 | 1828 | 1800 | 1771 | 1742 | 1714 |
| 0,6 | 1687 | 1659 | 1632 | 1606 | 1580 | 1554 | 1528 | 1503 | 1478 | 1453 |
| 0,7 | 1429 | 1405 | 1381 | 1358 | 1334 | 1312 | 1289 | 1267 | 1245 | 1223 |
| 0,8 | 1202 | 1181 | 1160 | 1140 | 1120 | 1100 | 1080 | 1061 | 1042 | 1023 |
| 0,9 | 1004 | 0986 | 0968 | 0950 | 0933 | 0916 | 0899 | 0882 | 0865 | 0849 |
| 1,0 | 0833 | 0817 | 0802 | 0787 | 0772 | 0757 | 0742 | 0728 | 0714 | 0700 |
| 1,1 | 0686 | 0673 | 0660 | 0646 | 0634 | 0621 | 0609 | 0596 | 0584 | 0573 |
| 1,2 | 0561 | 0550 | 0538 | 0527 | 0517 | 0506 | 0495 | 0485 | 0475 | 0465 |
| 1,3 | 0455 | 0466 | 0436 | 0427 | 0418 | 0409 | 0400 | 0392 | 0383 | 0375 |
| 1,4 | 0367 | 0359 | 0351 | 0343 | 0336 | 0328 | 0321 | 0314 | 0307 | 0300 |
| 1,5 | 0293 | 0286 | 0280 | 0274 | 0267 | 0261 | 0255 | 0249 | 0244 | 0238 |
| 1,6 | 0232 | 0227 | 0222 | 0216 | 0211 | 0206 | 0201 | 0197 | 0192 | 0187 |
| 1,7 | 0183 | 0178 | 0174 | 0170 | 0166 | 0162 | 0158 | 0154 | 0150 | 0146 |
| 1,8 | 0143 | 0139 | 0136 | 0132 | 0129 | 0126 | 0123 | 0119 | 0116 | 0113 |
| 1,9 | 0111 | 0108 | 0105 | 0102 | 0100 | 0097 | 0094 | 0092 | 0090 | 0087 |
| 2,0 | 0085 | 0083 | 0080 | 0078 | 0076 | 0074 | 0072 | 0070 | 0068 | 0066 |
| 2,1 | 0065 | 0063 | 0061 | 0060 | 0058 | 0056 | 0055 | 0053 | 0052 | 0050 |
| 2,2 | 0049 | 0048 | 0046 | 0045 | 0044 | 0042 | 0041 | 0040 | 0039 | 0038 |
| 2,3 | 0037 | 0036 | 0035 | 0034 | 0033 | 0032 | 0031 | 0030 | 0029 | 0028 |
| 2,4 | 0027 | 0026 | 0026 | 0025 | 0024 | 0023 | 0023 | 0022 | 0021 | 0021 |
| 2,5 | 0020 | 0019 | 0019 | 0018 | 0018 | 0017 | 0017 | 0016 | 0016 | 0015 |
| 2,6 | 0015 | 0014 | 0014 | 0013 | 0013 | 0012 | 0012 | 0012 | 0011 | 0011 |
| 2,7 | 0011 | 0010 | 0010 | 0010 | 0009 | 0009 | 0009 | 0008 | 0008 | 0008 |
| 2,8 | 0008 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 |
| 2,9 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 |

### Diferenças básicas entre pontos de reposição e estoques de segurança em ambientes de revisão contínua e revisão periódica na situação probabilística

### Demanda probabilística e regular

a) revisão contínua		Qt = Emáx - s = Q		se Et ( s

ES = k ( (L

s = Dm ( LT + k ( (L	(1)

em que: 	Dm = demanda média

k = coeficiente de segurança para atendimento da demanda

(L = desvio-padrão da demanda no lead-time

"k" pode ser definido a partir das relações entre os custos relacionados a estoques ou a partir da imposição de um determinado nível de serviço para o atendimento da demanda (proporção de dias em que o atendimento é total ou proporção da demanda total atendida; estes conceitos estão apresentados adiante).

b) revisão periódica		em t = K ( R:	Qt = 0			se Et ( s

Qt = Emáx - Et	se Et ( s

ES = k ( (R+L

### s = Dm ( (R + LT) + k ( (R+L

em que:	(R+L = desvio-padrão da demanda em R + LT

### J. Revisão contínua e demanda estável

- revisão contínua

- horizonte infinito

- demanda estável e probabilística

- lead-time determinístico maior do que zero

- taxa de suprimento infinita

- custo de estocagem segundo estoque médio no período

J.1. Perda de venda em caso de falta (cf em $/unidade)

### O custo total por período (sem considerar custo de material) seria(2):

### Processo iterativo para encontrar s e Q (com Pm, a perda média por ciclo de reposição, igualada a zero na primeira iteração)(3).

### 1º

### 2º

### 3º

### 4º

### F(z) = função de distribuição acumulada da normal no ponto z

### z = abscissa da normal padrão

### DmL = demanda média no lead-time

### (L = desvio-padrão da demanda no lead-time

### I(z) = integral de perda da normal padrão

### Exemplo: calcule os pontos de operação do sistema e os custos decorrentes.

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 100 $/pedido

ce = 1 $/ tonelada/mês

cf = 15 $/tonelada (perda de venda)

LT = 0,2 mês

DmL = 200 ( 0,2 = 40

(L = (mensal / (5 = 13,42

1ª iteração:		1º

### 2º

### z(F(z) = 0,9375) = 1,534

### 3º

### 4º

2ª iteração:		1º

### 2º

### z(F(z) = 0,9359) = 1,522

### 3º

### 4º

3ª iteração:		1º

### 2º

### z(F(z) = 0,9359) = 1,522

### 3º

### 4º

(	Q = 205,48 ton

s = 60,43 ton

Pm = 0,37 ton/ciclo de reposição

Pm% = 0,37/(205,48+0,37) = 0,18%

### CT/mês = 97,16 + 123,54 + 5,39 = 226,09 $

### Se fosse usado o lote de Wilson/Harris com ponto de reposição definido com abordagem determinística (sem estoque de segurança):

### ton

### s = Dm ( LT = 200 ( 0,2 = 40 ton

Pm% = 5,35/(200+5,35) = 2,61%

### CT/mês = 97,39 + 105,35 + 78,16 = 280,90 $

### Se fosse usado o lote de Wilson/Harris com ponto de reposição definido com abordagem probabilística aproximada:

### Q = 200 ton

z = 1,534 	Assumindo k = z:

s = Dm ( LT + k ( (L = 200 ( 0,2 + 1,534 ( 13,42 = 60,59 ton

Pm% = 0,36/(200+0,36) = 0,18%

### CT/mês = 99,82 + 120,95 + 5,39 = 226,16 $

J.2. Atraso no atendimento em caso de falta (cf em $/unidade)

O custo total seria avaliado por:

### Neste caso, o 2º passo seria alterado para:

### Exemplo: calcule os pontos de operação do sistema e os custos decorrentes.

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 100 $/pedido

ce = 1 $/tonelada/mês

cf = 3 $/ tonelada (atraso no atendimento; menor do que o anterior, pois não inclui a perda da margem de contribuição)

LT = 0,2 mês		DmL = 200 ( 0,2 = 40

(L = (mensal / (5 = 13,42

1ª iteração:		1º

### 2º

### z(F(z) = 0,7143) = 0,566

### 3º

### 4º

2ª iteração:		1º

### 2º

### z(F(z) = 0,7056) = 0,541

### 3º

### 4º

3ª iteração:		1º

### 2º

### z(F(z) = 0,7053) = 0,540

### 3º

### 4º

(	Q = 207,34 ton

s = 47,25 ton

Am = 2,49 ton/ciclo de reposição

Am% = 2,49/(207,34) = 1,20 %

CT/mês = 96,46 + 112,17 + 7,21 = 215,83 $

### Exercício: calcule os pontos de operação do sistema e os custos decorrentes, usando a abordagem específica para demanda probabilística e compare com o resultado do lote de Wilson/Harris com ponto de reposição definido com abordagem probabilística aproximada.

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 400 $/pedido

ce = 1 $/tonelada/mês

cf = 15 $/tonelada (perda de venda)

LT = 0,2 mês

K. Nível de serviço na definição dos pontos de operação

K.1. Proporção de ciclos de reposição sem faltas no atendimento (P1)

F(z) = P1

### Exemplo: calcule os pontos de operação do sistema de revisão contínua e os custos decorrentes, usando o lote de Wilson/Harris.

Dm = 200 toneladas/mês

(D = 30 toneladas/mês

cp = 400 $/pedido

ce = 1 $/ tonelada/período

P1 = 90%

LTm = 0,2 mês

DmL = 200 ( 0,2 = 40

(L = (mensal / (5 = 13,42

### Q = 400 ton

F(z) = 0,90

z = 1,282

s = Dm ( LT + z ( (L = 200 ( 0,2 + 1,282 ( 13,42 = 57,20 ton

Am% = 0,63/(400) = 0,16%

exigir 90% de probabilidade de não haver atraso equivale a, implicitamente, identificar um custo de atraso (cf) igual a, aproximadamente:

(fórmula utilizada no modelo J.2; cf em $/unidade)

$/tonelada

### CT/mês = 200,00 + 217,52 + 5,99 = 423,51 $

Nos outros modelos, pode-se utilizar lógica semelhante para a identificação de custos unitários ou da relação entre os mesmos.

K.2. Proporção de demanda atendida sem faltas (P2)

atraso (revisão contínua)

perda de venda (revisão contínua)

### Exemplo: calcule os pontos de operação do sistema de revisão contínua e os custos decorrentes, usando o lote de Wilson/Harris.

Dm = 200 toneladas/mês

(D = 30 toneladas/mês

cp = 400 $/pedido

ce = 1 $/ tonelada/período

P2 = 90%

LTm = 0,2 mês

DmL = 200 ( 0,2 = 40

(L = (mensal / (5 = 13,42

### Q = 400 ton

Supondo situação de atraso no atendimento:

z = -2,980

s = Dm ( LT + z ( (L = 200 ( 0,2 -2,980 ( 13,42 = 0,01 ton

Supondo situação de perda de venda:

z = -3,310

s = Dm ( LT + z ( (L = 200 ( 0,2 -3,310 ( 13,42 = -4,42 ton

As duas situações levam a valores próximos, principalmente se P2 próximo a 1. Como no exemplo anterior, poderia ser identificado cf.

L. Lead-time probabilístico

Assumindo demanda e lead-time como independentes, deve-se calcular a demanda em L (ou R + L, no caso de revisão periódica) a partir da equação abaixo:

em que:

DmL	= demanda média no lead-time (unidades)

LTm	= lead-time médio (períodos)

Dm	= demanda média (unidades/período)

(L	= desvio-padrão da demanda no lead-time (unidades)

(D	= desvio-padrão da demanda (unidades/período)

(LT	= desvio-padrão do lead-time (períodos)

### Pode-se ajustar o tamanho do lote, no caso de revisão contínua, por(4):

### Exemplo: calcule os pontos de operação do sistema usando o lote de Wilson/Harris.

Dm = 200 toneladas/mês

(D = 30 toneladas/mês

cp = 400 $/pedido

ce = 1 $/ tonelada/período

Probabilidade de 90% de não haver atraso no atendimento

LTm = 0,2 mês

(LT = 0,1 mês

Considerando a variação do lead-time (abordagem correta):

DmL = 200 ( 0,2 = 40

### Q = 400 ton

F(z) = 0,90

z = 1,282

s = Dm ( LT + z ( (L = 200 ( 0,2 + 1,282 ( 24,08 = 70,87 ton

Sem considerar a variação do lead-time (abordagem errada):

DmL = 200 ( 0,2 = 40

(L = (mensal / (5 = 13,42

### Q = 400 ton

F(z) = 0,90

z = 1,282

s = Dm ( LT + z ( (L = 200 ( 0,2 + 1,282 ( 13,42 = 57,20 ton

### Se (LT fosse igual a 0,

### Na prática,

Usando o lote do modelo determinístico B (considerando cf = 19 $/ton):

Usando o lote proposto por Friedman (considerando cf = 19 $/ton):

### M. Revisão periódica e demanda estável (cf em $/unidade/período)

- revisão periódica

- horizonte infinito

- demanda estável e probabilística

- taxa de suprimento infinita

- custo de estocagem segundo estoque médio no período

- atraso no atendimento em caso de falta

Uma abordagem heurística relevante é apresentada por Hadley & Whitin, 1963 (Love, 1979). Caso cp seja menor do que 1,125 ( Dm ( cf ( ce / (cf + ce) -valores compatíveis com o período entre revisões R-, deve-se optar por pedir em todos os períodos o suficiente para atingir o nível Emáx:

1º

2º	Emáx = Dm ( (R + L) + z ( (R+L

3º

4º	em cada instante de revisão:	se Et ( Emáx		Qt = 0

se Et ( Emáx		Qt = Emáx - Et

Caso contrário, seria selecionada uma política (s,Emáx):

1º

2º

3º

4º

5º

6º	em cada instante de revisão:	se Et ( s		Qt = 0

se Et ( s		Qt = Emáx - Et

O custo total por período seria medido por:

Exemplo: calcule os pontos de operação do sistema e os custos resultantes.

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 100 $/pedido

ce = 1 $/tonelada/mês

cf = 3 $/tonelada/mês (atraso no atendimento)

LT = 0,2 mês

R = 1 mês

(2R+L = (R + LT) ( (2	(2R+L = (1 + 0,2) ( 900	(R+L = 32,86 unidades

1,125 ( Dm ( cf ( ce/(cf+ce) = 1,125 ( 200 ( 3 ( 1 / (3 + 1) = 168,75 ( cp = 100

z = 0,675

Emáx = Dm ( (R + L) + z ( (R+L = 200 ((1 + 0,2) + 0,675 ( 32,86 = 262,18

Qm = Dm ( R = 200	s = Emáx

CT/mês = 100 + 124,63 + 14,7 = 239,33 $

Do problema de revisão contínua:

Q = 207,34 ton

s = 47,25 ton

Am = 2,49 ton/ciclo de reposição

CT/mês = 96,46 + 112,17 + 7,21 = 215,83 $

Exercício M.1: calcule os pontos de operação do sistema e os custos resultantes.

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 100 $/pedido

ce = 1 $/tonelada/mês

cf = 3 $/tonelada/mês (atraso no atendimento)

LT = 0,2 mês

R = 0,1 mês

Exercício M.2: calcule os pontos de operação do sistema e os custos resultantes (segundo as duas alternativas).

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 200 $/pedido

ce = 1 $/tonelada/mês

cf = 8 $/tonelada/mês (atraso no atendimento)

LT = 0,2 mês

R = 1 mês

Exercício M.3: calcule os pontos de operação do sistema e os custos resultantes (segundo as duas alternativas).

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 500 $/pedido

ce = 1 $/tonelada/mês

cf = 8 $/tonelada/mês (atraso no atendimento)

LT = 0,2 mês

R = 1 mês

Exercício M.4: calcule os pontos de operação do sistema e os custos resultantes (segundo as duas alternativas).

Dm = 200 toneladas/mês

( = 30 toneladas/mês

cp = 500 $/pedido

ce = 0,2 $/tonelada/mês

cf = 8 $/tonelada/mês (atraso no atendimento)

LT = 0,2 mês

R = 1 mês

### N. Demanda variável

### Para um comportamento não muito variável (demanda máxima ( 2 ( mínima), pode-se utilizar o intervalo entre reposições implícito no lote de Wilson/Harris para agregar demandas num único lote. Para variações mais significativas, pode-se utilizar o algoritmo de Silver-Meal para se definir essa agregação. Definido o intervalo T até o próximo pedido, pode-se usar a heurística sugerida pela seguinte fórmula:

em que k (o coeficiente de segurança no atendimento) pode ser definido por um dos métodos anteriormente apresentados. Por exemplo, .

Na situação de perda de venda, o estoque no instante em que o lote chega à empresa não pode ser negativo (em caso de atendimento com atraso, pode, indicando a demanda ainda não atendida, que será atendida tão logo o lote seja entregue).

Exemplo: Defina o próximo lote para o seguinte problema:

cp = 200 $/pedido

ce = 1 $/tonelada/mês

cf = 3 $/tonelada/mês (atraso no atendimento)

R = 1 mês

LT = 2 meses

E0 = 210 toneladas (estoque inicial)

| Período t (mês) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda Dm(t) | 80 | 110 | 180 | 150 | 100 | 70 | 40 | 80 |

| (D(t) | 16 | 22 | 36 | 46 | 30 | 14 | 8 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

z = 0,675

Lote formado apenas pela demanda do 3º período:

Lote formado pelas demandas do 3º e do 4º períodos:

Lote formado pelas demandas do 3º, 4º e 5º períodos:

Com isto, identifica-se um período T = 2 meses.

Exercício: considerando que a demanda real nos dois primeiros períodos foi de 200 toneladas, calcule o próximo lote.

# Footnotes

(5) Ballou, R. H. Business Logistics Management. Prentice Hall: Englewood Cliffs, N.J., 1992. Há um modelo mais flexível em Love (1979).

(1) lógica geral que não considera todas as variações de problemas; alguns modelos podem apresentar outro valor.

(2) Ver Silver & Peterson ou Hax & Candea.

(3) Abordagem apresentada por Hadley & Whitin, 1963 (Love, 1979).

(4) Friedman, 1988

# Text boxes

Rateio do custo de pedido

quantidade/pedido

1                 2                 3                 4    t(meses)

E(t)

40

30

20

10

Rateio do custo de estocagem

quantidade/pedido

nível ótimo

$

qualidade do sistema

custos totais

custos do sistema

outros custos de estoques

A

% acumulada dem. mon.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% acumulada itens

B

C

Curva ABC

R

t1

t4

t3

LT2

t2

Q4

Q2

t

LT4

Et

Emáx

s

Et

Emáx

R

t2

LT1

t1

Q2

Q1

t

LT2

Et

Emáx

t2

LT1

t1

Q

Q

t

s

t2

LT1

t1

Q2

Q1

t

LT2

Et

Emáx

t

Et

T = Q / D

Q

Q*

$

Q

custo total

custo de estocagem = ce × Q / 2

custo de pedido = cp × D / Q

Et

Emáx

s

t

T = Q / D

Q

CT = cp × número de pedidos por período + ce × estoque médio + cf × atraso médio

b

a

s

Emáx

Q/D

y

x

t

Et

Q

h

inclinação = P-D

inclinação = D

x = tempo para chegada do lote Q; h = estoque máximo

q2

q1

CT(cm1)

CT

Q1*

Q2*

Q3*

Q

CT(cm3)

CT(cm2)

cm1( cm2( cm3

1

0

t

Dt

20

40

2

3

4

b(T(T/2

a(T

Qt = (190, 0, 180, 230)

CT = 11230 $

11230

7580

42004110

1800

200+20(190+1(110=4110

8070

360

4160

9220

11420

0

200+15(230+0=3650

230+18(180+2(0=3470

200+20(110+2(0=2400

200+20(80+1(0=1800

0

0

0

0

0

110

290

520

180

230

410

200+20(370+1(290

=7890

200+20(600+1(520

=12720

2(410=820

6360

0

0

5620

4830

460

0

4110

7890

12720

13220

8160

12180

4110

8070

360

11420

0

3650

3470

2400

1800

0

0

0

0

0

110

290

520

180

230

410

7890

12720

820

6360

0

0

460

(a)

(a)

(a)

(a)

12180

(b)

11230

7580

4110

1800

4110

8070

360

0

3650

3470

2400

1800

0

0

0

0

0

110

290

520

180

230

410

7890

6360

0

0

0

4110

7890

8160

(a)

(a)

(a)

(a)

(b)

(b)

(b)

t2

t1

Q2

Q1

t

Et

Emáx

LT

LT

ES

Emáx

LT

t

Et

Q

s

demanda durante lead-time acima da média

demanda durante lead-time abaixo da média

estoque no instante seguinte caso a demanda fosse superior à média

no instante de revisão, Et < s

LT

ES

Emáx

LT

t

Et

s

R

R

R

no instante de revisão, Et = s

no instante de revisão, Et está uma unidade acima de s

LT

demanda média em R + LT

demanda acima da média em R + LT

estoque no instante seguinte caso a demanda fosse próxima à média

Pm

Emáx

LT

t

Et

Q

s

Pm

T = (Q+Pm)/Dm

T = ciclo médio de reposição

z = (s - DmL)/ (L

Pm = (L ( I(z) (se distribuição normal)

Emfc = estoque médio no fim do ciclo de reposição

Emfc = s - DmL + Pm

EM = estoque médio geral

EM = Q/2 + Emfc

simplificação: não considerar a possibilidade de o lote ser significativamente diferente da demanda média.

Am

Emáx

LT

t

Et

Q - Am

s

Am

T = Q/Dm

T = ciclo médio de reposição

z = (s - DmL)/ (L

Am = (L ( I(z) (se distribuição normal)

Emfc = estoque médio no fim do ciclo de reposição

Emfc = s - DmL + Am

EM = estoque médio geral

EM = (Q - Am)/2 + Emfc

sD e QD originados do modelo determinístico