APS: Máquinas Elétricas

Nome:______________________________________

Um gerador síncrono ligado em Y, 2300V, 1000kVA, fdp=0.8 em atraso, dois pólos, possui uma reatância síncrona de 1,1Ω  e uma resistência de 0,15 Ω. Em 60 Hz, as perdas por atrito e ventilação são 24 kW, e as perdas no núcleo são 18 kW. A Curva de Saturação em Vazio do gerador (tensão de linha) é mostrada na Figura abaixo.

Tensão de Linha VS Corrente de campo

a) Qual deve ser a corrente de campo necessária para obter uma tensão terminal de 2300 V quando o gerador opera em condições nominais?

b) Qual deve ser o torque em (N-m) que o motor primo deve fornecer para operar em tais condições.

c) Considere que a corrente de campo do gerador foi ajustada para obter a tensão nominal (2300V) quando carregado com corrente nominal e fdp=0,8 atrasado. Qual é o limite de estabilidade estática (margem de potência) em (W) da máquina? (Obs: Despreze a Resistência de armadura para esta questão)

d) Considere que a corrente de campo do gerador foi ajustada para obter a tensão nominal (2300V) quando carregado com corrente nominal e fdp=0,8 adiantado. Qual é o limite de estabilidade estática em (W) da máquina? (Obs: Despreze a Resistência de armadura para esta questão)

Respostas:

| a) | b) | c)fdp =0,8 atrasado | d)fdp =0,8 adiantado |
| --- | --- | --- | --- |
| If = 5,7 A (aprox) | Torque =2308,5 N-m | Margem = 4,8MW (aprox) | Margem =3,6 MW (aprox) |

Entrega voluntária apenas no começo da aula que vem.

Recomenda-se tirar cópia deste APS porque não será devolvido.