Planejamento, programação e controle da

produção contínua e intermitente

Prof. Jorge Luiz de Biazzi

Parte 1 - Planejamento Agregado

Sumário

Conceitos relativos a planejamento, programação e controle da produção	1

Planejamento agregado da produção	5

Bibliografia

BUFFA, E. S. Modern Production Management - 5th edition

CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just in time, MRP II e OPT

CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, programação e controle da produção: MRP II/ERP: conceitos, uso e implantação.

DAVIS, M.; AQUILANO, N.; CHASE, R. Fundamentos da Administração da Produção

Morton; Pentico. Heuristic Scheduling Systems

Slack, N. et.al. Administração da Produção

Conceitos relativos a planejamento, programação e controle da produção

Corresponde à administração da capacidade da empresa no médio e curto prazos. Consiste em orientar as decisões operacionais da empresa para que seus objetivos sejam atingidos.

Decisões operacionais:		o que			produzir (fabricar)

quanto		comprar

quando		armazenar

onde			movimentar

como			vender

Objetivos operacionais:		maximizar margens econômicas (lucro)

minimizar custos operacionais

minimizar investimentos em estoques

maximizar utilização de recursos

minimizar atrasos ou perdas de venda, etc.

Receitas e custos associados: receita de vendas, compra de materiais e outros insumos, produção, preparação de equipamentos, manuseio e transporte de materiais, contratação e demissão, subcontratação, turnos extras, estoques, aluguel e leasing, manutenção/depreciação, investimentos, marketing, impostos

Restrições associadas: produtividades físicas, capacidade dos equipamentos, disponibilidades de mão-de-obra, tecnologia de produção, lead-times de compra, manufatura/operação e distribuição, incertezas e sazonalidade da demanda, outras (institucionais, financeiras, marketing, etc)

Fluxo de informações para PPCP

Níveis de planejamento

Processo de decisão

O objetivo do processo de planejamento é definir as decisões do 1º período que maximizem a utilidade total das decisões.

Planejamento agregado da produção

Planejamento de nível intermediário para empresas de tipo contínuo e intermitente de produção.

Agregação:		itens em famílias

máquinas em centros de produção

mão-de-obra em centros de mão-de-obra

clientes em grupos de clientes

tempo em meses/semanas

Processo de planejamento agregado da produção

- previsão de demanda

- levantamento da capacidade efetiva de produção

- identificação de estratégias de adequação de capacidade e seus custos

- elaboração de modelo de decisão

- execução do modelo e tomada de decisão

#### Vantagens da adoção de modelos para planejamento

- quantificar e usar as intangibilidades presentes nas considerações feitas pelas pessoas para as decisões de planejamento

- tornar rotineira a consideração de todos os fatores relevantes para o planejamento, inibindo julgamentos baseados em dados incompletos

- livrar os gerentes das atividades rotineiras de tomada de decisões, dando-lhes maior oportunidade para tratar de situações extraordinárias

- possibilidades de tratar com um grande número de variáveis, o que seria quase impossível para uma pessoa sem o auxílio de modelos matemáticos

Levantamento da capacidade efetiva de produção

|  |  | capacidade teórica (nominal) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | capacidade | disponível | capacidade não disponível |
| capacidade | utilizada | capacidade não utilizada |  |
| capacidade produtiva | capacidade não produtiva |  |  |

capacidade produtiva

capacidade aproveitada (num certo período)

capacidade efetiva (em condições normais; base para planejamento)

Medidas de capacidade

Unidades de produto / período de tempo

| Operação | Medida de capacidade de insumos | Medida de capacidade de volume de produção |
| --- | --- | --- |
| Fábrica de ar condicionado | horas de máquina disponível | nº de unidades por semana |
| Hospital | leitos disponíveis | nº de pacientes tratados por semana |
| Teatro | número de assentos | nº de espectadores por semana |
| Universidade | número de estudantes | estudantes graduados por ano |
| Loja de venda no varejo | área de venda | nº de itens vendidos por dia |
| Companhia aérea | número de assentos disponíveis | nº de passageiros por semana |
| Geradora de eletricidade | tamanho do gerador | megawatts de energia gerada |
| Cervejaria | volume de tanques de fermentação | litros por semana |

Fonte: Slack

Estratégias para adequação da capacidade ao nível da demanda

| providenciar ajuste eficiente | contratação e demissão |
| --- | --- |
|  | horas extras |
|  | realocação de pessoal |
|  | subcontratação |
|  | alteração do programa de manutenção |
| eliminar ou reduzir necessidade de ajuste | manter capacidade em excesso |
|  | reduzir ou amortecer efeitos da flutuação da demanda | utilizar estoques para absorver flutuações |
|  |  | fixar capacidade máxima | perda de vendas |
|  |  |  | fila/espera |

Táticas para administração da capacidade em serviços

- para adequar o nível da demanda à capacidade de atendimento

- mecanismos de preços

- desenvolver serviços para utilizar o mesmo aparato

- desenvolver serviços complementares

- criar sistemas de reserva

- para adequar a capacidade de atendimento ao nível da demanda

- horas extras

- utilizar empregados temporários

- subcontratação

- armazenar bens de suporte

- não executar atividades secundárias

- treinamento multidisciplinar de empregados

- aumentar participação dos clientes

#### Principais modelos de planejamento

- simulação (quaisquer relações entre variáveis)

- modelos de custo linear (relações lineares entre variáveis contínuas)

- modelos de custo fixo (relações lineares entre variáveis binárias e contínuas)

Exemplo de problema de planejamento agregado: simulação

|  | 1º período | 2º período |
| --- | --- | --- |
| custo unitário de manufatura ($/un) | 50 | 60 |
| receita unitária ($/un) | 80 | 90 |
| demanda prevista (un) | 120 | 70 |
| capacidade de produção (un) | 50 | 30 |
| custo de estocagem no fim do período ($/un/período) | 2 | 2 |

Estoque no início do 1º período = 100 unidades

Sabendo que o objetivo da empresa é maximizar o lucro no horizonte de planejamento, indique qual das opções de planejamento da produção colocadas a seguir é a melhor para a empresa, apresentando o estoque final do sistema (estoque no fim do 2º período) e o lucro total originado de cada decisão.

| Planos | produção (unidades) | vendas (unidades) |
| --- | --- | --- |
|  | 1º período | 2º período | 1º período | 2º período |
| A | 40 | 30 | 120 | 50 |
| B | 50 | 30 | 120 | 70 |
| C | 50 | 40 | 120 | 70 |
| D | 40 | 30 | 90 | 70 |
| E | 50 | 30 | 80 | 80 |

Obs.: a demanda não atendida num período é perdida.

Resposta:

A:	estoque final do 1º período = 20

estoque final do 2º período = 0

lucro total = 120(80 – (40(50 + 20(2) + 50(90 – (30(60) = 10260

B:	estoque final do 1º período = 30

estoque final do 2º período = -10

não é viável pois atrasos não são permitidos

C:	produção do 2º período acima da capacidade

D:	estoque final do 1º período = 50

estoque final do 2º período = 10

lucro total = 90(80 – (40(50 + 50(2) + 70(90 – (30(60 + 10(2) = 9580

E:	venda do 2º período maior do que a demanda

(A é o melhor plano

Modelo linear para o exemplo

Variáveis:

produção (P1, P2), vendas (V1, V2), estoque final (E1, E2)

Dados:

custo unitário de manufatura (CM1, CM2), receita unitária (RU1, RU2), demanda prevista (D1, D2), capacidade de produção (CAP1, CAP2), custo de estocagem no fim do período (CE1, CE2), Estoque no início do 1º período (E0)

Função-objetivo:

maximizar L,

L = V1(RU1 + V2(RU2 – P1(CM1 – P2(CM2 – E1(CE1 – E2(CE2

Restrições:

Balanço de massa:		E1 = E0 + P1 – V1

E2 = E1 + P2 – V2

Capacidade:			P1 ( CAP1

P2 ( CAP2

Demanda:			V1 ( D1

V2 ( D2

Não negatividade:		variáveis ( 0

Modelos de custo fixo

Consideram custos de preparação de equipamentos.

Exemplo: definir o plano de produção (Pt) para o seguinte problema:

Custo de preparação (cpt)= 100$

Custo unitário de fabricação (cft)= 10$/unidade

Custo unitário de estocagem (cet)= 5$/unidade

Estoque inicial = 0

Demanda (Dt) para os próximos 4 períodos = 8, 12, 10 e 5 unidades

Opção A: fabricação a cada mês

Custo total A = 750$

Opção B: fabricação a cada dois meses

Custo total B = 635$

Opção C: fabricação a cada quatro meses

Custo total C = 685$

Formulação:

Função-objetivo: minimizar CT,

restrições:

(atendimento sem faltas)

var ( 0

Exemplo 2 de modelo de programação linear

Características do processo:

1 produto (agregação de todos os produtos)

equipamentos e mão-de-obra fixos, com produção normal em 2 períodos

faltas são permitidas (não atendimento)

custos unitários constantes no tempo

desconsideração de taxa de desconto

T períodos de planejamento

Variáveis de decisão:	venda mensal		VENt

produção mensal		PRDt

estoque no fim do mês	ESTt		(dependente)

faltas previstas no mês	FALt		(dependente)

horas normais por mês	HNOt		(dependente)

horas extras por mês	HEXt

Parâmetros de entrada:	estoque inicial 			EST0	     5	ton

máximo normal de m.d.o.	LNO	 352	h

máximo de m.d.o. hora extra	LEX	 108	h

tempo unitário de produção	p	   30	h/ton

receita unitária de venda		v	2000	$/ton

c.d.u.produção sem m.d.o.	m	  700	$/ton

c.d.u. m.d.o. em hora extra	x	  300	$/h

custo unitário estocagem		e	    50	$/ton

custo unitário de falta		f	1100	$/ton

(além da perda de venda)

demanda mensal prevista		PDEt

| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDEt (ton) | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 18 |

Formulação:

Função-objetivo: maximizar margem,

margem = receita menos custos variáveis de produção, estocagem e falta

restrições:

balanço de massa:		; t = 1...T

faltas:						; t = 1...T

tempo trabalhado:			; t = 1...T

horas normais:					; t = 1...T

horas extras:					; t = 1...T

variáveis ( 0

Exercício: construa o modelo e encontre a solução ótima.

Características do processo:

2 produtos

3 centros de trabalho

sem possibilidade de horas extras

atrasos são permitidos

custos unitários constantes no tempo

desconsideração de taxa de desconto

6 períodos de planejamento

Variáveis de decisão:	venda mensal		VENit

produção mensal		PRDit

estoque no fim do mês	ESTit		(dependente)

faltas previstas no mês	FALit		(dependente)

Parâmetros de entrada:

estoque inicial 	EST1,0	2	ton

EST2,0	4	ton

tempo unitário de produção

| pic (h/ton) | centro de trabalho |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| produto | 1 | 12 | 18 | 15 |
|  | 2 | 15 | 14 | 12 |

custo unitário estocagem		e1	40	$/ton

e2	30	$/ton

custo unitário de falta		f1	800	$/ton

f2	700	$/ton

disponibilidade máxima dos centros:	LNO1 = 180 h/mês

LNO2 = 210 h/mês

LNO3 = 180 h/mês

demanda mensal prevista

| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDE1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| PDE2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 |

# Text boxes

0

5

0

12

0

100+350+135

0+0+75

0+0+25

0+0+0

0

5

0

12

0

100+200+60

0+0+0

100+150+25

0+0+0

100+50+0

100+100+0

100+120+0

100+80+0

0

0

0

0

0

- produção com qualidade inaceitável

- velocidade abaixo do normal

- intervalos de tempo não produtivos (domingo, inexistência de 3º turno, refeições)

- treinamento

- faltas

- férias

- manutenção

-preparação de equipamentos

- queda de energia

- ausência de material

- ausência de operador

-espera decorrente de programação

- tempos ociosos

empresa

fornecedores

consumidores

Aumento de detalhe

### PR

### HP

### PR

### HP

### tempo

### Período de replanejamento (PR)

### Horizonte de planejamento (HP)

Realimentação

## controle

## apontamento

## execução

## DecisÕes

## Programação da produção

## Restrições

## DecisÕes

## Planejamento da produção

## Restrições

## DecisÕes

## Planejamento geral

## Restrições

período (i)

estado inicial

(Si-1)

parâmetros de entrada/restrições (Pi)

decisões

(Di)

utilidade

(Ui)

estado final

(Si)

1

D1

U1

S0

P1

S1

2

D2

U2

P2

S2

i

Di

Ui

Si-1

Pi

Si

N

DN

UN

SN-1

PN

SN

Utilização de recursos

Disponibilidades

Custos resultantes

Custos

Atendimento

Previsão de demanda

Plano de inspeção

Especificações

Linha de produtos

Planos e programas

## Execução

Utilização de estoques

Disponibilidades

Necessidades

Encomendas

Disponibilidades

## Programação de paradas

Roteiros

Tempos unitários

Previsão de utilização

Mercado de mão-de-obra

Necessidades / Metas

Objetivos e políticas

Administração superior

P

P

C

# P

Recursos humanos

Processos

Manutenção

Compras

Estoques

Produção

Produtos

Gestão da qualidade

Vendas

Custos

Finanças