Aula 5

Exemplo 1

- Um trocador de calor casco e tubos deve aquecer 40000kg/h de óleo vegetal de 20 a 65oC, utilizando água de aquecimento tratada (20 kg/s) a 92oC que escoa pelo casco em um passe único. O óleo escoa por 38 tubos (k = 48 W.K-1m-1) com 1,580 cm de diâmetro interno e 2,134 cm de diâmetro externo, que fazem 2 passes no trocador. O passo entre os centros do tubo (st) é duas vezes o seu diâmetro externo. O diâmetro do casco é de 48 cm e o desenho da chicana é mostrado na figura a seguir, deixando uma janela de escoamento que ocupa 27,9 % da área da seção do casco. O passo entre as chicanas é de 30 cm. Adote U (limpo) = 700 W.K-1.m-2 e as seguintes propriedades termofísicas médias:

| Óleo  = 850 kg.m-3 Cp = 2100 J.kg-1.K-1  = 2,0 mPa.s k = 0,14 W.K-1.m-1 | Água  = 9700 kg.m-3 Cp = 4190 J.kg-1.K-1  = 0,36 mPa.s k = 0,674 W.K-1.m-1 |
| --- | --- |

Determine:

- A carga térmica, a eficiência térmica e a temperatura na qual a água deixa o trocador (considere o trocador isolado termicamente do ambiente);

- O coeficiente global de troca térmica Us, adotando valores adequados para a inscrustação (verificar Tabela no material de aula);

- A área de troca térmica e o comprimento dos tubos por passe para que o óleo deixe o trocador na T desejada.