APS: Máquinas Elétricas Operação em Paralelo de Geradores

Nome:______________________________________

Exercício Nro 1:

Na figura abaixo mostra um sistema de potência constituído de 4 geradores. Cada gerador tem a seguinte característica: Sn=120MVA, VL = 15kV, fdp=0.85 atrasado. Os quatro geradores possuem os mesmos Sp =∆P/∆f. Os reguladores de velocidade são ajustados para produzir uma queda de freqüência de 3Hz (∆f=3Hz) quando a máquina passa de operação em vazio para operação em potência nominal (∆P=Pnominal). Os geradores G1, G2 e G3 fornecem 75MW (cada um deles) à freqüência de 60 Hz, enquanto o gerador G4 (denominado gerador de oscilação) absorve todos os incrementos e mudanças de carga a fim de manter a freqüência do sistema em 60 Hz.

a) Em um determinado momento a carga do sistema é 260 MW a 60 Hz. O qual é freqüência em vazio (fnl) de cada gerador do sistema?

b) Adicionando uma carga no sistema de 30 MW e sem mexer as freqüências em vazios dos geradores. Qual será a nova freqüência do sistema?.

c) A que freqüência deve ser ajustada a freqüência em vazio do gerador de oscilação (G4) a fim de restaurar a freqüência do sistema em 60 Hz?

d) Se o sistema está operando nas condições do item “c”. O que aconteceria se o gerador de oscilação fosse retirado do sistema?.

Sugestão: Primeiro calcule a potência nominal de cada gerador usando os dados de placa Sn e fdp, e depois calcule Sp= (∆P/∆f).

Respostas:

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp1=Sp2=Sp3= Sp4=34Mw/Hz; Se fsis=60 Hz, então PG1 = PG2= PG3= 102 MW PG4 = 35MW fnl1= 62,21 Hz fnl2= 62,21 Hz fnl3= 62,21 Hz fnl4= 61,03 Hz (aprox) | fsis=59,78 Hz aprox | fnl4 =61,9 Hz aprox | fsis=59,36 Hz PG1= 96,7 MW PG2= 96,7 MW PG3= 96,7 MW |

Exercício Nro 2:

Um gerador síncrono de 100MVA, 14,4kV, fdp=0,8 ligado em Y tem uma resistência de armadura desprezível e uma reatância síncrona de 1,0 p.u. O gerador está ligado em paralelo com um barramento infinito.

- Qual é a tensão interna EA (em vazio) por fase desse gerador nas condições nominais?

- A partir do item “a”, diminuindo a corrente de campo de modo que a tensão EA diminui em 5% de seu valor inicial. Determine o novo valor da corrente de armadura?

- Refaça o item “b” considerando que EA diminui em 10%, 15%,20%,25%, 30%, 35% e 40% de seu valor inicial. Crie uma tabela de %redução, EA, δ(ângulo de potência), IA, θ(ângulo de IA);

- Plote a curva EA X IA a partir dos valores geradores do item b e c. (este curva tem o mesmo comportamento da curva V).

Lembre que para o cálculo da reatância síncrona por fase (Equivalente Fase-Neutro) em ohms a partir do valor em p.u, a impedância base pode ser cálculo por: Zbase=VL2/S3θ

Sugestão: O item “c” e “d” pode ser feito em Matlab. Nesse caso, coloque o código fonte criado, a tabela e o gráfico gerado.

Respostas:

| a | b |
| --- | --- |
| EA (fase) = 14858 ∟26.54° V | IA=3777∟ 32.1 [A] |

Resposta item c) e d)

| Redução(%) | EA (kV) | δ | IA(kA) | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 8.9148 | 48.1337 | 3.4043 | 19.5947 |
| 35 | 9.6577 | 43.4262 | 3.2680 | 11.0708 |
| 30 | 10.4006 | 39.6665 | 3.2106 | 2.6468 |
| 25 | 11.1435 | 36.5671 | 3.2219 | -5.4809 |
| 20 | 11.8864 | 33.9541 | 3.2931 | -13.1138 |
| 15 | 12.6293 | 31.7136 | 3.4154 | -20.1083 |
| 10 | 13.3722 | 29.7667 | 3.5804 | -26.3946 |
| 5 | 14.1151 | 28.0563 | 3.7806 | -31.9685 |
| 0 | 14.8580 | 26.5400 | 4.0090 | -36.8707 |