| Aula Nro: 13 |  |
| --- | --- |

Efeito da corrente de campo no motor síncrono

O que ocorre com o fator de potência do motor síncrono ao aumentar a corrente de campo, mantendo a potência da carga constante?

;

Indutivo :        ↑

↓

↓

↓

↓  cos θ↑

Obs: Aumentando , observa-se que  aumenta: regime capacitivo

Diminuindo , observa-se que  diminui: regime indutivo

Curva “V” do motor síncrono

normalmente - excitado

ind.				                     capacitivo

sub- 				super-

excitado			excitado

Carga indutiva		Carga capacitiva

←		         →

Não há potência ativa

Condensador síncrono ou Capacitor síncrono → Motores síncronos em vazio

Aplicação: Compensar reativos

Trabalha: super-excitado

Partida do motor síncrono

Problema:  O motor síncrono é que não tem torque de partida.

Métodos:

- Partida reduzindo a velocidade de campo do estator. (via conversor de frequência)

M.S

- Usando uma máquina prima (motor)

M.S.

Procedimento:

b.1 ) Determinar o sentido de rotação da MS com uma tensão baixa; (S1 fechado)

b.2) Ligar o motor primo (S1 aberto) próximo a velocidade síncrona e fechar S1

b.3) Fechar a corrente de campo

b.4) Desligar o motor primo

c) Usando seu enrolamento amortecedor (barras curtocircuitadas nos pólos do rotor):

O enrolamento amortecedor das máquinas síncronas amortece as oscilações e cooperam para manter o sincronismo com a rede (estabilidade).

c.1) Partida com uma máquina auxiliar.

Neste caso é necessário ligar no eixo do motor síncrono uma máquina auxiliar (na figura abaixo mostra um motor cc, mas pode ser um motor de indução ou outro) a fim de que a velocidade do eixo fique próxima à velocidade do estator como mostra a figura. Neste caso é necessário verificar que o torque produzido pela máquina auxiliar (mcc) seja na mesma direção do torque produzido pelo motor síncrono (ms).

Figura: Partida do motor síncrono usando uma máquina auxiliar acoplada no eixo.

1 – Abrir circuito de campo

2 – Curto-circuitar o circuito de campo (por segurança e para ter um torque adicional para ajudar na sincronização).

3 – Alimentar com tensões trifásicas

4 – Tirar o curto-circuito e alimentar o circuito de campo

Vide vídeos na plataforma e-disciplinas sobre partido do motor síncrono.

Máquinas de Pólos Salientes

Diagrama Fasorial

A reatância de máquinas de pólos lisos foi considerada que a reatância do entreferro é constante. No caso de máquinas de pólos salientes, isso não é possível. Na máquina síncrona de pólos saliente o entreferro no eixo direto (direção do fluxo do circuito de campo principal) é inferior ao entreferro no eixo em quadratura (eixo 90 atrasado ao eixo d) como mostra a figura.

Fazendo uma análise parecida à máquinas de pólos lisos tem-se (vide aula 3):

Pólos Lisos:

(1)

(2)

No caso de pólos salientes, considerando os efeitos no eixo d e q, tem-se:

(3)

(4)

Sendo

Xd , Reatância síncrona de eixo direto.

Xq , Reatância síncrona de eixo em quadratura.

# Text boxes

P=P2=contante

P=P1=contante

Q(+)

Q(-)

REDE