### EAD 660 - Projeto de Sistemas de Produção

Apostila de Administração da Capacidade

Prof. Jorge Luiz de Biazzi

Março/2004

1. Definições e unidades de medida 	 1

2. Processo de planejamento da capacidade	 3

3. Exemplo determinístico	 4

4. Exemplo probabilístico	 8

5. Exemplo de aplicação de amostragem do trabalho para planejamento da capacidade	11

Bibliografia

DAVIS, M., AQUILANO, N., CHASE, R. Fundamentos da Administração da Produção

Gaither, N., Frazier, G. Administração da produção e operações

MOREIRA, Daniel A. Administração da produção e operações

SLACK, Nigel et. al. Administração da produção

1. Definições e unidades de medida

Capacidade de produção corresponde ao volume de produção que uma empresa pode gerar num determinado período de tempo. Pode-se referir, se necessário, à disponibilidade de recursos para produção.

Medidas de capacidade

| Operação | Medida de capacidade de insumos | Medida de capacidade de volume de produção |
| --- | --- | --- |
| Fábrica de refrigeradores | horas de máquina disponível | nº de unidades por semana |
| Hospital | leitos disponíveis | pacientes tratados por semana |
| Teatro | número de assentos | espectadores por semana |
| Universidade | número de estudantes | estudantes graduados por ano |
| Loja de venda no varejo | área de venda | nº de itens vendidos por dia |
| Companhia aérea | número de assentos disponíveis | nº de passageiros por semana |
| Cervejaria | volume de tanques de fermentação | litros por semana |

Fonte: Slack

Capacidade de produção dos recursos

2. Processo de planejamento de capacidade

- previsão da demanda

- conversão da demanda para capacidade dos recursos

- geração de planos alternativos (instantes, tamanhos e tipos dos incrementos)

- identificação de riscos e efeitos de cada plano

- avaliação econômica de cada plano

- ponderação com critérios pouco ou não quantificáveis

- escolha

Considerações para geração de alternativas

- instantes para instalação (antecipando ou não a demanda)

- tamanho do incrementos de capacidade (economias de escala)

- fontes alternativas de capacidade:

- produção normal (horário regular de operação)

- horas extras

- turnos múltiplos

- subcontratação

- perda de vendas/atraso no atendimento

- tipo do incremento (equipamentos diferentes; unidades maiores e concentradas ou menores e mais espalhadas; maior tamanho ou maior freqüência)

- localização dos incrementos de capacidade:

- expansão das unidades atuais

- abertura de unidades

3. Exemplo determinístico

# Dados

Situação atual:	capacidade normal = 10 mil unidades/ano

custo normal de produção = $10/unidade

custo de produção em hora extra = $11/unidade

Comportamento previsto para a demanda:

Incrementos possíveis:

| Quantidade (unidades/ano) | Investimento (mil $) | custo unitário de produção ($/unidade) |
| --- | --- | --- |
|  |  | normal | em hora extra |
| 2000 | 1000 | 10 | 11 |
| 4000 | 1800 | 9 | 10 |

Taxa de desconto: 15% ao ano

# Alternativas

A - incrementos de 2000 unidades/ano em 01/01 e 01/03

B - incremento de 4000 unidades/ano em 01/01

C - incrementos de 2000 unidades/ano em 07/01 e 07/03

Avaliação das alternativas:

O que for comum às alternativas pode ser ignorado (no caso, a produção de 10 mil unidades/ano, a ser feita com as instalações já disponíveis).

Alternativa A

| Tipo de custo | Ano | Custos (1) ($) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Implantação | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000+756000 |
| Operação | 500(10 | 1500(10 | 2500(10 | 3500(10 | 4675+12195+17675+21525 |
| Total | 1.812.070 |

(1) em valor presente, considerando que o custo associado à implantação ocorre no início do ano e os custos de operação no meio do ano.

Alternativa B

| Tipo de custo | Ano | Custos (2) ($) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Implantação | 1800000 |  |  |  | 1800000 |
| Operação | 500(9 | 1500(9 | 2500(9 | 3500(9 | 4208+10976+115908+19373 |
| Total | 1.850.465 |

(2) idem

Alternativa C

| Tipo de custo | Ano | Custos (3) ($) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Implantação | 1000000 |  | 1000000 |  | 935000+707000 |
| Operação | 125(11+ +375(10 | 1500(10 | 125(11+1000(10+ +1375(10 | 3500(10 | 1331+3386+12195+ +8327+9391+21525 |
| Total | 1.698.155 |

(3) em valor presente, considerando que o custo associado à implantação ocorre no meio do ano e os custos de operação no meio do ano (ou no meio do semestre, quando há implantação no meio do ano).

4. Exemplo probabilístico

# Dados

Situação atual:	capacidade normal = 20 mil unidades/ano

Demanda atual = 17 mil unidades/ano

Comportamento previsto para a demanda (mil unidades/ano):

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otimista (p=25%) | 24 | 34 | 48 | 66 |
| Médio (p=50%) | 20 | 24 | 29 | 35 |
| Pessimista (p=25%) | 19 | 21 | 23 | 25 |

Incrementos possíveis e respectivos custos de implantação:

15 mil unidades/ano ( $800000

5 mil unidades/ano ( $300000

Custos operacionais: iguais aos atuais, em qualquer situação

Custo de perda de venda: $50/unidade

Taxa de desconto: 15% ao ano

# Alternativas

A - incrementos de 15 mil unidades/ano no início de 2, 3 e 4

B - incremento de 5 mil unidades/ano no início de 2, 3 e 4

C - sem aumento de capacidade

Avaliação das alternativas

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento | 0 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Capacidade | 20000 | 35000 | 50000 | 65000 |

Alternativa A:

a) otimista: custo total = $1.778.150

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 24000 | 34000 | 48000 | 66000 |
| Vendas perdidas | 4000 | 0 | 0 | 1000 |
| Custos de implantação (1) | 0 | 800000 | 800000 | 800000 |
| Custos das vendas perdidas (2) | 4000(50 | 0 | 0 | 1000(50 |

(1) incidem no início do ano; (2) incidem no meio do ano

b) médio: custo total = $1.588.800

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 20000 | 24000 | 29000 | 35000 |
| Vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos de implantação | 0 | 800000 | 800000 | 800000 |
| Custos das vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |

c) pessimista: custo total = $1.588.800

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos de implantação | 0 | 800000 | 800000 | 800000 |
| Custos das vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alternativa B:

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Capacidade | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |

a) otimista: custo total = $2.459.300

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 24000 | 34000 | 48000 | 66000 |
| Vendas perdidas | 4000 | 9000 | 18000 | 31000 |
| Custos de implantação | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| Custos das vendas perdidas | 4000(50 | 9000(50 | 18000(50 | 31000(50 |

b) médio: custo total = $595.800

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 20000 | 24000 | 29000 | 35000 |
| Vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos de implantação | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| Custos das vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |

c) pessimista: custo total = $595.800

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos de implantação | 0 | 300000 | 300000 | 300000 |
| Custos das vendas perdidas | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alternativa C:

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capacidade | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |

a) otimista: custo total = $2.749.000

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 24000 | 34000 | 48000 | 66000 |
| Vendas perdidas | 4000 | 14000 | 28000 | 46000 |
| Custos de implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos das vendas perdidas | 4000(50 | 14000(50 | 28000(50 | 46000(50 |

b) médio: custo total = $819.400

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 20000 | 24000 | 29000 | 35000 |
| Vendas perdidas | 0 | 4000 | 9000 | 15000 |
| Custos de implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos das vendas perdidas | 0 | 4000(50 | 9000(50 | 15000(50 |

c) pessimista: custo total = $261.350

| Ano | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demanda | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Vendas perdidas | 0 | 1000 | 3000 | 5000 |
| Custos de implantação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custos das vendas perdidas | 0 | 1000(50 | 3000(50 | 5000(50 |

“Árvore” de decisão:

| Alternativa | Comportamento da Demanda | Custo ($) | Custo médio ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | otimista (25%) | 1.778.150 | 1.636.137 |
|  | médio (50%) | 1.588.800 |  |
|  | pessimista (25%) | 1.588.800 |  |
| B | otimista (25%) | 2.459.300 | 1.061.675 |
|  | médio (50%) | 595.800 |  |
|  | pessimista (25%) | 595.800 |  |
| C | otimista (25%) | 2.749.000 | 1.162.288 |
|  | médio (50%) | 819.400 |  |
|  | pessimista (25%) | 261.350 |  |

Regra:

menor custo médio ( B   C   A

situação mais provável ( B   C   A

situação otimista ( A   B   C

situação pessimista ( C   B   A

Caso não se queira apostar num cenário ou pegar a média, pode-se optar por uma alternativa que seja pelo menos razoável em qualquer cenário. Neste caso, opta-se pela alternativa B.

Folha de S. Paulo, 13/03/2004

5. Exemplo de aplicação de amostragem do trabalho para planejamento da capacidade: Tinturaria industrial

a) processo de produção

preparação

alvejamento

tingimento

extração de água

secagem

calandragem

b) amostragem do trabalho

1 - ( = 90%

Er = 10%

estimativa de tempo utilizado/tempo disponível para trabalho ou manutenção = 75%

= 90 obs

c) levantamento para o jet-barca

| atividade | nº obs | % obs |
| --- | --- | --- |
| operação normal | 42 | 54% |
| retrabalho | 22 | 28% |
| preparação | 13 | 17% |
| espera da programação | 0 | 0% |
| ausência de m.d.o. | 0 | 0% |
| falta de matéria-prima | 1 | 1% |
| manutenção | 0 | 0% |
| total | 78 | 100% |

% capacidade utilizada = 82%	(	Er = 9%

retrabalho/capacidade utilizada = 34%

c) levantamento dos volumes produzidos

- correspondente à capacidade aproveitada

- produção no período amostrado

Para o jet-barca: 258 Kg/dia/máquina

d) cálculo das capacidades de produção

d1) cálculo da capacidade teórica

|  |  | capacidade teórica |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | capacidade | disponível | capacidade não disponível |
| capacidade | utilizada | capacidade não utilizada |  |
| capacidade aproveitada | cap. não aproveitada | outros | preparação | manutenção | fábrica fechada |

|  |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 258 Kg/dia/máq |  |  |  |  |  |

54% do tempo disponível + tempo para manutenção

(	capacidade aproveitada = 54% ( 75% = 40,5% da total

capacidade teórica

40,5%		258 	(	capacidade teórica = 638 Kg/dia/máquina

100%			y

d2) cálculo da capacidade efetiva (máxima aproveitada em condições normais)

em condições normais	  7% de retrabalho (com relação à cap. utilizada)

4,5% para manutenção

25% para fábrica fechada

0,7% para outros

além disso, supõe-se que a relação entre preparação e tempo utilizado permanecerá a mesma, ou seja, 17%/82% = 20,8%

|  |  | 100% = 638 Kg/dia/máq |  |
| --- | --- | --- | --- |
| capacidade | utilizada |  |  |
| capacidade efetiva | 7% utilizada | 0,7% | 20,8% da utilizada | 4,5% | 25% |

utilizada + 0,7% + 20,8% ( utilizada + 4,5% + 25% = 100%

1,208 ( utilizada = 100% - 25% - 4,5% - 0,7%

capacidade utilizada = 57,8% da capacidade teórica

capacidade efetiva = 93% ( 57,8% = 53,7% da capacidade teórica

(capacidade efetiva = 343 Kg/dia/máquina

e) cálculo da quantidade necessária de máquinas

f) cálculo da margem bruta de contribuição unitária

corante

água

mão-de-obra

produtos químicos

embalagem

material auxiliar

energia elétrica

combustíveis

transporte

ICMS

comissões

custo direto total unitário

MBCu = receita líquida unitária - custo direto total unitário

g) receita anual adicional

h) levantamento de máquinas

para jet-barca	LT

HT (custo maior, mas permite tingir outros materiais)

i) considerações gerais

- capital de giro (sai no começo do período e entra no final; um mês de custo direto)

- depreciação

- imposto de renda (alíquota de 40%)

retorno anual líquido = receita anual líquida +

- 0,4 ( (receita anual líquida - depreciação)

j) cálculo de TIR, VP e tempo de retorno

Exercício: Análise de investimentos

Uma amostragem do trabalho indicou a seguinte ocupação de um dado tipo de máquina, tendo como base os períodos normais de trabalho (2a a 6a, de 8h00 a 17h00, com uma hora de almoço).

| atividade | observações |
| --- | --- |
| operação normal | 105 |
| retrabalho | 30 |
| preparação | 45 |
| parada (ociosa) | 10 |
| manutenção | 10 |
| total | 200 |

Durante o período de observação (1 semana), o grupo de máquinas produziu 50 t/máquina de produto acabado de qualidade aceitável. Entretanto, notou-se que a ocorrência de manutenções foi maior do que a normal (que seria de apenas 2% do tempo em que a fábrica está aberta). De forma semelhante, o índice de retrabalho normal é de 10%, diferente do apontado no período.

a) Determine a capacidade teórica (nominal) de produção das máquinas (t/mês/máquina).

b) Determine a capacidade efetiva de produção (t/mês/máquina).

c) A empresa possui 7 máquinas do referido tipo e tem uma demanda futura estimada em 3000t/mês. A margem bruta unitária de contribuição é de $ 10 000,00/t e a produção será feita por 5 anos, em princípio. Dado que cada máquina custa $ 60 000 000,00, calcule o valor presente da alternativa de aumento de capacidade que permita atender a toda a demanda prevista.

Utilize taxa mínima atrativa de 15% ao ano. A depreciação é linear, ao longo de 5 anos. O capital de giro é desprezível. A alíquota de imposto de renda da empresa é e será de 30%. O valor residual dos equipamentos é zero. O mês tem 4,0 semanas. Trabalhe com 1 casa decimal (no caso da porcentagem, por exemplo, coloque 31,2%).

Análise de investimentos (correção)

a) cálculo da capacidade teórica

total de h/mês = 24 . 7 . 4 = 672 h/mês

fábrica aberta = 8 . 5 . 4 = 160 h/mês

fábrica fechada = 672 - 160 = 512 h/mês

|  |  | capacidade teórica |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | capacidade | disponível | capacidade não disponível |
| capacidade | utilizada | capacidade não utilizada |  |
| capacidade aproveitada | cap. não aproveitada | preparação | parada | manutenção | fábrica fechada |
| 12,5% | 3,6% | 5,4% | 1,2% | 1,2% | 76,2% |

105 / 200 . 23,8%							        512 /672

capacidade teórica = 200 / 12,5% = 1600 t/mês/máquina

b) cálculo da capacidade efetiva

|  | 100% = | 1600 t/mês/máquina |  |
| --- | --- | --- | --- |
| utilizada | = x |  |  |
| efetiva | não aprov. | preparação | parada | manutenção | fechada |
| 0,9 . x | 0,1 . x | x / 3 | 0% | 0,5% | 76,2% |

mesma proporção de 45 / 135	máxima utilização    2% . 23,8%

x + x /3 + 0 + 0,5 + 76,2 = 100

4/3 . x = 100 - 76,2 - 0,5 = 23,3

x = 17,5%

% capacidade efetiva = 0,9 . 17,5% = 15,7%

capacidade efetiva = 1600 . 15,7% = 251,6 t/mês/máquina

c) VP

capacidade total atual = 7 . 251,6 = 1761,2 t/mês

nº de máquinas necessárias = 3000 / 251,6 = 11,9 = 12 máquinas

nº de máquinas a adquirir = 12 - 7 = 5 máquinas

receita mensal adicional = (3000 - 1761,2) . 10000 = 12 388 000 $/mês

depreciação = 5 . 60 000 000 = 5 000 000 $/mês

60

retorno líquido mensal = 12 388 000 - 0,3 .(12 388 000 - 5 000 000) =

= 10 171 600

60 meses					10 171 600

5 . 60 000 000 = 300 000 000

P = A [(1+i)n - 1]

i (1+i)n

em que: 	P = valor presente da série de prestações A

(no caso, A = 10 171 600)

i = taxa de juros (no caso, i = 15% ao ano = 1,17% ao mês)

n = número de prestações (no caso, 60 entradas)

P = 10 171 600 .  [(1+0,0117)60 - 1]

0,0117.(1+0,0117)60

P = 436 755 671

VP = P - investimento = 436 755 671 - 300 000 000 = 136 755 671 $

# Text boxes

B

A

C

0

Demanda

4

3

mil unidades/ano

1

2

10

4

3

2

1

14

12

14

12

Ano

Material gasto

Material com qualidade aceitável

Material sem qualidade aceitável

Material aproveitado

Material não aproveitado

Capacidade teórica (nominal) de mão-de-obra e equipamentos

Capacidade disponível

Capacidade não disponível

Capacidade utilizada

Capacidade não utilizada

Capacidade produtiva

Capacidade não produtiva

aproveitada: num período específico

efetiva: base para planejamento, considera perdas normais

- produção com qualidade inaceitável

- velocidade abaixo do normal

- preparação

- queda de energia

- ausência de material

- ausência de operador

- espera de programação

- tempos ociosos

- intervalos de tempo não produtivos (domingo, inexistência de 3º turno, refeições)

- treinamento/

faltas/férias

- manutenção

MBCu ( quantidade extra produzida no mês

out

jul

abr

jan

t

atual

instante da decisão

capacidade

proposta

25% do tempo total (7,6 dias/mês)

Demanda

(mil unidades/ano)

10

Ano