| Aula Nro: 14 |  |
| --- | --- |

Relembrando:

Máquinas de Pólos Salientes

Diagrama Fasorial

A reatância de máquinas de pólos lisos foi considerada que a reatância do entreferro é constante. No caso de máquinas de pólos salientes, isso não é possível. Na máquina síncrona de pólos saliente o entreferro no eixo direto (direção do fluxo do circuito de campo principal) é inferior ao entreferro no eixo em quadratura (eixo 90 atrasado ao eixo d) como mostra a figura.

Fazendo uma análise parecida à máquinas de pólos lisos tem-se (vide aula 3):

Pólos Lisos:

(1)

(2)

No caso de pólos salientes, considerando os efeitos no eixo d e q, tem-se:

(3)

(4)

Sendo

Xd , Reatância síncrona de eixo direto.

Xq , Reatância síncrona de eixo em quadratura.

Diagrama fasorial

O diagrama fasorial da equação (4) fica:

Observe que para os cálculos da equação (4) é necessário conhecer as correntes no eixo direto e quadratura, Id e Iq, respectivamente. Para esse objetivo é necessário conhecer o ângulo de potência que não é disponível nos dados. Um artifício é calcular a tensão EA’’ que não tem relação nenhuma com EA (tensão interna) e é apenas para determinar a posição do eixo q, ou o ângulo δ.

(5)

A tensão E’’A, encontra-se na mesma direção que o eixo q, portanto o ângulo dela será δ.

A partir do conhecimento de δ, pode determinar-se:

׀Id׀ = ׀IA ׀cos(δ – θ)

׀Iq׀ = ׀IA ׀sen(δ – θ)

Os fasores de Id e Iq são

Iq = ׀Iq׀ ∟δ

Id = ׀Id׀ ∟-(90- δ)

Equações de Torque e Potência

Exemplo:

c) No problema anterior determine a potência e o torque dos itens  b)

Resposta:

P1Φ= 203+61.92 = 265,51kW

P3Φ= 796,53kW

ω = 1800 RPM (4 pólos e 60 Hz) =188,5 rad/s.

Torque 1Φ = 1408,54 N-m

Torque 3Φ = 4225,62 N-m

Considerações Finais:

Xd pode ser determinado pelo mesmo método utilizado para determinar Xs

Xq ser determinado pelo ensaio de máxima corrente indutiva

Xd e Xq podem ser determinados simultaneamente pelo teste de escorregamento

Outros parâmetros são:

Xl : Reatância de dispersão que pode ser determinado pelo método de Potier.

Parâmetros transitórios:

X’d

X’q

T’do

T’qo

Parâmetros subtansitórios:

X’’d

X’’q

T’’do

T’’qo

São necessários testes especiais para determinar os parâmetros transitórios e subtransitórios do gerador síncrono.

Na disciplina de “Laboratório de Máquinas Elétricas” e/ou “Projeto Integrador Máquinas Elétricas-Eletrônica de Potência” é proposta a modelagem e validação de um sistema elétrico de potência onde os estudantes propõem ensaios para validar os diferentes modelos de um sistema de potência montado em laboratório, entre eles, o gerador síncrono.