APS: Motor Síncrono

Nome:______________________________________

Exercício Nro 1:

Na figura abaixo é mostrado uma planta indústrial composto de duas cargas indutivas (motores de indução) e um motor síncrono ligado à rede (barramento infinito). O motor Síncrono será utilizado a fim de compensar reativos.

Os valores nominais do motor síncrono são de 100 Hp, 460V, fdp 0,8 adiantado. A reatância síncrona é 1,1 pu. e a resistência de armadura é 0,01pu. A curva de saturação em vazio é mostrado ao lado.

- Se a chave do motor síncrono for aberta, qual é a potência ativa, reativa, aparente e corrente de linha fornecido à planta industrial?

Agora a chave está fechada e o motor síncrono passa a fornecer potência nominal a fator de potência nominal.

- Qual é a corrente de campo do motor?

- Qual é o ângulo de torque do motor?

- Qual é a potência ativa, reativa, aparente e corrente de linha fornecido à planta industrial?

Agora suponha que a corrente de campo é aumentado para 2A.

- Qual é a potência ativa e reativa consumidos (fornecidos) ao motor?

- Qual é o ângulo de torque do motor?

- Qual é o fator de potência?

- Qual é a potência ativa, reativa, aparente e corrente de linha fornecido à planta industrial?

Respostas:

| a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- |
| Ptotal=164kW Qtotal=96,4kvar IL=228,5A | If = 1,86 para uma tensão de 498V aproximadamente | δ = -27° aprox | Ptotal=238,6kW Qtotal=40,4kvar Stotal = 242kVA IL=291A |

| e | f | g | h |
| --- | --- | --- | --- |
| Pmotor=74,6kW Qmotor=-62,2kvar | δ = -25,9 aprox | fdp = 0,768 adiantado | Ptotal=238,6kW Qtotal=26,2kvar Stotal = 240kVA IL=288,7A Valores aproximados |