### EAD 660 - Projeto de Sistemas de Produção

Apostila de Localização

Prof. Jorge Luiz de Biazzi

Abril/2003

1. Critérios de localização 	 1

2. Pré-seleção por critérios qualitativos	 2

3. Avaliação quantitativa 	3

3.1. Ponto de equilíbrio	3

3.2. Métodos de transporte	4

3.3. Programação linear	8

3.4. Pontos de venda de varejo	14

4. Ponderação de critérios qualitativos e quantitativos	17

# Bibliografia

DAVIS, M., AQUILANO, N., CHASE, R. Fundamentos da Administração da Produção

Gaither, N., Frazier, G. Administração da produção e operações

MOREIRA, Daniel A. Administração da produção e operações

SLACK, Nigel et. al. Administração da produção

1. Critérios de localização

| Tipo de empresa | Macrolocalização | Microlocalização |
| --- | --- | --- |
| Manufatura | qualitativos | clima | detalhamento de custos de implantação |
|  |  | solo |  |
|  |  | impactos ecológicos |  |
|  |  | oferta de mão-de-obra |  |
|  |  | serviços para a empresa (bancos, polícia, órgãos governamentais etc) |  |
|  |  | atuação de sindicatos |  |
|  |  | qualidade de vida no trabalho |  |
|  |  | aproximações de custos (oferta de transporte e volumes de entrada/saída) |  |
|  | quantitativos | custos de implantação, operação, transporte e tributos |  |
| Prestação de serviços | qualitativos | além dos anteriores, acesso ou proximidade do mercado consumidor | detalhamento de custos de implantação |
|  | quantitativos | custos de implantação, operação, transporte e tributos |  |
|  |  | receita de vendas |  |

Na prática, os critérios qualitativos restringem a amplitude de escolha para alguns poucos locais, utilizando-se, a seguir, uma ponderação dos critérios qualitativos e quantitativos para se escolher o local mais apropriado.

2. Pré-seleção por critérios qualitativos

Exemplos:

a) manufatura (no Brasil)

- pecuária bovina

- fábrica de pára-raios

- montadora de automóveis

b) serviços (na cidade de São Paulo)

- escritório de advocacia

- atacadista de hortifrutigranjeiros

- agência de viagens turísticas

3. Avaliação quantitativa

3.1. Ponto de equilíbrio

| Local potencial | Custo fixo ($/ano) | Custo variável ($/tonelada) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 25 |
| 2 | 90 | 22 |
| 3 | 80 | 21 |
| 4 | 200 | 10 |

(

| Quantidade | local escolhido |
| --- | --- |
| até 5 toneladas | 1 |
| entre 5 e 10,9 toneladas | 3 |
| acima de 10,9 toneladas | 4 |

3.2. Métodos de transporte

Problema: determinar as quantidades a serem movimentadas entre fábricas e depósitos de forma a minimizar o custo total de movimentação.

Dados:

Capacidade das fábricas (Fi; un/mês): FA = 20; FB = 35; FC = 35

Demanda dos depósitos (Dj; un/mês): D1 = 20; D2 = 30; D3 = 40

| Custos unitários de transporte (cij; $/un) | Depósito |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Fábrica | A | 10 | 14 | 8 |
|  | B | 12 | 10 | 12 |
|  | C | 12 | 10 | 14 |

Solução inicial

i) regra do canto noroeste

|  | Destino |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Origem | A |  | 10 |  | 14 |  | 8 | 20 |
|  |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | B |  | 12 |  | 10 |  | 12 | 35 |
|  |  | 0 |  | 30 |  | 5 |  |  |
|  | C |  | 12 |  | 10 |  | 14 | 35 |
|  |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  |  |
| Custo total = $ 1050 | 20 | 30 | 40 | 90 |

ii) método intuitivo

|  | Destino |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Origem | A |  | 10 |  | 14 |  | 8 | 20 |
|  |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |
|  | B |  | 12 |  | 10 |  | 12 | 35 |
|  |  | 0 |  | 30 |  | 5 |  |  |
|  | C |  | 12 |  | 10 |  | 14 | 35 |
|  |  | 20 |  | 0 |  | 15 |  |  |
| Custo total = $ 970 | 20 | 30 | 40 | 90 |

iii) método de aproximação de Vogel

|  | Destino |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Origem | A |  | 10 |  | 14 |  | 8 | 20 |
|  |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |
|  | B |  | 12 |  | 10 |  | 12 | 35 |
|  |  | 0 |  | 30 |  | 5 |  |  |
|  | C |  | 12 |  | 10 |  | 14 | 35 |
|  |  | 20 |  | 0 |  | 15 |  |  |
| Custo total = $ 970 | 20 | 30 | 40 | 90 |

##### Aprimoramento da solução inicial: método da amarelinha

|  | Destino |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Origem | A |  | 10 |  | 14 |  | 8 | 20 |
|  |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  |
|  | B |  | 12 | 30 | 10 | 5 | 12 | 35 |
|  |  | 0 |  | 15 | -1 | 20 | +1 |  |
|  | C |  | 12 | 0 | 10 | 15 | 14 | 35 |
|  |  | 20 |  | 15 | +1 | 0 | -1 |  |
| Custo total = $ 940 | 20 | 30 | 40 | 90 |

Exercício: solução inicial com regra do canto noroeste

|  | Destino |
| --- | --- |
|  | V | W | X | Y | Z | Produção |
| Origem | A |  | 42 |  | 42 |  | 44 |  | 40 |  | 44 | 19 |
|  | B |  | 34 |  | 42 |  | 40 |  | 46 |  | 48 | 28 |
|  | C |  | 46 |  | 44 |  | 42 |  | 48 |  | 46 | 25 |
| Demanda | 11 | 13 | 7 | 17 | 24 | 72 |

Resposta (sem quantidades):

Custo total com solução inicial = $3176

Custo total com solução ótima = $2986

3.3. Programação linear

Para o problema de transporte apresentado anteriormente:

Problemas amplos de transporte

Problema: determinar as quantidades a serem movimentadas entre fábricas e

depósitos e entre depósitos e mercados de forma a minimizar o custo total de

operação (fabricação, transferência, transbordo e distribuição).

Fi = capacidade de fabricação		ci = custo unitário de fabricação

Dj = capacidade de transbordo 		cij = custo unitário de transferência

Mk = demanda dos mercados 		cj = custo unitário de transbordo

cjk = custo unitário de distribuição

Função-objetivo: minimizar Custo total da operação (CT),

Restrições:

| oferta |  |
| --- | --- |
| transbordo (capacidade) |  |
| transbordo (equilíbrio) |  |
| demanda |  |

Exercício: Problema conjunto de localização, capacidade e planejamento da produção (considerando custos fixos na função-objetivo)

Dados:

Capacidade das fábricas (Fi); un/mês: FA = 40; FB = 60; FC = 35

Custos unitários de fabricação (ci); $/un: cA = 12; cB = 9; cC = 11

Capacidade dos depósitos (Dj); un/mês: D1 = 50; D2 = 70; D3 = 40; D4 = 20

Custos unitários de transbordo (cj); $/un: c1 = 2; c2 = 3; c3 = 2; c4 = 1

| Custos unitários de transferência (cij; $/un) | Depósito |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fábrica | A | 5 | 2 | 4 | 1 |
|  | B | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | C | 3 | 1 | 3 | 3 |

| Custos unitários de entrega (cjk; $/un) | Mercado |
| --- | --- |
|  | M | N | P | Q | R |
| Depósito | 1 | 10 | 14 | 8 | 12 | 9 |
|  | 2 | 12 | 10 | 12 | 15 | 5 |
|  | 3 | 12 | 10 | 14 | 9 | 7 |
|  | 4 | 12 | 10 | 14 | 9 | 8 |

Custos fixos ($/mês): 	CFA = 500, CFB = 400, CFC = 450

CF1 = 200, CF2 = 150, CF3 = 100, CF4 = 90

Demanda dos mercados (Mk): MM = 18; MN = 9; MP = 22; MQ = 15; MR = 20

Função-objetivo: minimizar custo total de instalação e operação (CTIO),

Restrições:

| oferta |  |
| --- | --- |
| transbordo (capacidade) |  |
| transbordo (equilíbrio) |  |
| demanda |  |
| binárias |  |
| não negatividade |  |

##### Complementos dos modelos de localização

- vários produtos elaborados em várias unidades

- consideração de níveis de serviço (prazos e proporção de atendimento)

- produtos com etapas de processamento realizadas em unidades diferentes

- incorporação de modelo de planejamento agregado no modelo de localização

- múltiplos períodos

- sazonalidade de demanda e/ou de fornecimento de insumos

- uso de estoques entre períodos

- adoção de horas extras e/ou turnos adicionais de mão-de-obra

3.4. Pontos de venda de varejo

Permite estimar o fluxo de consumidores para cada estabelecimento.

em que:

Eij = nº esperado de consumidores da região i que se dirigem ao shopping j

Ci = nº de consumidores da região i

Sj = área do shopping j

Tij = tempo de deslocamento entre i e j

( = parâmetro que reflete o efeito do tempo de viagem para cada tipo de produto (freqüência de consumo menor ( ( menor)

Passos na utilização do modelo:

- levantar Ci, Sj, Tij, e Eij

- calcular (

- simular a entrada de um novo shopping e calcular o fluxo de consumidores para cada o shopping em questão

Exemplo: Estime o fluxo de consumidores para um shopping na intersecção das áreas 1, 2 e 3.

Levantamento da situação atual:

S1 = 20000m2	S2 = 10000m2

C1 = 30000 consumidores	T11 = 10min		T12 = 20min		E11 = 26000

C2 = 15000 consumidores	T21 = 25min		T22 = 35min		E12 = 4000

C3 = 10000 consumidores	T31 = 20min		T32 = 30min		E21 = ...

C4 = 20000 consumidores	T41 = 15min		T42 = 10min

Cálculo de (:

Usando os dados da área 1 e do shopping 1:

(	(1 = 1,70

Com A2; (2 = 2,06

Com A3; (3 = 1,87

Com A4; (4 = 1,71

Pode-se usar um ( para cada área ou uma média dos valores.

Usando a média, ( = 1,84.

Entrada do novo shopping com 5000m2, e tempos de deslocamento T13 = 15min, T23 = 10min, T33 = 15min e T43 = 35min:

Cálculo do número de consumidores da região 1 que se deslocará até o shopping 3:

| Demanda (mil consumidores) | Shopping |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Área | 1 | 23,84 | 3,33 | 2,83 |
|  | 2 | 5,73 | 1,54 | 7,73 |
|  | 3 | 6,02 | 1,43 | 2,55 |
|  | 4 | 9,49 | 10,01 | 0,50 |
| Total | 45,08 | 16,31 | 13,61 |

4. Ponderação de critérios qualitativos e quantitativos

Para o exemplo do método do ponto de equilíbrio, a seguinte avaliação qualitativa foi feita:

| Critérios | Interrelações com outras atividades | Disponibilidade de mão-de-obra | Qualidade de vida fora do trabalho | Impactos ambientais | Média ponderada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local | Peso | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 1 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6,2 |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6,4 |
| 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 5,8 |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7,0 |

Como a produção estimada será de, aproximadamente, 7 toneladas, os custos serão:

| Local | Custos totais ($/ano) |
| --- | --- |
| 1 | 235 |
| 2 | 244 |
| 3 | 227 |
| 4 | 270 |

Avaliando-se relativamente (10 = mais conveniente) e dando 80% de importância para a avaliação quantitativa, temos:

| Local | Critérios | Avaliação Final (AF = 0,8*CO+0,2*CS) |
| --- | --- | --- |
|  | objetivos | subjetivos |  |
| 1 | 9,7 | 8,9 | 9,5 |
| 2 | 9,3 | 9,1 | 9,3 |
| 3 | 10,0 | 8,3 | 9,7 |
| 4 | 8,4 | 10,0 | 8,7 |

(o local escolhido seria o local 3.

##### Análise de sensibilidade

Alterações de notas, pesos ou do fator de ponderação entre critérios objetivos e subjetivos (F).

Por exemplo, variando-se F: AF = F*CO+(1-F)*CS

Programação linear - exemplo gráfico

Técnica que otimiza um conjunto de variáveis que contribuem para a formação de uma função-objetivo, conjunto este sujeito a uma série de restrições, sendo que todos devem expressar relações lineares entre as variáveis.

Exemplo: determinar os níveis ótimos de produção (diários) de cada um dos produtos (cadeiras = x; mesas = y), dado que:

MBC unitária: 20 $/cadeira e 30 $/mesa

Restrições de nível mínimo de produção: 20 cadeiras e 5 mesas

Restrições de capacidade de recursos: 24h/dia para cada tipo de mão-de-obra

Tempos unitários de processamento:

| tipo de mão-de-obra | tempo de processamento (h/unidade) |
| --- | --- |
|  | cadeiras | mesas |
| A | 0,6 | 0,3 |
| B | 0,4 | 0,8 |

Função-objetivo: maximizar Z, Z = 20 ( x + 30 ( y

Restrições:				x ( 20

y ( 5

0,6 ( x + 0,3 ( y ( 24

0,4 ( x + 0,8 ( y ( 24

# Text boxes

4

2

3

1

custo anual total

($/ano)

quantidade (toneladas)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

60

120

180

240

300

360

400

0

1

3

4

Diferença entre dois menores custos unitários (pega-se a maior e preenche-se a célula com menor custo)

2	-	-

2	2	0

2	2	2

diferença entre os dois	2	   0		4

menores custos		0	   0		2

unitários			0	   -		2

Troca sugerida:

-14 + 12 - 10 + 10 = -2

(por unidade)

shopping 3

área 4

área 1

área 2

área 3

área 5

shopping 2

shopping 1

A4

A3

A2

A1

SH1

SH2

centro de gravidade

4

2

3

1

AF

F

0,2

0,4

0,6

0,8

0

8,0

9,0

10,0

1

3

4

AF

8,0

9,0

10,0

1

0,67

0,46

região de soluções viáveis

20

40

60

80

0

y

0        20       40       60       80     100   x

y = 5

x = 20

0,4.x + 0,8.y = 24

0,6.x + 0,3.y = 24

sentido de crescimento da função-objetivo

ponto ótimo: 	x* = 33,0

y* = 13,5

z* = 1065

y*

x*