APS : Conversão Eletromecânica de Energia

Motor de Indução

Nome:______________________________________

Um motor de indução de rotor bobinado de 208V, 15Hp, 60Hz, 4 pólos, ligado em Y tem as seguintes impedâncias por fase do circuito do motor

R1=0,220 Ω

R2=0,127 Ω

X1=0,430 Ω

X2=0,430 Ω

XM=15,0 Ω

Perdasmec = 300W; Perdas Núcleo = 200 W

Para um escorregamento de 0,05.

- Qual é a corrente de linha?

- Qual são as perdas no cobre no estator (PSCL)?

- Qual são as perdas no entreferro (PAG)?

- Qual é a potência convertida de elétrica para mecânica (Pconv)

- Qual é o torque induzido?

- Qual é o torque de carga

- Qual é a eficiência total

- Qual é a velocidade do motor em RPM e rad por seg?

- Determine o ponto do máximo torque (Tind(max)), o escorregamento e a velocidade nesta situação.

- Quanta resistência adicional seria necessária incluir no rotor (referida ao circuito do estator) para fazer que o máximo torque ocorra na condição de partida (quando o eixo esta parado).

- Esboce a característica velocidade x torque nas duas situações acima (antes de depois de ter colocado a resistência adicional)

- IL = 42,3∟-27,7° (considerando a tensão fase neutron como referência).

- PSCL = 1180 W

- PAG = 12,54kW

- Pconv=11,92

- Tind=66,5N.m

- Tcarga=63,8N.m

- Eficiência=83,2%

- nm = 1710RMP ou 179 rad/s

- Tind(max) =100N.m, ocorre para Smax = 0,145

- R2 adicional = 0,749 Ω