### EAD 660 - Projeto de Sistemas de Produção

Apostila de Arranjo Físico

Prof. Jorge Luiz de Biazzi

Fevereiro/2004

1. Introdução 	 1

2. Arranjo físico posicional 	 3

3. Arranjo físico funcional (por processo) 	 4

4. Arranjo físico em linha (por produto) 	11

5. Arranjo físico de grupo (celular) 	15

Bibliografia

DAVIS, M., AQUILANO, N., CHASE, R. Fundamentos da Administração da Produção.

MOREIRA, Daniel A. Administração da produção e operações.

Muther, Richard. Planejamento do layout: sistema SLP.

SLACK, Nigel et. al. Administração da produção.

1. Introdução

Critérios de decisão de arranjo físico

- diversificação dos produtos

- produção sob encomenda ou repetitiva

- quantidade de produtos (ou tipos de produtos)

- volume de produção

- processo de produção

- projeto, jobbing, lotes, massa, contínuo (manufatura)

- serviço profissional, loja de serviços, serviço de massa (serviços)

- roteiros de operação

- equipamentos de movimentação e custos relacionados

- abrangência do trabalho dos operadores

| Linha de Produtos | Tipo de processo de manufatura | Tipo básico de arranjo físico | Tipo de processo de serviço |
| --- | --- | --- | --- |
| Variedade | Volume | Projeto | AF posicional | Serviços profissionais |
|  |  | Jobbing |  |  |
|  |  |  | AF por processo |  |
|  |  | Lotes |  | Loja de serviços |
|  |  |  | AF celular |  |
|  |  | Massa |  | Serviços de massa |
|  |  |  | AF por produto |  |
|  |  | Contínuo |  |  |

2. Arranjo físico posicional

Utilizado normalmente para a produção de grandes projetos, como a construção de edifícios, pontes e estradas (por necessidade) ou ainda de navios, mísseis e foguetes (por motivos econômicos).

O importante, neste caso, é especificar o posicionamento dos componentes e das matérias-primas a serem utilizados, sendo determinante, para tanto, o cronograma de execução do projeto. Como o objetivo é o de minimizar o esforço necessário à movimentação, os componentes são postos ao redor do produto, preferencialmente com os de uso mais freqüente sendo colocados mais próximos, respeitada a seqüência de utilização.

Devido à peculiaridade de cada produto e projeto, não há modelos formais para determinar o arranjo físico posicional.

3. Arranjo físico funcional (por processo)

Utilizado quando os volumes de produção não justificam economicamente a adoção de linhas de produção, sendo muito usado em empresas de prestação de serviços e de manufatura.

Inicialmente, as atividades semelhantes são agrupadas em “departamentos”, que são dispostos no edifício da empresa (arranjo físico geral). Posteriormente, determina-se o posicionamento de cada recurso - e dos corredores - em cada departamento (arranjo físico detalhado).

3.1. Avaliação quantitativa

No caso de movimentação de materiais, o critério utilizado é o de custo total de movimentação, dado por:

em que:

CT = custo total de movimentação

i, j = departamentos

vij = nº de viagens entre os departamentos

cij = custo unitário do tipo de movimentação utilizado entre i e j ($/m)

dij = distância entre i e j

N = nº de departamentos

Exemplo: clínica médica

Dados: áreas dos departamentos e carta “de-para” (resumo de movimentação entre os departamentos para um período relevante).

| Para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | Área (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Recepção |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2 - Oftalmo |  |  | 400 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 15 |
| 3 - Otorrino |  |  |  | 350 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 4 - Raio X |  |  |  |  |  | 100 | 450 |  |  |  |  |  | 40 |
| 5 - Exame de sangue |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 8 |
| 6 - Medição de pressão |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 150 | 100 |  |  | 22 |
| 7 - Exame de pulmão |  |  |  |  |  | 50 |  | 450 | 100 |  |  |  | 60 |
| 8 - Eletrocardiograma |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 25 |
| 9 - Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 50 |
| 10 - Dentista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 20 |
| 11 - Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total 288 |

Exemplo: edifício já disponível, com 12m ( 30m (recepção e saída devem estar no lado menor).

Carta de-para modificada:

| Para | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 |  | Área (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Recepção |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2 - Oftalmo |  |  | 400 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 3 - Otorrino |  |  |  | 50 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 - Exame de sangue |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 4- Raio X |  |  |  |  |  | 450 |  | 100 |  |  |  |  | 40 |
| 7 - Exame de pulmão |  |  |  |  |  |  | 450 | 50 | 100 |  |  |  | 60 |
| 8 - Eletrocardiograma |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 250 |  |  |  | 25 |
| 6 - Medição de pressão |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 | 100 |  |  | 22 |
| 9 - Laboratório |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 50 |
| 10 - Dentista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 20 |
| 11 - Saída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total 288 |

AF proposto:

Movimentação total (MT)

MT = 600 ( 5 + 400 ( 2,5 + 100 ( 5 + 100 ( 17,5 + ...

Exercício: Mesma clínica, mas num edifício com 19m ( 19m (1 e 11 próximos à saída; corredores não definidos).

3.2. Avaliação qualitativa

Critérios para conceituar as relações de necessidade de proximidade entre departamentos/setores da empresa:

- movimentação de materiais

- fluxo de informações

- facilidade de supervisão

- uso de pessoal em comum

- conveniência do cliente

- aumento de vendas

- aparência

- segurança

- condições ambientais (umidade, calor, poeira etc)

Exemplo: supermercado(1)

Dados: áreas dos departamentos e carta de ligações preferenciais.

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Carnes (1900m2) | U | U | E a | U | X e | O e | U |
| 2 - Congelados (1700m2) | U | I a | U | I d | U | U |
| 3 - Alimentos secos (2300m2) | O a | O d | O b | U | U |
| 4 - Recebimento (1000m2) | E a | X c | U | U |
| 5 - Enlatados (1500m2) | O d | U | U |
| 6 - Caixas (1100m2) | A d | A b |
| 7 - Pães e lanches (900m2) | U |
| 8 - Produtos de limpeza (800m2) |

Conceitos:	A - absolutamente importante		Razões para proximidade:

E - muito importante			a - manuseio de materiais

I - importante				b - facilidade de supervisão

O - desejável				c - aparência

U - desprezível				d - conveniência do cliente

X - indesejável				e - aumento de vendas

- construção do diagrama de inter-relações entre atividades:

- construção do diagrama de inter-relações entre espaços:

- elaboração das alternativas:

|  |  |  | Recebimento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Carnes |  |  |  |  |  |  |  | Alimentos secos |  |
| Pães e lanches |  |  | Congelados | Enlatados |  | Produtos de limpeza |
|  |  |  |  |  |  |  | Caixas |  |  |  |  |  |

- avaliação das alternativas

- visualmente

- ponderação dos conceitos (por exemplo, A = 5, E = 4, I = 3, O = 2, U = 0, X = -5) e medição das distâncias entre os centros de gravidade (quanto menor o resultado, melhor a alternativa)

Pontos para discussão:

- módulos

- transporte interno/corredores (manual, carrinho, esteiras, empilhadeira/pallet, ponte rolante, trans-elevador etc)

- cálculo de áreas necessárias

- uso de templates ou maquetes

- sistemas de gerenciamento de depósitos (WMS)

Exemplos: bancos, escolas, restaurantes, escritórios, fábricas.

4. Arranjo físico em linha (por produto)

Para item ou conjunto de itens semelhantes com grande volume de produção.

## Balanceamento de linhas

Dados básicos:

- rede de atividades

- duração das atividades (tj)

- tempo de ciclo (c), determinado pelo nível de produção desejado

O problema consiste em determinar o agrupamento de atividades em N postos de trabalho (cada posto com duração igual a pi) de forma a minimizar a folga de balanceamento (f), calculada por:

Note-se que este objetivo é equivalente ao de minimizar o número de postos (N), pois  c  e    são fixos ( = ).

N mínimo = mínimo A inteiro,

O uso de estoques entre postos tem como funções:

- limitar a transferência de diminuições de ritmo ao longo da linha;

- absorver variações probabilísticas das durações das atividades;

- em linhas desbalanceadas, acumula-se estoque e pára-se por algum tempo (por exemplo, um turno), ao invés de ficar ociosa.

Exemplo: método COMSOAL

1º passo: listar as atividades e respectivos números de predecessores imediatos (lista A).

2º passo: varrer a lista A e identificar as atividades que não têm predecessores imediatos, montando a lista B.

3º passo: varrer a lista B e identificar as atividades que podem ser encaixadas no posto de trabalho que está sendo preenchido (ou seja, as atividades com duração menor ou igual ao tempo de ciclo menos a somatória das durações das atividades já alocadas ao posto em questão), montando a lista C.

4º passo: escolher uma das atividades da lista C e designá-la para o posto que está sendo preenchido.

5º passo: eliminar a atividade escolhida da rede e atualizar as listas, até designar todas as atividades a algum posto. Um posto estará completo quando a duração acumulada for igual ao tempo de ciclo ou quando a lista C, após a atualização, estiver vazia.

Respostas diferentes são encontradas com escolhas diferentes no 4º passo; comparando-se as respostas, identifica-se o arranjo físico mais adequado.

Exemplo com c = 12 min

#### Exercício: c = 10 min

Balanceamento de linhas com múltiplos produtos

Complexidade grande devido à consideração de tamanhos múltiplos de lotes, seqüenciação de lotes, tempos de preparação (set-up), diferenciação de tamanhos de estações ao longo da linha e variações de tarefas. Soluções por algoritmos heurísticos.

Exemplo: dois produtos (A e B) com processo de produção semelhante, exigindo volumes de produção de, respectivamente, de 60 e 20 unidades por dia. A rede de atividades é a mesma, mas com durações das atividades não totalmente coincidentes.

Rede de A:

Rede de B:

Solução independente: 2 linhas

cA = 480/60 = 8 min	NmínA = 4 (na prática, 5)

cB = 480/20 = 24 min	NmínB = 2

Solução conjunta: 1 linha

#### Volume conjunto = 80 unidades/dia ( c = 6 min

Rede de B é limitante ( Nmín = 7

#### Linha: T1 / T2 T4 / T3 T5 / T6 / T7 / T8 / T9

Seqüência: AAABAAAB...

Ociosidade: (7 ( 6 - (0,75 ( 31 + 0,25 ( 37)) / (7 ( 6) = 22,6%

5. Arranjo físico de grupo (celular)

Para famílias de itens não tão semelhantes como as elaboradas em linhas de produção e com menor volume agregado.

A Tecnologia de Grupo (TG) é a técnica que busca identificar famílias para a formação de células de manufatura. Para serem alocados a uma mesma família, os produtos elaborados devem ter características físicas próximas, lotes de produção moderados, demanda razoavelmente estável e processos de produção semelhantes.

A partir da análise de uma carta de processos múltiplos formam-se as famílias; sabendo-se volumes de produção e os tempos de processamento e de preparação são calculadas as necessidades de equipamentos e mão-de-obra em cada célula; por fim, define-se o arranjo físico geral (da empresa) e o detalhado (de cada célula), com as técnicas vistas anteriormente para arranjo físico funcional e/ou em linha.

Exemplo de formação de famílias:

|  |  | Produtos |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Recursos | A | X |  | X |  | X |
|  | B |  | X |  | X |  |
|  | C |  | X |  |  | X |
|  | D | X |  | X |  |  |
|  | E |  | X |  | X | X |

Solução final:

|  |  | Produtos |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Recursos | A | X | X |  |  | X |
|  | D | X | X |  |  |  |
|  | C |  |  | X |  | X |
|  | B |  |  | X | X |  |
|  | E |  |  | X | X | X |

Os produtos 1 e 3 formariam uma família, 2 e 4 formariam outra e 5 uma terceira família, que não seria alocado a uma única célula, como as outras duas. Preferencialmente, os recursos A (da primeira célula), C e E (da segunda célula), ficariam próximos, para que o produto 5 pudesse ser feito sem maiores movimentações.

# Footnotes

(1) Muther, R. Planejamento do layout: sistema SLP.

# Text boxes

6 min

5 min

5 min

4 min

3 min

2 min

3 min

4 min

5 min

T8

T9

T7

T6

T4

T5

T3

T2

T1

4 min

5 min

4 min

2 min

3 min

2 min

2 min

4 min

5 min

T8

T9

T7

T6

T4

T5

2

4

4

1

3

1

1

3

1

Produtos de limpeza

Pães e lanches

Enlatados

Caixas

Alimentos secos

Congelados

Recebimento

Carnes

Produtos de limpeza

Pães e lanches

Enlatados

Caixas

Alimentos secos

Congelados

Recebimento

Carnes

11 (25)

10 (25)

9 (50)

6 (25)

8 (25)

7 (61)

5 (9)

4 (41)

3 (10)

2 (15)

1 (20)

DE

DE

rua

outros

vigas

cimento

areia

pedras

alojamento

Cozinha - arranjo físico por processo

T3

T2

T1

1 min

10 min

1 min

3 min

7 min

4 min

3 min

2 min

9 min

5 min

4 min

6 min

T12

T10

T5

T2

T11

T9

T8

T6

T7

T4

T3

T1

Fonte: adaptado de Slack