Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Lab. de Sistemas Digitais I

# PRÁTICA N º 11

“Dispositivos de Lógica Programável Complexa CPLDs (“Complex Programmable Logic Devices”)”

“Controle de um Servomotor”

Objetivo

Desenvolver um projeto para controlar um mini servomotor, mostrado na Figura 1, e sintetizá-lo no FPGA EP4CE30F23C7 da família Cyclone IV-E da Altera, Módulo de desenvolvimento Mercúrio IV –Macnica DHW.

Funcionamento do servomotor

O controle da posição do servomotor (Figura 1) é realizado por uma modulação de largura de pulso, com período total da onda de 20ms. O tempo em nível lógico alto varia conforme o modelo do servomotor e define o ângulo em que o eixo deve permanecer. Para o modelo utilizado no laboratório, este tempo (em nível lógico alto) da onda deve variar entre 1ms (0º) e 2ms (180º). Note que o tempo utilizado está relacionado com o ângulo em que o eixo deve permanecer, e não com uma variação em relação à posição atual, portanto, um tempo de nível lógico alto igual a 1ms sempre levará o eixo do servomotor ao ângulo 0°, independente do ângulo em que ele estava quando recebeu o comando. Os ângulos intermediários estão linearmente relacionados com os tempos intermediários de nível lógico alto da onda, como exemplificado na Figura 2. Os sinais de alimentação e de controle são listados na Tabela I.

Tabela I Sinais de Alimentação e Controle

| Conexões |
| --- |
| Função | Cor do Fio |
| Alimentação (GND) | Marrom | Preto |
| Alimentação (+5V) | Vermelho | Vermelho |
| Sinal de Controle | Amarelo | Branco |

Atenção: Os limites de curso do eixo do servomotor são garantidos por uma trava mecânica. Provocar esforços excessivos sobre esta trava pode danificar as engrenagens ou o motor do equipamento, portanto o primeiro passo deve ser estabelecer os limites de variação do pulso, para que os valores extremos sejam respeitados. Pode-se utilizar o osciloscópio para garantir uma onda adequada antes de aplicá-la ao servomotor.   NÃO MOVIMENTAR MANUALMENTE A POSIÇÂO DO EIXO DO SERVOMOTOR, POIS PODE ACARRETAR DANOS NO MESMO!!!

Descrição do Projeto:

O projeto deve controlar o eixo do servomotor  utilizando dois Push Button para gerar um pulso no pino de saída nomeado PULSO_INV, da seguinte maneira:

- Quando nenhum botão for pressionado o servomotor deve permanecer na sua posição central (90o, Figura 2), sendo gerado nessa situação um pulso de 1,5ms na saída PULSO;

- Quando o Push Button nomeado como chave1(KEY[2]) for pressionado o servomotor deve ser posicionado em 0o ( Figura 2), sendo gerado nessa situação um pulso de 1,0ms na saída PULSO; Observação: as chaves push buttom  KEY[0] a KEY[11] quando acionadas geram sinal ‘1’.

- Quando o Push Button nomeado como chave2(KEY[11]) for pressionado o servomotor deve ser posicionado em 180o ( Figura 2), sendo gerado nessa situação um pulso de 2,0ms na saída PULSO;

Figura 1. Mini Servomotor.

Figura 2. Exemplo de onda usada para posicionamento de um servomotor

(http://www.lirtex.com/robotics/servo-motors-information-and-control/).

Implementação do projeto

1º passo: gerar o sinal da base de tempo, com período de 20 ms utilizando o clock da placa  de 50MHz nomeado como CLOCK  ;

2º passo: determinar o número de períodos do clock da placa contidos em 1 ms, 1.5 ms e 2 ms. Essas três constantes serão usadas para gerar os pulsos desejados.

3.º passo: com os valores do 2º passo, criar as três constantes no projeto usando o componente 3

Atenção: no componente lpm_constant o número de bits para as três constantes deve ser o mesmo, nivelado pela constante de maior valor(2ms).

4º passo: utilize dois multiplex de duas entradas para selecionar as constantes do 3.º passo. O primeiro multiplex usa a chave1 para selecionar uma das constantes relacionadas aos pulsos de 1ms e 1,5ms. O segundo multiplex usa a chave2 para selecionar entre a saída do primeiro multiplex ou a constante relacionada ao pulso de 2ms. Observação: as chaves push buttom quando acionadas fornecem nível lógico alto.

5.º passo: utilizando o componente lpm_counter crie um contador que conte no modo decrescente desde o valor de uma das constantes até zero usando como sinal de clock a entrada CLOCK. No final da contagem deve ser recarregado novamente com o valor da constante presente em sua entrada. A contagem é habilitada pelo sinal PULSO. Para isso no lpm_counter devem ser habilitados os seguintes sinais:

- Entrada de dados DATA, que recebe a saída do multiplex2;

- Entrada habilitadora de clock  cnt_en controlada pela saída Q do FF do 6º passo;

- Entrada aload para habilitar a recarga da constante;

- Saída cout a qual indica o fim da contagem.

A operação do contador é ilustrada pela Figura 3.

Figura 3 Exemplo de operação do contador decrescente na geração de pulso de 2ms.

6.º passo: Utilize um Flip flop T no modo Toggle para gerar a saída PULSO da seguinte maneira:

- Sua entrada clock deve ser alimentada com o sinal de 20ms ( Figura 3) gerado no 1º passo.

- Sua entrada clear deve receber o pulso cout invertido para zerar a saída Q deste FF quando a contagem do contador do 5º passo tiver sido concluída. Dessa forma, é gerado um pulso como o ilustrado na Figura 3.

- A saída Q deve ser invertida por uma porta NOT para gerar a saída PULSO_INV.

7º passo: Para atribuir a pinagem no projeto utilize a Tabela II e escolha na barra de ferramenta do software Quartus II a opção ASSIGNMENT/PIN PLANNER cuja tela é apresentada na Figura 4.

Associe a número da pinagem aos nomes das entradas e saídas conforme a Tabela II.

Tabela II associação dos pinos do projeto

| Nome do pino no projeto | Nome do pino | Número do pino | Pino da Interface |
| --- | --- | --- | --- |
| chave1 | KEY[2] | PIN_U22 |  |
| chave2 | KEY[11] | PIN_Y17 |  |
| PULSO_INV | GPIO1_D[0] | PIN_E11 | Pin 2 |
| CLOCK | CLOCK_50MHz | PIN_T1 |  |
|  | GND | Não associar | Pin 12 |

Figura 4 Tela do software Quartus II para associação da pinagem

8º passo:  Utilize um protoboard para testar o funcionamento do servomotor,.  O pulso gerado pelo circuito FPGA (PULSO_INV) não fornece corrente suficiente para controlar o servomotor, que pode requerer até 500mA, sendo necessário o uso de um driver de corrente que eleve a corrente fornecida pelo FPGA( I DC por pino de I/O= 300µ A). Utilize o driver de corrente ULN2003 (Figura 5) e interligue a saída PULSO_INV com o pino 1 desse driver. A saída correspondente (pino 16) alimenta o pino de entrada do servomotor. Alimente os outros dois pinos do servomotor com a fonte de alimentação em +5V de acordo com a Tabela I. E interligue o pino 6 (GND) da placa mercúrio IV (tabela II) com o GND da fonte de alimentação.

Figura 5 Interligação do driver ULN2003 com a saída PUlSO do projeto

Informações adicionais sobre o servomotor

O servomotor é uma máquina, mecânica ou eletromecânica, que apresenta movimento proporcional a um comando, em vez de girar ou se mover livremente sem um controle mais efetivo de posição como a maioria dos motores; servomotores são dispositivos de malha fechada, ou seja: recebem um sinal de controle; verificam a posição atual; atuam no sistema indo para a posição desejada, o diagrama em blocos é mostrado na Figura 4. Em contraste com os motores contínuos que giram indefinidamente, o eixo dos servomotores possui a liberdade de girar cerca de 180 graus, mas são precisos quanto à posição (ref: Wikipédia). Disponíveis em diversos tamanhos, os servomotores são utilizados em muitas aplicações diferentes, como aeromodelismo.

Figura 4. Diagrama em blocos do circuito interno do servomotor (http://www.ermicro.com/blog/).

Especificações dos componentes utilizados

- Servomotor:

O servomotor utilizado é o ElectriFly ES50 Nano usado em aeromodelismo

Velocidade: 0,13 seg/60°

Tensão: 4.8V - 6.0V

- FPGA:

Nome: EP4CE30F23C7

Categoria: 	Circuito Integrado(CI)

Família: Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)

Série: 	Cyclone IV E

Número de Blocos Lógicos Configuráveis( CLBs ou  LABs): 1803

Número de bits da RAM:  608256

Número de portas de Entrada/Saída(I/O): 328

Tensão de Alimentação:  1,15 V ~ 1,25 V

Tipo de Montagem:   Montagem de superfície

Significado dos Campos do nome do FPGA:

- EP4CE: Cyclone IV –FPGA de baixo custo

- 30 : quantidade de elementos lógicos: 28848 (aproximadamente 30 mil)

- F23: Encapsulamento: Fineline BGA  de 23 x 23 mm e 484 pinos

- C: temperatura de operação,  0°C a 85°C

- 7: tempo de atraso da porta: 7ns