Resumo  dos alguns temas de projetos discutidos em sala de aula incluindo algumas vantagens e desvantagens.

|  | Proposta | Vantagen | Desvantagen | Possível/Recomendado como projeto nesta disciplina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Softstar | Melhora a corrente de partida | ----------- | Sim |
| 2 | Regulador de Velocidade da Máquina Prima (Motor CC) via controle de tensão/corrente de armadura | Controle Linear | ----------------- | Sim |
| 3 | Regulador de Velocidade da Máquina Prima (Motor CC) via controle de tensão/corrente de campo |  | Controle Não-linear | Sim |
| 4 | Compensação reativa da carga usando um banco de capacitores com contróle automático. | Melhora o perfil de tensão durante a partida | -------------- | Sim |
| 5 | Controle da velocidade em vazio dos dois geradores a fim de manter a potência compartilhada constante |  | Precisa que os geradores já tenham o regulador de velocidade (de campo ou armadura). Este controe chama-se controle secundário | Não no laboratório devido a que os geradores não tem regulador de velocidade ainda |
| 6 | Uso de resistência de partida no motor de indução (carga) | Diminui a corrente de partida | A eficiência do sistema cai proporcional à resistência. | Possível, mas não recomendado. |
| 7 | Compensador da linha com capacitores estáticos controlados (compensador série) | Diminui a reatãncia da linha e portanto aumenta a margem de transferência de potência. | ------ | Sim |
| 8 | Regulador Automático de Tensão do Gerador (AVR, automatic voltage regulator) | Controla o perfil de tensão do gerador síncrono (controle de reativos) | ----------- | Sim |
| 9 | Implementação de um estabilizador de Sistemas de Potência (Power System Stabilizer ou PSS) | Compensa a defasagem do regulador automático de tensão e portanto amortece as oscilações | Precisa que os geradores tenham o Regulador Automático de tensão | Possível, mas não recomendado porque neste laboratório os geradores ainda não tem os AVRs. Caso o estudante queira assumir o risco pode combinar com o grupo de regulador de tensão. |
| 10 | Novas ideias propostas pelos grupos |  |  |  |