Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

“Cronômetro”

“Dispositivos de Lógica Programável Complexa CPLDs (“Complex Programmable Logic Devices”)”

- Objetivos:

- Utilização do programa QUARTUSII da empresa ALTERA no projeto, simulação e teste de circuitos seqüenciais em dispositivos “CPLDs”

2. Material utilizado:

- CPLD família MAX 700S  EPM7128SLC84-7 placa UP2 Altera  ou EP4CE30F23C7 família Cyclone IV-E placa mercúrio

- Módulo de desenvolvimento UP2- Altera ou Módulo de desenvolvimento Mercúrio IV – Macnica DWH

- Multímetro.

- Osciloscópio

3. Procedimento Experimental:

Utilizando o dispositivo CPLD EPM7128 (placa UP2) ou EP4CE30F23C7 placa macnica, projete, simule e teste os seguintes circuitos:

  - Projetar e programar um circuito que transforme a freqüência de relógio da placa de testes de 25,175MHz para UP2 e 50MHz para a macnica para uma freqüência de 10 Hz e visualize, utilizando os dez “LEDs” da placa, de tal maneira que  um LED acenda a cada décimo de segundos.

  - Projete e implemente um cronômetro que conte 60 segundos. Mostrar a contagem  nos displays de 7 segmentos da placa. Utilizar uma chave Push Botton (PB) para iniciar e parar a contagem, e uma outra zerar o cronômetro.

  - Para utilizar a chave PB, Implementar um eliminador de ruído de chave PB, mostrado na Figura 1, e ligar a chave PB à ele.  O clock deve ter aproximadamente 100Hz. Explique como funciona o circuito da Figura 1 para eliminar o ruído da chave PB.

Figura 1

4. Bibliografia:

- Site da ALTERA

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações