Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Projeto: “Jogo da senha”

- Objetivos:

- Programar o CPLD do kit UP2 da ALTERA ou FPGA do módulo Mercúrio IV – Macnica DWH

para criar um jogo de senhas.

- Descrição:

Usando 8 LEDs  ligados a 8 chaves e um display, implementar um projeto ,usando esquemático do software Quartuis II Altera (ou  em linguagem de descrição de hardware, VHDL), que simule um jogo de senhas. O usuário habilita estados para cada um dos LEDs. Ao pressionar um botão push bottom(como, por exemplo, o PB1), o display exibe quantos destes LEDs estão na posição certa (aceso ou apagado). Quando todos os LEDs estiverem na posição certa, o display exibe que a senha foi descoberta. Deve haver, também, uma contagem do número de tentativas realizadas.

Exemplo com 5 LEDs) Usando 1 como LED aceso e 0 como LED apagado.

A senha é:  		1 0 0 1 0

Quando estiver :	1 0 0 0 1	ao pressionar o PB1 o display deverá mostrar ‘03’, pois há três LEDs certos.

Quando estiver :	1 1 0 0 1	ao pressionar o PB1 o display deverá mostrar ‘02’, pois há dois LEDs certos.

Quando estiver:	1 0 0 1 0	ao pressionar o PB1 o display deverá mostrar ‘SE’, de Senha.