SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #10–MOTOR SÍNCRONO: LEVANTAMENTO DAS CURVAS “V”

Professores:Eduardo Nobuhiro Asada, Elmer Pablo Tito Cari, José Carlos de Melo Vieira Junior, Luís Fernando Costa Alberto.

OBJETIVOS

- Entender o princípio de funcionamento de um motor síncrono.

- Verificar experimentalmente através das curvas V a possibilidade de compensação do fator de potência.

- Levantamento das curvas “v”

Neste experimento estudaremos a máquina síncrona operando como motor. Utilizaremos um gerador de corrente contínua acoplado ao mesmo eixo e conectado a uma carga elétrica resistiva para simular uma carga mecânica no eixo do motor síncrono ajustável. O gerador de corrente contínua (GCC) operará em excitação independente. A corrente de campo do GCC e diferentes valores de resistência podem ser utilizados para ajustar a carga mecânica.

Procedimento:

- Monte o esquema conforme a Figura 1. A máquina de corrente contínua será utilizada como gerador com uma carga variável dada pela resistência ajustável que simulará a carga mecânica.

Figura 1: Esquema para o levantamento da parte linear das curvasV.

- Mantendo a tensão terminal do motor síncrono constante em 220V, varie a sua corrente de campo até o máximo, considerando três situações de carga: em vazio, potência ativa nos wattímetros igual a 130 W; potência ativa nos wattímetros igual a 260 W. Preencha as tabelas a seguir, sabendo que Ifd é a corrente de campo, Ia é a corrente de armadura, VL é a tensão terminal, P é a potência ativa, trifásica, medida pelo método dos dois wattímetros, S é a potência aparente, cos(θ), é o fator de potência e Q a potência reativa. Todos estes valores relacionados ao motor síncrono.

- Com o gerador CC desligado

| Valores Medidos no Motor Síncrono | Valores Calculados |
| --- | --- |
| Ifd [A] | Ia [A] | VL[V] | P [W] | cos(θ) | Q[VAR] | S [VA] |

- P = 130 W

| Valores Medidos no Motor Síncrono | Valores Calculados |
| --- | --- |
| Ifd [A] | Ia [A] | VL[V] | P [W] | cos(θ) | Q[VAR] | S [VA] |

- P = 260 W

| Valores Medidos no Motor Síncrono | Valores Calculados |
| --- | --- |
| Ifd [A] | Ia [A] | VL[V] | P [W] | cos(θ) | Q[VAR] | S [VA] |

Observações

- Lembrar do procedimento de partida do motor síncrono, já estudado em aulas anteriores;

- Atentar à polaridade dos wattímetros. O mesmo procedimento praticado na aula no. 9 deve ser empregado novamente.

QUESTÕES

- Trace em um único gráfico as três curvas “V”, ou seja, Ifd x Ia do motor síncrono.

- Considerando o GCC sem carga (1ª situação), explique o comportamento da potência ativa e da corrente de armadura do motor síncrono quando a corrente de campo varia.

- Indique nas curvas obtidos na questão 1, a região onde o fator de potência é unitário, a região de fator de potência atrasado e adiantado.

- Desenhe o diagrama fasorial da máquina síncrona e explique neste diagrama porque podemos controlar o fator de potência do motor síncrono variando a corrente de campo do mesmo.