ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

SEL 403 – ELETRICIDADE I

Laboratório nº 2

# Medição de Potência com o wattímetro, Osciloscópio e Valor Eficaz

Nome:________________________________________________Número USP______

Nome:________________________________________________Número USP______

Nome:________________________________________________Número USP______

Nome:________________________________________________Número USP______

Material:

Osciloscópio

1 Resistor 1 kΩ 0.25 W

1 Protoboard

1 Gerador de Sinais

1 Fonte CC.

1 Conjunto de Lâmpadas

1 Variac

1 Wattímetro

1 Amperímetro

1 Voltímetro

1. Ajuste no gerador de sinais as três formas de ondas a seguir e observe no osciloscópio:

1. Senóide

Freqüência de  60 Hz

Vpp=10V (Escala: 5 ms, 5V/div)

ESCALAS:

V   ___________V/cm

______________s/cm

2. Triangular

Freqüência – 500 Hz

Vpp = 10 V

ESCALAS:

V   ___________V/cm

______________s/cm

2. Quadrada

Freqüência – 200 Hz

Vpp = 10 V (Escala: 1 ms, 5V/div)

ESCALAS:

V   ___________V/cm

______________s/cm

2. Monte o seguinte circuito:

Aplique 5 Vpp. Qual é a forma de onda da corrente? Por que ela se apresenta nessa forma?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Desligue as fontes e no outro lado do protoboard, monte o restante do circuito.

Com o osciloscópio isolado eletricamente, ajustar a fonte c.c e o gerador senoidal (60 Hz) para se ter a mesma leitura nos amperímetros.

Ajuste a corrente nos amperímetros em 6 mA. Desenhe as formas de onda da tensões das duas montagens simultaneamente (Canais 1 e 2). Indentifique cada uma.

ESCALAS:

V   ___________V/cm

______________s/cm

MEDIR:   Vp                  (V)                         Vcc =                   (V)

Com base no ensaio anterior, o que se pode concluir com relação aos valore sindicados no amperímetro ? Justifique.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Ajuste 127 V no VARIAC.  Meça a potência do conjunto de três lampâdas no wattímetro.

Compare percentualmente o valor da potencia registrada no wattímetro com a que pode ser obtida com as leituras do amperímetro e do voltímetro em c.a . Considere a leitura no wattímetro como referência

Considere um chuveiro elétrico de 4.400W / 220 V

- Qual o valor máximo da corrente elétrica ?

- Se, comercialmente, estão disponíveis fusíveis com valores nominais: 20 A   25A  30 A   40 A , qual o valor do fusível que você instalaria para a proteção deste chuveiro ? Justifique.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

# Text boxes

Gerador

Senoidal

R

1kΩ

0.25W

CH1

CH2

GND

Gerador

Senoidal

A

R

1kΩ

0.25W

Fonte CC

Variável

A

R

1kΩ

0.25W

CH1

CH2

GND