ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

SEL 439 – CIRCUITOS ELÉTRICOS

Laboratório nº 2

# TEOREMA DE THÉVENIN

## Objetivo: Verificação experimental do Teorema de Thévenin

## Material

01 – Fonte D.C.

02 – Multímetros

04 – Resistências de 1 k(

01 – Resistência de 1,2 k(

01 – Potenciômetro de 1 k(.

01 – Placa de montagem (protoboard)

## Procedimento Experimental

- Determinação da Tensão de Thevenin – Tensão de circuito aberto

- Monte o circuito da figura 1, com valores de R1 = 1 kW, e ajuste a tensão da fonte para 10 V.

- Meça e anote o valor da tensão de circuito aberto Vca.(Vca=VTH)

- Atenção: multímetro ligado como voltímetro nas escalas CC.

2. Determinação da Resistência equivalente de Thevenin

- Método I – Através da corrente de curto-circuito

- Curto-circuite os terminais de saída do circuito anterior e meça a corrente de curtocircuito, conforme mostrado na figura 2.

- Meça e anote a corrente de curto-circuito Icc.

Atenção: multímetro ligado como amperímetro nas escalas CC.

- Determine a Resistência equivalente de Thevenin através da equação RTH=Vca/Icc.

- Método II – Resistência equivalente vista dos terminais do circuito

- No circuito anterior, abra os terminais de saída (volte à configuração de circuito aberto)

- Retire a fonte de alimentação e curto-circuite os terminais do circuito onde estava localizada a fonte, conforme mostrado na figura 3.

- Meça e anote a resistência equivalente vista dos terminais de saída do circuito (ver figura 3).

Atenção: multímetro ligado como ohmimetro.

- Método III – Determinação da resistência equivalente através de uma fonte externa.

- Conecte aos terminais de saída do circuito anterior, uma fonte cc externa, conforme mostrado na figura 4.

- Ajuste a tensão da fonte externa para Vext=8V

- Meça e anote o valor da corrente de saída da fonte externa, conforme mostrado na figura 4.

Atenção: multímetro ligado como amperímetro nas escalas CC.

- Determine a resistência equivalente através da equação RTH=Vext/Iext

3. Validação experimental do Teorema de Thevenin

  - Circuito original

- Volte o circuito à sua configuração original (da figura 1), reintroduzindo a fonte de alimentação e ajustando-a novamente para 10 V

- Conecte uma carga resistiva Rcarga = 1,2 kW aos terminais de saída, conforme mostrado na figura 5.

- Meça e anote os valores da tensão Vcarga (Atenção: multímetro ligado como voltímetro nas escalas CC) e da corrente Icarga (Atenção: multímetro ligado como amperímetro nas escalas CC).

  - Circuito equivalente de Thevenin

- Ajuste o valor da resistência de um potenciômetro para o valor igual ao valor de RTH determinado pelos métodos apresentados no ítem 2.

- Monte o circuito da figura 6 utilizando o potenciômetro ajustado para RTH e ajuste o valor da tensão da fonte para Vf=VTH, conforme determinado no ítem 1.

- Conecte na saída do circuito, a mesma resistência de carga utilizada no ítem 3a.

- Meça e anote os valores da tensão Vcarga (Atenção: multímetro ligado como voltímetro nas escalas CC) e da corrente Icarga (Atenção: multímetro ligado como amperímetro nas escalas CC).

- Compare com os valores medidos no ítem 3a.

Questionário da Prática 2

1) Calcule o valor teórico da tensão de circuito aberto (tensão de Thevenin) medida no ítem 1 do experimento. Compare o valor medido com o valor teórico calculado, e determine o erro percentual.

2) Calcule o valor teórico da corrente de curto circuito medida no ítem 2a do experimento. Utilizando o valor teórico calculado da tensão de circuito aberto, calcule o valor teórico da resistência equivalente de Thevenin, conforme a expressão utilizada no ítem 2a. Determine os erros percentuais tanto da corrente de curto-circuito quanto do valor teórico da resistência de Thevenin, em relação aos valores encontrados no experimento.

3) Calcule o valor teórico da resistência de Thevenin através do método utilizado no experimento 2b. Determine o erro percentual em relação ao medido no experimento.

4) Calcule o valor teórico da corrente Iext do circuito utilizado no experimento 2c, assim

como o valor teórico da resistência de Thevenin calculada da mesma forma que no experimento. Determine os erros percentuais dos valores teóricos tanto da corrente quanto da resistência, em relação aos valores medidos e determinados pelo experimento.

5) Calcule os valores teóricos da tensão e corrente de carga dos circuitos das figuras 5 e 6. Determine os erros percentuais destas tensões e correntes teóricas em relação aos valores encontrados nos experimentos realizados no ítem 3.

6) Tire conclusões a respeito dos resultados encontrados nos 5 itens anteriores.