ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

SEL 403 – ELETRICIDADE I

Laboratório nº 3

TEOREMA DE THÉVENIN

## Objetivo: Verificação experimental do Teorema de Thévenin

## Material

01 – Fonte D.C.

02 – Multímetros

06 – Resistências de 1 kΩ

02 – Resistências de 1,2 kΩ

01 – Placa de montagem (protoboard)

## Procedimento Experimental

  - Monte o circuito da figura 1.

Figura 1

  - Ajuste 10V na fonte D.C..

  - Meça a tensão U e a corrente I no resistor de 2 kΩ.

  - Retire a resistência de carga [o ramo AB (2 k)] e determine o valor de E0 (tensão equivalente de Thévenin), como mostrado na figura 2.

Figura 2

  - Monte o circuito da figura 3.

Figura 3

  - Meça a tensão U1 e a corrente I1.

  - Calcule R0 = U1/I1.

  - Meça R0 com o ohmímetro, como mostrado na figura 4.

#### Figura 4

  - Monte o circuito da figura 5 usando o valor de R0 calculado no item g) e o valor de E0 determinado no item d). Meça U2 e I2.

Figura 5

## RELATÓRIO

Apresente no relatório as respostas aos questionamentos a seguir

## Questionário

- Calcule U e I do circuito da figura 1 usando:

    - análise de malhas;

    - o teorema de Thévenin.

- Calcule os erros percentuais entre os U e I calculados no item 1) e os medidos no item c), em relação aos valores calculados.

- Por que os resultados do item 1) são aproximadamente iguais aos obtidos no item i)?

Deve-se apresentar todos os procedimentos de cálculo dos circuitos equivalentes.