ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

SEL 403 – ELETRICIDADE I

Laboratório nº 4

#### CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA

## Material

01 – Reator (40 W x 220 V)

01 – Banco de lâmpadas (3 x 60 W x 220 V)

01 – Capacitor (8F x 250 VAC)

##### 01 – Variac

02 – Multímetros

01 – Wattímetro

## Procedimento Experimental

      - a) Monte o circuito da figura 1.

#### Figura 1

  - Meça UR, UB, I e P depois de ajustar a saída do Variac para 200 V.

  - Ligue o capacitor de 8F entre os pontos A e B.

  - Meça a nova corrente (IN), a corrente no capacitor (IC), I, UR, UB, e P.

2. a) Monte o circuito da figura 2.

#### Figura 2

  - Meça I, IR, IB e P depois de ajustar a saída do Variac para 180 V.

  - Ligue o capacitor de 8F entre os pontos A e B.

  - Meça a nova corrente (IN), a corrente no capacitor (IC), I, IR, IB e P.

## Questionário

- Calcular a resistência das lâmpadas (R), a resistência do reator ( r ), a reatância do reator (XL) e sua indutância (L) (Figura 1).

- A partir de R, r, IR, IB, calcular a potência ativa consumida pelo circuito da figura 1.

- Determinar o fator de potência (cos ) do circuito da figura 1 sem o capacitor e com o capacitor inserido.

- Comparar a potência ativa calculada com a potência ativa medida.

- Repetir os itens 1 a 4  para o circuito da figura 2.