SHS 375 - Impactos e Adequação Ambiental

Estudo de Dispersão Atmosférica de Material Particulado

Cidade de Paraisópolis

## 2018

## Estudo de Dispersão Atmosférica

- Considerações

O município de Paraisópolis fica ao lado da Rodovia Dutra.

Neste ano o prefeito foi comunicado de que uma nova praça de pedágio seria instalada próximo ao município.

A questão da poluição atmosférica já vinha sendo uma das grandes preocupações do Prefeito, que convocou sua equipe de engenheiros ambientais e solicitou:

1. atual impacto causado pela Rodovia Dutra

2. atual impacto causado pela Usina Paraíso

3. impacto futuro com a instalação da praça de Pedágio e eventual desvio de parte do trânsito (dada experiência de outras cidades, é esperado que 10% do veículos pesados cortem o pedágio pelo centro da cidade).

A Usina Paraiso S.A. localizada no município de Paraisópolis de dispersão de poluentes atmosféricos emitidas pelas caldeiras a bagaço de cana foi elaborada para atender um dos itens das documentações técnicas.

A Usina Paraiso S.A. irá operar com 3 (três) caldeiras a bagaço de cana de 250, 250 e 100 toneladas de vapor por hora (t/h) providas de lavadores de gases como sistema de controle de poluentes e as emissões residuais serão encaminhadas para chaminés.

O estudo de dispersão de poluentes da Usina Colombo foi realizado nas seguintes condições e considerações técnicas em termos de emissões das caldeiras:

- A emissão de material particulado (MP) das caldeiras a bagaço providos de lavadores de gases foram estimadas pelo fornecedor de caldeiras em 230 mg/Nm³ (base seca) a 6% de oxigênio.

A operação da usina com as caldeiras a bagaço de cana gerando 600 t/h de vapor resultará em emissões globais de material particulado de 195,5 kg/h.

Este relatório visa determinação das contribuições de concentrações de material particulado e óxidos de nitrogênio, na qualidade do ar, aplicando o modelo de dispersão ISCST3, recomendado pela USEPA – United States Environmental Protection Agency, e utilizando os dados meteorológicos para condição mais desfavorável de dispersão de poluentes (worst case) devido a não disponibilidade de dados horários adequados para o modelo na região.

Os estudos de dispersão foram realizados utilizando o modelo ISCST3-Industrial Source Complex Short Term da USEPA recomendado para fontes industriais para determinação de impactos ou contribuições na qualidade do ar.

# Características das Emissões das Caldeiras

As características das emissões das caldeiras a bagaço de cana estão apresentadas no quadro 3.1.

Quadro 3.1: Emissões das Caldeiras 01, 02 e 03 (600 t/h de vapor)

| Identificação da Chaminé | Coordenada UTM da Chaminé (m) | Emissão (kg/h) MP | Vel saída dos gases (m/s) | Q (m3/h) | T (oC ) | D (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH01 |  |  |  |  |  |  |
| CH02 |  |  |  |  |  |  |  |
| CH03 |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Q-vazão média do efluente gasoso, T-temperatura média do efluente, D-diâmetro da chaminé e H-altura da chaminé.

- MP: material particulado

Fatores de Emissão de Material Particulado

Caminhões (escapamento) : 0,81 g/km

Caminhões (ressuspensão - estrada de terra) : 1,5 g/km

Caminhões (ressuspensão - estrada de asfalto) : 0,3g/km