UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

# DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

(Prof. Azauri A. de Oliveira Júnior)

CONTROLADORES DE TENSÃO CA MONOFÁSICOS

EXERCÍCIOS

- O controlador de tensão CA da figura 1 alimenta uma carga resistiva de R = 10(, e a tensão eficaz de entrada é V=120V, 60Hz. Os tiristores são acionados no modo liga/desliga. Para um tempo ligado correspondente a 25 ciclos de senóide e de desligado correspondente 75 ciclos, determinar:

  - A tensão rms na carga.

  - O fator de potência de entrada.

  - As correntes média e rms nos tiristores.

- O controlador de tensão CA é utilizado para o aquecimento de uma carga resistiva de R = 5(, e a tensão de entrada é V=120V, 60Hz. O controlador opera no modo liga/desliga com 125 ciclos ligado e 75 ciclos desligado. Determinar:

  - A tensão eficaz de saída.

  - O fator de potência de entrada.

  - As correntes média e rms nos tiristores.

- O controlador de tensão CA da figura 1 utiliza o controle liga/desliga para aquecimento de uma carga resistiva de R = 4(. A tensão de alimentação é V=208V, 60Hz. Se a potência desejada de saída for P = 3kW, determinar:

  - O ciclo de trabalho k.

  - O fator de potência de entrada.

  - As correntes média e rms nos tiristores.

- Para o controlador ca monofásico da figura 1, a tensão rms da fonte de alimentação é V=230V, com f=60Hz. Para uma carga com L=0 e R=2,3(, determine:

  - Os valores médio e rms máximos das correntes nos tiristores.

  - O valor do ângulo de disparo ( para proporcionar uma tensão rms na carga de 115V.

  - A amplitude do terceiro harmônico de corrente para o ângulo de disparo (=900.

  - O valor máximo da tensão aplicada aos tiristores dentro da faixa de variação do ângulo de disparo (.

- No controlador ca monofásico da figura 1, a tensão rms da fonte é V=230V, f=60Hz, R=0,01( e XL=2,3(. Determine:

  - A faixa de controle do ângulo de disparo (.

  - Os valores máximos das correntes média e rms dos tiristores.

  - O fator de potência na fonte ca para os ângulos de disparo dos tiristores ( de 900 e 1200.

  - O valor máximo da tensão aplicada aos tiristores quando ( varia dentro da faixa de controle.

- Repita o problema anterior para R=2,3( e XL=2,3(.

# Text boxes

Figura 1: Controlador CA monofásico