UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

# DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

(Prof. Azauri A. de Oliveira Júnior)

LISTA DE EXERCÍCIOS SOBRE INVERSORES

- O inversor monofásico em meia-ponte da figura 1 opera no modo de onda quadrada com um período T=2000(s. A tensão V=500V e a carga é um circuito RLC série com R=1,2(, (L=10( e 1/(C=10(.

  - Desenhe as formas de onda da tensão e da corrente de saída v0 e i0, e das correntes e tensão no diodo D1 e transistor T1. Harmônicos de corrente maiores que a fundamental podem ser desprezados.

  - Calcule os valores médios e rms das correntes dos diodos e dos transistores.

- Repita o exercício 1 para os seguintes valores dos componentes de carga: R=1,2(, (L=7,92( e 1/(C=10(.

- Repita o exercício 1 para os seguintes valores dos componentes de carga: R=1,2(, (L=10( e 1/(C=7,92(.

- Repita os exercícios 1, 2 e 3 para o inversor em ponte da figura 2.

- O inversor monofásico de meia-ponte da figura 1 alimenta uma carga resistiva R=10( e possui a tensão V=220V. Para operação do inversor no modo onda quadrada, determinar:

  - A tensão eficaz de saída na freqüência da fundamental.

  - A potência média de saída.

  - As correntes média, eficaz e máxima de cada transistor.

  - A tensão máxima de bloqueio de cada transistor.

  - A distorção harmônica total THD.

  - O fator harmônico de mais baixa ordem.

- Repita o exercício 5 para o inversor em ponte da figura 2.

- O inversor em ponte da figura 2 alimenta uma carga RLC série com R=5(, L=10mH e C=26(F. A freqüência do inversor é f=400Hz e a tensão cc de entrada é V=220V.

  - Expresse a corrente instantânea de carga em uma série de Fourier.

  - Calcule a corrente eficaz de carga na freqüência fundamental.

  - Determine o THD da corrente de carga.

  - Determine a corrente média da fonte de alimentação cc.

  - Calcule as corrente média, eficaz e máxima de cada transístor.

- Repetir o exercício 7 para f=60Hz, com R=4(, L=25mH e C=10(F

- Repetir o exercício 7 para f=60Hz, com R=5(, L=20mH e C=0 F (retirado o capacitor).

- O inversor trifásico em ponte da figura 3 alimenta uma carga resistiva concectada em estrela com R=5( (por fase). A freqüência do inversor é f=400Hz e a tensão CC de entrada é de 220V. O inversor opera no modo seis pulsos com três transistores em condução simultânea (modo 1800). Expresse as tensões e correntes instantâneas de fase e de linha em uma série de Fourier.

- Repetir o exercício 10 se a carga for conectada em triângulo.

- Repita os exercícios 10 e 11, se o inversor operar no modo de seis pulsos com dois transistores em condução simultânea (modo 1200).

- O inversor trifásico em ponte da figura 3 alimenta uma carga RLC concectada em estrela com R=5(, L=10mH e C=25(F (por fase). A freqüência do inversor é f=60Hz e a tensão CC de entrada é de 220V. O inversor opera no modo seis pulsos com três transistores em condução simultânea (modo 1800). Determinar as correntes média, eficaz e máxima dos transistores (considerar apenas o harmônico fundamental de corrente de carga).

- A tensão de saída do inversor monofásico em ponte da figura 2 é controlada por modulação de pulso simples. Calcule os valores rms da fundamental, quinto e sétimo componentes harmônicos da tensão de saída para uma largura de pulso de 900.

- O inversor monofásico em ponte da figura 2 é alimentado por uma fonte V=300V. O inversor alimenta uma carga RLC série com R=1,2(, (L=1,2( e 1/(C=0,8(. O inversor é operado no modo de modulação em pulso simples com uma largura de pulso de 900. Determine:

  - A tensão eficaz de saída na freqüência da fundamental.

  - A potência média de saída.

  - As correntes média, eficaz e máxima de cada transistor. Despreze os harmônicos maiores que o fundamental, para a corrente de carga.

  - A tensão máxima de bloqueio de cada transistor.

  - A distorção harmônica total THD.

  - O fator harmônico de mais baixa ordem.

- O inversor monofásico em ponte da figura 2 é alimentado por uma fonte V=300V. O inversor alimenta uma carga RLC série com R=1,2(, (L=1,2( e 1/(C=0,8(. O inversor é operado no modo de modulação em múltiplos pulsos com uma 10 pulsos por semi-ciclo. Se a tensão eficaz do primeiro harmônico de tensão for ajustada para ser 0,45V, determine os ítens b a g do exercício 15.

# Text boxes

Figura 1: Inversor monofásico em meia-ponte.

Figura 2: Inversor monofásico em ponte.

Figura 3: Inversor trifásico em ponte.