1) Um sistema de primeira ordem com a função de transferência:  é controlado com controlador feedback PI. Assumindo que o elemento final tem FT unitária e a FT do equipamento de medida é: , pede-se:

- Se Km=(m=1, por meio do método de substituição direta encontre os valores de Kc que produzam um resultado de malha fechada estável;

2) Considere o sistema de primeira ordem com tempo morto . O sistema é controlado por controlador proporcional de ganho Kc. Aproxime  por uma aproximação de Padé de primeira ordem e encontre a relação entre Kc e td que leva a uma resposta estável da malha fechada.

3) Um processo de primeira ordem apresenta a seguinte função de transferência:

. Este processo é controlado por um controlador puramente proporcional com ganho Kc. Assumindo que Gm = Gf = 1, resolva os seguintes itens:

a) Construa o gráfico de localização dos pólos da malha fechada para valores de ganho do controlador de 0 a 10;

b) Determine a faixa de valores de ganho do controlador que estabilizam a malha fechada;

4) Selecione o ganho de um controlador proporcional usando o critério RD = ¼. O processo é descrito pela seguinte função de transferência. Assuma que Gm=Gf=1. . Para o mesmo processo selecione o ganho usando o método de Ziegler-Nichols II.

5) A curva de reação do processo de um sistema de controle de temperatura forneceu os seguintes resultados: K=10, ( = 2 min e td = 0.1 min. Calcule os parâmetros do controlador proporcional usando:

- metodologia de sintonia de Cohen-Coon;

- metodologia de Ziegler-Nichols.

Compare os resultados fornecidos pelas duas metodologias.

6) Utilizando o scilab, considere a malha feedback mostrada na Figura 1. Selecione os parâmetros do controlador PI utilizando:

- técnica de Cohen-Coon. Aproxime a curva de reação do processo por um processo de 1a ordem com tempo morto;

- técnica de Ziegler-Nichols.

Figura 1

7) A Tabela 1 abaixo mostra dados experimentais da curva de reação do processo em malha aberta com um controlador PI. Utilizando estes valores:

- Aproxime a curva de resposta para um sistema de primeira ordem com tempo morto (isto é, encontre os valores de K, ( e td);

- Selecione os parâmetros do controlador utilizando a técnica de sintonia de Cohen-Coon;

- Selecione os parâmetros do controlador utilizando a técnica de sintonia de Ziegler-Nichols;

Tabela 1

| Tempo (min) | Entrada manipulada | Medida na saída |
| --- | --- | --- |
| -2 | 100 | 200 |
| -1 | 100 | 200 |
| 0 | 150 | 200.1 |
| 0.2 | 150 | 201.1 |
| 0.4 | 150 | 204.0 |
| 0.6 | 150 | 227.0 |
| 0.8 | 150 | 251.0 |
| 1.0 | 150 | 280.0 |
| 1.2 | 150 | 302.5 |
| 1.4 | 150 | 318.0 |
| 1.6 | 150 | 329.5 |
| 1.8 | 150 | 336.0 |
| 2.0 | 150 | 339.0 |
| 2.2 | 150 | 340.5 |
| 2.4 | 150 | 341.0 |

8) Analise a estabilidade do processo descrito pela função de transferência GP utilizando o método de Routh, considerando o controle proporcional.

;;

9) Para se sintonizar uma malha para controle de velocidade de um motor elétrico, optou-se por utilizar a metodologia de curva de reação do processo. Perturbou-se a tensão (em CC) do motor elétrico, de 4 para 6 Vcc. A curva obtida como resposta da velocidade do motor encontra-se abaixo:

A partir dos resultados obtidos:

sintonize a malha utilizando o método de Ziegler-Nichols

calcule os parâmetros baseando-se no método de Cohen e Coon

repita a determinação dos parâmetros utilizando os critérios de integração do erro (IAE).

Informações adicionais:

- o motor deve ser controlado de maneira a se eliminar o offset;

- a função principal do controlador é a de controle regulador;

- deseja-se um controle tal que a resposta apresente menor overshoot.

Obs: utilize o método de identificação adequado, quando necessário.

10) Você, como engenheiro responsável por um processo de tratamento térmico, deseja sintonizar uma malha de controle de temperatura de um forno. Utilizando o método “continuous cycling – obtenção experimental do ganho critico”, variando-se o ganho proporcional, foi obtida a seguinte curva de resposta, para um ganho crítico de 2:

Obtenha a sintonia de um controlador PID para a situação apresentada acima.

11)	O gráfico abaixo mostra respostas de um processo sob controle feedback (PI) a uma perturbação degrau de set point. As curvas foram obtidas com um mesmo Kc, para 3 valores da constante integral:τI,1, τI,2 e τI,3).

a) Ordene em ordem crescente os valores das constantes de tempo, de acordo com as características das respostas;

b) Qual das 3 sintonias você escolheria?

12)	Comente sobre estas afirmativas:

-Um controlador PI elimina off set e adiciona característica oscilatória;

-Para penalizar erros instantâneos altos prefere-se o critério ITAE ao ISE.

13)	Responda brevemente às seguintes perguntas.

a) Quais as vantagens e desvantagens de aumentar o ganho de um controlador P?

b) Qual a principal vantagem de se adicionar a ação integral em um controlador?

c) Qual poderia ser a vantagem de um sistema que tem overshoot na sua resposta ao degrau?

14)	Dada a resposta da variável controlada a uma perturbação degrau em seu set-point quais das seguintes opções poderiam ser raízes da equação característica? Justifique:

a) 1 e 0,2;

b) 1 e -0,2;

c) 0,2 + i e 0,2 – i;

d) -0,2 + i e -0,2 – i;

e) 0,2i e -0,2i

15) Considere o processo , com Gm=Gv=1. Utilize um controlador PI sintonizado para que a Equação Característica da malha fechada seja de 2ª ordem com τp=1 e (=0,2.

16) Considere o sistema de controle típico para evaporador de efeito duplo mostrado na Figura 01. A manipulação do vapor no primeiro efeito controla a composição na saída do último efeito. A vazão de alimentação e composição são 50.000lb/h e 5,0% w/w, respectivamente. A Figura 02a mostra a resposta em degrau da composição na saída do último efeito frente a uma variação de na vazão de vapor de 3.000lb/h. A Figura 02b mostra a resposta em degrau da composição na saída do último efeito frente a uma variação de 0,75% na composição da alimentação do primeiro estágio. Sintonize os parâmetros do controlador PID AC-13 para as duas condições. Discuta os resultados obtidos em relação a utilização desse sistema de controle para problemas supervisórios e regulatórios e escolha os valores do controlador PID AC-13 mais adequados para controlar o evaporador de duplo efeito, levando-se em conta que o controlador deve atender as duas condições (supervisório e regulatório).

Figura 01: Evaporadores de dois estágios.

(a) (b)

Figura 02. Resposta a uma variação em degrau

17) Analise a estabilidade do processo descrito pela função de transferência GP utilizando o método de Routh.

;;

18) Sintonize os parâmetros do controlador PID considerando as seguintes funções de transferência.

;;

19) Encontre o ganho de um controlador proporcional que produza uma resposta em malha fechada para um sistema de 2ª ordem com razão de decaimento de ¼. Assuma Gm=Gf=1. O processo é descrito por.

20) Um processo de 2ª ordem com a FT:

. É controlado por controlador P. Considere Gm=Gf=1.

a) Calcule a sintonia do controlador que forneça comportamento sub-amortecido com razão de decaimento (RD) de 1/3;

b) Aproxime a função de transferência do processo em malha aberta por uma FT de 1ª ordem com tempo morto com ganho igual a 1, tempo morto td = (p / 2, e ( = (1 + (p / 2). Obtenha o ganho pelo método de Cohen-Coon.

21) Considere o processo:

, 		e Gf=1.

a) Pelo método de Routh, ache a faixa de Kc para que um controlador puramente proporcional estabilize o processo.

b) Obtenha a sintonia Ziegler-Nichols em malha fechada para um controlador PI.

22) Obtenha os valores do controlador PID que são sintonizados usando os parâmetros em malha fechada de Ziegler Nichols para o modelo do processo: Gm=Gv=1.