Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº2

## “CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS CIs”

1. Objetivos:

- Aprender quais os cuidados a serem tomados ao ligar um circuito a outro de mesma família (ex: TTL) e de famílias diferentes (ex: TTL e CMOS)

- Obter experimentalmente o fan-out do CI

2. Lista de Material:

CI’s: 74LS00, 74LS04, 4069

Potenciômetro 470 Ω  ou qualquer valor até 1KΩ

Painel, cabos de ligações.

Dois multímetros (voltímetro e amperímetro)

Observação: informações sobre os CIs se encontram na pasta Componentes

3. Procedimento Experimental:

3.1 Medida do fan-out:

3.1.1 Calcule o fan-out teórico para a porta NAND ( CI 7400) através da expressão (1) abaixo, obtendo os valores de IoH max , IoL max ,IiH max  ,  IiL max, nas especificações do fabricante.

Fan-out = mín (nH, nL)

Onde:                    (1a)     e                (1b)                        (1)

3.1.2 Ligue a saída de uma porta NAND à entrada de duas outras portas NAND, como mostra a Figura 1(a), e preencha a tabela Tabela I na Folha de Respostas. Os parâmetros da Tabela I são medidos em relação à porta1. Acrescente mais duas portas NAND, Figura 1(b) e refaça as medidas completando a Tabela I.

3.1.3 Com os valores obtidos da Tabela I obtenha a expressão da reta de I x N e estime o valor máximo de N para IoH max (NH)e IoL max  (NL), obtidos nas especificações do fabricante de dispositivos TTL, na pasta COMPONENTES. O fan-out, experimental será o mínimo [NH e NL ]. que representa o número máximo de portas que poderiam ser ligadas á saída de uma porta .Compare o valores experimental com o teórico obtido pela expressão (1) e discuta os resultados obtidos. Discuta sobre os resultados

# Figura 1. Circuito para medida do fan-out de uma porta NAND.

3.1.4  Verifique os valores de tensões VoL   e  VoH  medidos para 2 e 4 portas, compare com os valores de VoLmax   e  VoHmin  obtidos das especificações do fabricante. Verifique que a corrente é que é o fator limitante para ligar portas em paralelo na saída da mesma porta. Explique por que?

3.2 Compatibilidade entre CIs de famílias diferentes:

3.2.1 Verifique, através das informações do fabricante, que não existe nenhuma incompatibilidade nos níveis lógicos do circuito da Figura 2, inversor CMOS (CD4069) acionando um inversor TTL (74LS04).  Explique o porque. Não precisa montar.

Figura 2 Porta CMOS acionando uma porta TTL.

3.2.2 Analise os valores das características elétricas dos CIs 74LS04 e 4069 e verifique se é possível utilizar um inversor TTL (74LS04) para acionar um inversor CMOS. (4069) diretamente. Caso não seja possível, verifique onde ocorre incompatibilidade nos níveis lógicos. Explique por quê?

Para corrigir a incompatibilidade, monte o circuito da Figura 3, para tal calcule Ri, através das expressões (12.1) e (12.2) do arquivo ”Introdução”, sabendo-se que:

CMOS: 4069: ViHmin = 4Volts

Ci = 15 p F

t =  90 ns

TTL: 74LS04:  VoLmax = 0,4V

IoLmax  = 8mA

Varie a tensão na entrada do TTL (Vi TTL ) e verifique a tensão na saída do CMOS (Vo cmos). Verifique se a faixa em que a tensão no TTL (Vi TTL) que é nível alto corresponde a nível alto na saída do CMOS (Vo cmos). Da mesma forma verifique se a faixa em que a tensão no TTL (Vi TTL) que é nível baixo, corresponde à nível baixo na saída do CMOS.(Vo cmos).  Para isso verifique essa faixa nas especificações do fabricante. Discuta o resultado obtido.

Figura 3 Circuito a ser montado, porta TTL acionando porta CMOS, com interface para compatibilidade entre famílias diferentes.

3.2.3   Calcule a imunidade de ruído dos dois CIs utilizados no item 3 (verificar nas especificações do fabricante). A expressão se encontra na Apostila de Laboratório.

    - Verifique o atraso de propagação para os dois CIs utilizados no item 1 (verificar nas especificações do fabricante).

    - Com base nos valores encontrados nos itens 3.2.3 e 3.2.4 compare os dois CIs e conclua a respeito.

4. Questões:

4.1 Procure nos sites citados no arquivo “INTRODUÇÃO”, o preço dos CIs                        utilizados nesta prática.

- Bibliografia:

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J.R., “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações”, Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº2

## “CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS CIs”

NOTA:

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

3.1  FAN-OUT:

3.1.1 Fan-out teórico:

3.1.2

Tabela I

| Número de portas (N) | IoL | IoH | VoL(V) | VoH (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

3.1.3 Cálculo do Fan-out  experimental

Comparação entre Fan-out experimental e Fan-out teórico:

3.1.4 RESP:

3.2 COMPATIBILIDADE ENTRE CIs DE FAMÍLIA DIFERENTES:

3.2.1 CMOS (CD4069) acionando um inversor TTL (74LS04):

3.2.2 Verificação da compatibilidade de TTL (74LS04) acionando um inversor CMOS (CD4069):

Cálculo de Ri:

| Vi TTL (volts) | Vo cmos(volts) |
| --- | --- |

Conclusão:

3.2.3 Imunidade ao ruído

3.2.4 Tempo de Propagação:

| tpTTL | tpcmos |
| --- | --- |

3.2.5 RESP: