Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

# PRÁTICA Nº 4:

# “Circuitos combinacionais: somador completo e decodificador BCD para 7 segmentos”

- Objetivos:

- Verificar o funcionamento de circuito aritmético, somador completo de 4 bits.

- Aprender a ligar decodificador a display de 7 segmentos

- Aplicação de circuito coletor aberto.

2.       Lista de material:

- CIs: 7483, 7446 (qualquer tecnologia)

- Display Anodo Comum, A-551X ou A-561X

- Resistores 330 Ω  ou 270 Ω

- Painel lógico

- Voltímetro.

Observação: informações sobre os CIs se encontram na pasta Componentes

3. Procedimento Experimental:

3.1 Decodificação para “display” de 7 segmentos:

3.1.1 Calcule o valor do resistor do circuito de acionamento do segmento do display, circuito da Figura 1a, sabendo-se que é um display anodo comum, e que cada segmento do “display” é composto de 1 diodo de GaAsP ou GaP e que a queda de tensão em cada segmento é de 2,1V e a corrente de 9 mA (ver pasta componentes).

3.1.2 Utilizando o resistor calculado, Mapeie o display para descobrir qual pino equivale a qual segmento do display, e anote nas Figuras 5a e 5b da Folha de Respostas o nome destes segmentos e os pinos correspondentes.

Figura 1 a. Circuito elétrico equivalente do segmento do display.

b. Pinos do display de 7 sgmentos.

3.1.3 No protoboard, de acordo com a Figura 2, utilizando CI 7446 ou 7447(VIDE O 7448.PDF na pasta Componentes/TTL), o qual é um decodificador BCD para 7 segmentos, ligue-o corretamente ao display (anodo comum), mostrado na Figura 1

Figura 2 Esquema em blocos do circuito Decodificador BCD para 7 	segmentos  ligado ao display.

Observação: 1.  essa figura não está com a pinagem correta do display

2. NÃO DESMONTE ESSE CIRCUITO PARA USÁ-LO NO ÍTEM 3.2.

    - Anote na Folha de Respostas quais os níveis lógicos das entradas de controle (,, ) do decodificador BCD/7 segmentos devem ter para que as entradas BCD sejam apresentadas no display.

    - Responda na Folha de Respostas:

(a) Qual a função do controle  ? Qual aplicação que este controle pode oferecer em um circuito com display quando liga-se o mesmo no nível ‘0’?Verifique no protoboard.

(b) Qual a função do controle ? Qual aplicação que este controle pode oferecer em um circuito com display quando liga-se o mesmo no nível ‘0’?Verifique no protoboard.

(c) Qual a função do controle  ? Qual aplicação que este controle pode oferecer em um circuito com display quando liga-se o mesmo no nível ‘0’?Verifique no protoboard

    - Verifique quais os símbolos que aparecem no display quando as entradas do decodificador variam de (0000b) a (1111b).

3.2  Somador Completo de 4 bits:

Figura 3  Somador completo de 8 bits

A Figura 3 mostra a configuração dos pinos do somador binário completo 7483 série LS, que soma 2 palavras de 4 bits (A4, A3, A2, A1) com (B4, B3, B2, B1), onde A1 e B1 são os LSBs e A4 e B4 são os MSBs, C0 é o Carry inicial e C4 é o carry final. A soma é feita da seguinte maneira:

+  (  A4  A3  A2  A1 )

B4  B3   B2  B1

+ C0

C4  ∑4  ∑3  ∑2   ∑1

O somador 7483  apresenta os seguintes sinais de entrada e saída:

| pino | Sinal | Entrada Saída | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | A1 | E | Entrada (Bit menos significativo) |
| 11 | B1 | E | Entrada (Bit menos significativo) |
| 13 | C0 | E | Carry de entrada |
| 8 | A2 | E | entrada |
| 7 | B2 | E | entrada |
| 3 | A3 | E | entrada |
| 4 | B3 | E | entrada |
| 1 | A4 | E | Entrada (Bit mais significativo) |
| 16 | B4 | E | Entrada (Bit mais significativo) |
| 9 | ∑ 1 | E | Soma (Bit menos significativo) |
| 6 | ∑ 2 | S | Soma |
| 2 | ∑ 3 | S | Soma |
| 15 | ∑ 4 | S | Soma (Bit mais significativo) |
| 14 | C4 | S | Carry de saída |

3.2.1 Ligue as entradas Ai e Bi em sequencia nas chaves do painel de montagem Datapool (chaves de A a H), ou seja, ligar a entrada A1 na chave A do painel, a entrada A2 na chave B do painel, e assim por diante. Portanto a entrada B1 será ligada à chave E, e assim sucessivamente. Ligue a entrada carry C0 na chave J do painel de montagem Datapool. As saídas ∑i  nas entradas do decodificador do item 3.1 (Figura 2), da seguinte maneira ∑4 ∑3   ∑2   ∑1  nas entradas  D C B A , respectivamente do decodificador 7446. E C4  no ponto decimal através de um resistor, o mesmo calculado no item 3.1.1.

3.2.2 Determine os valores da saída do display de acordo com as entradas dadas na Tabela 1 na folha de resposta e complete a Tabela 1.

4. Bibliografia:

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Bignell,J. W.& Donovan, R. L.” Eletrônica Digital-Lógica Combinacional”. Ed Makron Books

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria R. Codá

FOLHA DE RESPOSTAS : PRÁTICA nº 4

NOTA:

# “Circuitos combinacionais: somador completo e decodificador BCD para 7 segmentos”

TURMA:                                                                        DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

    - Cálculo de R:

Valor de R= (

3.1.2

(a)                                                                                   (b)

Figura 5

3.1.4

| Controles | Nível Lógico |
| --- | --- |

3.1.5   (a) Qual a função do controle  ”?

(b) ) Qual a função do controle ?

(c) Qual a função do controle  ?

3.1.6 Anote os símbolos que aparecem no display e os valores das entradas BCD:

3.2.2

Tabela 1

| ENTRADAS | SAÍDAS (binário) | SAÍDA do Display |
| --- | --- | --- |
| C0 | Ai | Bi | C4 ∑3 ∑2 ∑1 ∑0 |  |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 6 | 3 |  |  |
| 0 | 7 | 8 |  |  |
| 0 | 15 | 15 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 6 | 3 |  |  |
| 1 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | 15 | 15 |  |  |