Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

# PRÁTICA  Nº07

“Dispositivos de Lógica Programável de Complexo (CPLD- “Complex Programable Logic Devices”)- Acionamento de Matriz de LEDs”

1.   Objetivos:

- Projeto e síntese de circuitos sequenciais em dispositivo FPGA utilizando o esquemático do Quartus II;

- Aplicação de contadores e decodificadores.

2. Material utilizado:

- Configuração de Dispositivo Programável de Alta Complexidade HCPLD do tipo FPGA Cyclone IV da Altera

- Módulo de desenvolvimento Mercúrio IV – Macnica DWH

- Multímetro

3. Procedimento Experimental:

Utilizando o software QUARTUSII v.12.OSP2, escolha o dispositivo HCPLD Cyclone IV-E EP4CE30F23C7 e faça um projeto para acionamento da  matriz de LEDs ( item 17 da Figura 1) de 8 linhas x 5 colunas do módulo de desenvolvimento Mercúrio IV, que realize o seguinte procedimento:  acenda todos os 5 LEDs da mesma linha simultaneamente, e sequencialmente a cada 5Hz, de maneira a fazer a varredura nas 8 linhas de cima para baixo e, de baixo para cima.

As 5 colunas são nomeadas como  LEDM_C[0] até LEDM_C[4], as 8 linhas como LEDM_R[0] a LEDM_R[7]. Ambas, linhas e colunas,são selecionadas com o nível ‘0’. O clock interno de 50MHz é nomeado como CLOCK_50MHz.

3.1 Inicialmente implementar o divisor de frequência para gerar 5Hz a partir de 50MHz interno à placa(CLOCK_50MHz.). Para isso utilize o projeto lpm_counter da biblioteca Megafunction e verifique a frequência de 5Hz no LED RGB ( item 16 da Figura 1), criando uma saída LED_R (ou LED_G ou LED_B). Obs: veja informações sobre o projeto lpm_counter no final desse arquivo.

3.2 Utilize outro contador lpm_counter para implementar um contador crescente/decrescente de 0 até 7. Criar entrada UP/DOWN e saída Cout.

3.3 Ligar as saídas binárias do contador do item 3.2 a um decodificador 3X8, 74138.

3.4 Utilizando a entrada UP/DOWN e saída Cout do contador do item 3.2 implemente o controle para contagem crescente e decrescente.( (não usar o 7493!!)

3.5 Ligar as saídas do decodificador às linhas da matriz de LEDs.

3.6 Para ativar as colunas da matriz, criar pinos de saída (output) para cada coluna da matriz  LEDM_C[0] até LEDM_C[4].

3.7 Programe o projeto no dispositivo FPGA do módulo de desenvolvimento Mercúrio IV.

Obs: Para iniciar a configuração da placa Mercurio IV, conecte uma extremidade do cabo USB no conector USB-Blaster™ da placa (ver item 4 – descrição geral do módulo- posição 14 é a conexão USB), e a outra extremidade num computador equipado com o software Altera Quartus® II. Com o cabo conectado, e o computador ligado, a placa automaticamente será alimentada. Então colocar a chave 1 na posição PROG FPGA (Figura 2), e a chave 2 na posição ON (figura 3).

3.8  Mostre o funcionamento do circuito sintetizado no FPGA após a programação.

3.9  Como relatório entregue o circuito esquemático documentado.

Para criar um arquivo de projeto esquemático no software QuartusII siga os passos do arquivo “Manual QUARTUS” que se encontra no Moodle disciplinas Stoa USP.

Figura 1 Imagem do módulo de desenvolvimento com as indicações dos principais componentes.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO LPM_COUNTER:

Informações sobre o dispositivo FPGA EP4CE30F23C7:

Categoria: Circuito Integrado(CI)

Família:  Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)

Série:  Cyclone IV E

Número de Blocos Lógicos Configuráveis( CLBs ou  LABs): 1803

Número de bits da RAM:  608256

Número de portas de Entrada/Saída(I/O): 328

Significado dos Campos do nome do dispositivo:

- EP4CE: Cyclone IV –FPGA de baixo custo

- 30 : quantidade de elementos lógicos: 28848 (aproximadamente 30 mil)

- F23: Encapsulamento: Fineline BGA  de 23 x 23 mm e 484 pinos

- C: temperatura de operação,  0°C a 85°C

- 7: tempo de atraso da porta: 7ns

Tensão de Alimentação:  1,15 V ~ 1,25 V

Tipo de Montagem:   Montagem de superfície

4. Bibliografia:

- Site da ALTERA

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações