Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 606 – Lab. de Sistemas Digitais

Prof. Maximiliam Luppe

PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇÃO AOS CIRCUITOS LÓGICOS BÁSICOS”

- Objetivos:

- Aprender a interpretar as especificações contidas nos manuais dos fabricantes de circuitos lógicos.

- Identificar a representação analógica referente a cada estado binário.

2. 	Lista de Material

CI : 74LS00 ou 74LS02, 74LS32,

Painel lógico, cabos de ligações, voltímetro

Observação: informações sobre os CIs estão  na pasta Componentes.

- Procedimento  Experimental:

  - Reconhecimento do CI:

Escolher um dos CIs da família TTL 74LS00 ou 74LS02, e responder as questões a seguir em relação a ele:

Nome do CI:

Explicar o significado de cada campo do nome:

Constituição interna do CI (em relação ao número de portas lógicas e número de entradas de cada porta):

Função lógica do CI (expressão lógica da saída em função das entradas):

Símbolo:

  - Levantamento das características elétricas do CI:

    - Preencher a Tabela I obtendo os valores teóricos das especificações do fabricante contidas na pasta “COMPONENTES” na sub pasta “TTL”.

    - Para uma das portas do CI escolhido no item 3.1, ligar as chaves do painel de montagem às entradas dessa porta do CI e saída ao LED do painel. Medir com voltímetro as tensões de entrada e de saída dessa porta, As Figuras 1 e 2 mostram as configurações para obtenção de VoL e VoH como exemplo de medidas para uma porta OU de 2 entradas.

    - Comparar os valores medidos com os valores teóricos anotados, verificando se estão dentro da faixa especificada pelo fabricante para níveis altos e baixos, e discutir sobre esses resultados.

    - Utilizando os valores medidos no item 3.2.2 (anotados na Tabela I), monte a tabela verdade do CI com medidas em Volts e anote na Tabela II.

    - Complete a Tabela III com os valores lógicos da tabela verdade da porta. Verifique se a Tabela II, com medidas em volts equivale á tabela verdade (Tabela III) e justifique.

.

Figura 1  Medida de VoL  em  uma porta OR.

Figura 2 Dois circuitos para a medida de VoH  em uma porta OR.

3.3 Análise do nível lógico correspondente à uma entrada flutuante de uma porta lógica

3.3.1. Montar o circuito da Figura 3 e medir os valores das tensões de saída em volts para os dois valores lógicos da entrada A e anotar na Tabela IV na Folha de Respostas.

Figura 3 – Circuito OU de 2 entradas com uma entrada flutuante.

3.3.2. Verifique nas especificações do fabricante a quais níveis lógicos essas tensões (da Tabela IV) correspondem e anote na Tabela V. Compare os valores obtidos para a Tabela IV com a Tabela verdade de uma porta OU de duas entradas, qual é a conclusão a respeito de qual nível lógico a entrada flutuante corresponde para a porta TTL?  Porque? ( anote o valor na tabela VI)

Observação: Na prática, para montagens definitivas não é conveniente deixar pinos de entrada sem conexão, pois os mesmos poderão operar como “antenas” recebendo ruídos alterando assim a operação do circuito.

- Bibliografia:

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações” Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 606 – Lab. Sistemas Digitais

Prof. Maximiliam Luppe

FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

  - Reconhecimento do CI:

Nome do CI:

Explicar cada campo do nome:

Constituição interna do CI :

Função lógica do CI :

Símbolo:

3.2 Levantamento das características elétricas do CI:

3.2.1 e 3.2.2

Tabela I

| Características | Teóricas | Medidas |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimo Típico Máximo |  |
| Vcc (V) |  |  |
| VoH (V) |  |  |
| VoL(V) |  |  |

3.2.3 Discussão dos resultados Comparar valores medidos com o da especificação do fabricante

3.2.4 Tabela Verdade do CI em Volts:

Tabela II – Tensão medida em volts

| A(volts) | B(volts) | S(volts) |
| --- | --- | --- |

3.2.5 Tabela Verdade do CI com níveis lógicos:

Tabela III – Estado lógico correspondente à tabela II

| A | B | S |
| --- | --- | --- |

Discussão dos resultados:

3.3.1 e 3.3.2 Saída em Volts do circuito da Figura 3 :

Tabela IV

| Entradas | Saidas(V) |
| --- | --- |
| A | TTL |
| 0 |  |
| 1 |  |

3.3.3. Quais níveis lógicos correspondem as tensões da Tabela IV? Complete a Tabela V a seguir:

Tabela V

| Entradas | Níveis Lógicos das Saídas |
| --- | --- |
| A | TTL |
| 0 |  |
| 1 |  |

Qual nível Lógico corresponde a entrada flutuante pela análise do resultado da Tabela V? Complete a Tabela VI:

Tabela VI

Nível lógico da entrada flutuante B

TTL

# Text boxes

NOTA: