Exemplo:

Considere dois fluidos entre os quais há troca de calor. Para um dado fluxo de calor, q, calcule a temperatura média logarítmica, para os casos de fluxo em contra-corrente e em corrente paralela e a área requerida em ambos os casos. As temperaturas de entrada e saída dos fluidos são:

Para correntes paralelas:

Para fluxo em contra-corrente:

Exemplo:

Um trocador de tubos concêntricos operando em contra-corrente é usado para resfriar um processo usando água. O fluido do processo flui  a 18 kg/s e é resfriado de 105 °C para 45 °C. A água flui entrando a 25 °C e saindo a 50 °C. Assumindo que não há perde de calor calcule a  vazão requerida para a água de resfriamento. Negligenciando a curvatura do tubo, calcule a área necessária para a troca de calor.

O calor específico da água é 4,2 kJ/kg K e o do fluido do processo é 3,4 kJ/kg K. O coeficiente de troca  do fluido do processo é 2500 W/m² K e para a água é 1200 W/m² K. A espessura da parede do tubo é 3mm e a condutividade térmica é 220 W/m K.

Valores numéricos dos coeficientes de transmissão de calor

| Tipo de processo | Valores ( kcal/m²h°C) |
| --- | --- |
| Vapor d'água (condensação em gotas) | 25.000-100.000 |
| Vapor d'água (condensação em película) | 5.000-15.000 |
| Água em ebulição | 1.500-45.000 |
| Condensação de vapores orgânicos | 1.000-2.000 |
| Óleos (aquecimento ou resfriamento) | 50-1.500 |
| Água (aquecimento ou resfriamento) | 250-15.000 |
| Vapor d´água (sobreaquecimento) | 25-100 |
| Ar (aquecimento ou resfriamento) | 01/01/50 |