EXERCÍCIO DE PEA-2402 : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I

Aquiles

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Defina o sistema(desenho; quantidade, tipo e comprimento dos cabos de descida e hastes de aterramento) de pára-raios para proteger um prédio com as seguintes dimensões utilizando, quando possível, os métodos :

- Franklin;

- Faraday;

- Eletrogeeométrico.

ATERRAMENTO

Determinar o valor da resistência equivalente de um sistema de aterramento para um solo de resistividade de 100   m com as seguintes configurações, com hastes de 1 “,3 m de comprimento:

- 3 hastes em triângulo com espaçamento de 1m;

- 4 hastes em quadrado com espaçamento de 1m;

- 3 hastes alinhadas espaçadas de 1m.

# Text boxes

20 m

4 m

4 m

10 m

15 m

4 m

No centro