APS 2: Máquinas Elétricas

Nome:______________________________________

Um gerador trifásico de 25 MVA,13,8kV, dois pólos, 60Hz ligado em Y foi testado pelos ensaios de circuito aberto e curto circuito e sua característica de entreferro foi extrapolado com os seguintes resultados.

Teste em Circuito Aberto

| If (A) | 320 | 365 | 380 | 475 | 570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VL (kV) | 13,0 | 13,8 | 14,1 | 15,2 | 16 |
| Entreferro,(kV) | 15,4 | 17,5 | 18,3 | 22,8 | 27,4 |

Teste em Curto Circuito

| If (A) | 320 | 365 | 380 | 475 | 570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrente de Armadura A) | 1040 | 1190 | 1240 | 1550 | 1885 |

A resistência de armadura é: 0,24Ω por fase.

a)  Determine a reatância síncrona não saturada do gerador.

b) Encontrar a reatância síncrona saturada Xs para uma corrente de campo de 380 A.

c) Determine a relação de curto circuito (RCC) para este gerador.

| Respostas: | a) | b) | c) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xus=8,55Ω aprox | Xss=6,56Ω aprox | RCC = 1,14 aprox |

Entrega voluntária apenas no começo da aula que vem.

Recomenda-se tirar cópia deste APS porque não será devolvido.