Prova I de Máquinas ElétricasNome:_________________________________________

- Questões Teóricas (4 pontos): Nas seguintes questões seja direto para responder as questões.

- Um gerador síncrono de polos lisos está ligado em paralelo a uma carga de fator de potência capacitiva. Se a carga for repentinamente desconectada, a tensão nos terminais aumentará, diminuirá ou fica igual? (justifique)? (1)

- Em um sistema de potência de um gerador G1 em paralelo com uma carga Carga1=PL1+jQL1 e em paralelo com um grande sistema (barramento infinito). Se uma nova carga do mesmo valor for colocada em paralelo indique o que ocorre com a potência reativa fornecida pelo G1 e pelo barramento infinito (justifique) (1).

- Um motor síncrono superexcitado ligado a um grande sistema (barramento infinito) possui um ângulo de carga δ1, tensão induzida EA1, corrente de armadura IA1, ângulo de defasagem entre tensão e corrente θ1, e fator de potência cos(θ1) atrasado. Quais são os efeitos nas variáveis anteriores ao aumentar a carga no eixo (justifique)?  (sugestão: desenhe o diagrama fasorial antes e depois do evento). (1)

- Existe alguma diferença na potência máxima e o ângulo de carga máximo do motor síncrono de pólos salientes comparado com o de pólos lisos? (justifique?). (1)

- (3 pontos) Um gerador síncrono ligado em Y, 2300V, 1000kVA, fdp=0.8 em atraso, dois pólos, possui uma reatância síncrona de 1,1Ω  e uma resistência de 0,15 Ω. Em 60 Hz, as perdas por atrito e ventilação são 24 kW, e as perdas no núcleo são 18 kW. A Curva de Saturação em Vazio do gerador (tensão de linha) é mostrada na Figura abaixo.

|  | a) Qual deve ser a corrente de campo necessária para obter uma tensão terminal de 2300 V quando o gerador opera em condições nominais? (0,5) b) Qual deve ser o torque em (N-m) que o motor primo deve fornecer para operar em tais condições. (1,0) c) Considere que a corrente de campo do gerador foi ajustada para obter a tensão nominal (2300V) quando carregado com corrente nominal e fdp=0,8 adiantado. Qual é o limite de estabilidade estática em (MW) da máquina? (Obs: Despreze a Resistência de armadura para esta questão) (1,0) Resposta: If = 5,7 A (aprox) Torque =2308,5 N-m Margem =3,6 MW (aprox) |
| --- | --- |

- (3,0 pontos) Na figura abaixo mostra os DADOS DE PLACA de um gerador síncrono e um motor síncrono.

O gerador é ajustado para ter a tensão terminal em 480V quando o motor está absorvendo sua potência ativa nominal de P = 80KW a fdp=1. Nessa situação, responda:

- Determine a tensão interna por fase (EAGS e EAMS) de ambas às máquinas. (1,0)

- Se o fluxo do motor foi incrementado em 10%, qual é o novo valor da tensão terminal (VL) (1,0)

c)Qual é novo valor do fator de potência do motor síncrono após este incremento? (1,0)

| Respostas: |  | b) | c) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EAGS = 280˪7° [V] EAMS=337˪-34,8° [V] | VL =490[V] | fdp = 0,982adiantado |

“Em Ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz” Sl 36:9

# Text boxes

|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | 2017_I Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |