Escola de Engenharia de São Carlos

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL403 – ELETRICIDADE I

Laboratório 3

Comprovação experimental do Teorema de Thevenin para circuitos DC.

Multímetro Digital (modelo ET2702 – Minipa)

DC Power Supply (modelo MPL3305M – Minipa)

Protoboard, resistores e potenciômetro (resistor variável)

a)	Implemente em um protoboard o circuito resistivo da Fig. 1. A resistência R representa a carga do circuito.

Fig. 1 – Circuito Resistivo com Fonte DC

b)	Utilize a fonte “DC Power Supply” para fornecer ao circuito a tensão de 20V.

c)	Conecte entre os terminais AB uma carga de 47Ω e meça a corrente nesta carga. Repita este procedimento para as cargas de 1800Ω e 6800Ω.

a)	Utilizando as técnicas de medida de VTH e RTH descritas no laboratório 2 determine o circuito equivalente de Thevenin do circuito da Fig. 1.

-	Medida de VTH

Com os terminais AB sem carga meça a tensão entre os pontos A e B.

-	Medida de RTH

Com os terminais AB sem carga conecte um amperímetro entre os pontos A e B e meça a corrente Isc . A resistência RTH = VTH / Isc.

a)	Implemente em um protoboard o circuito equivalente de Thevenin determinado no item 3.2.

b)	Utilize a fonte “DC Power Supply” para fornecer ao circuito equivalente a tensão VTH medida no item 3.2.

c)	Utilize um potenciômetro e um ohmímetro para obter RTH medido no item 3.2.

OBS: O valor da resistência máxima do potenciômetro deve ser maior do que RTH.

d)	Conecte na saída do circuito equivalente a carga de 47Ω e meça a corrente nesta carga. Repita esse mesmo procedimento para as cargas de 1800Ω e 6800Ω.

e)	Compare as correntes nas cargas de 47Ω, 1800 Ω e 6800Ω medidas no circuito original com as correntes medidas no circuito equivalente de Thevenin.

Consulte no e-Disciplinas USP, disciplina SEL0403 – Eletricidade I, Laboratório 3, os seguintes arquivos:

-	Roteiro de Relatório.

-	Modelo de Relatório.

-	Cálculo do Circuito Equivalente de Thevenin.

Edite um relatório sobre as atividades desenvolvidas no laboratório 3 utilizando as Informações acima mencionadas. O relatório deverá descrever também o cálculo de VTH e RTH.

# Text boxes

- Objetivos

- Material

- Atividades Experimentais

3.1 Implementação de um Circuito DC em Protoboard

3.2 Determinação Experimental do Circuito Equivalente de Thevenin

3.3 Implementação em Protoboard do Circuito Equivalente de Thevenin

- Relatório