Data: 11/04/2019

HPLC : Determinação de cafeína em amostra de chá

Coluna : C18 – Enduro SGE (250 mm x 4,6 mm) 5µm e 210 Angstron

Fluxo de  1.0 ml/min

Loop de 20 µLitros

Detector:  Arranjo de diodo – 254nm

Fase móvel : 50% Metanol : 50% água acidificada com ácido nítrico

p H=3.5

Curva cafeína

0,025mgml-1

| Detector B-254 nm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pk # | Retention Time | Area | Area % | Height | Height % |
| 1 | 4.747 | 822458 | 100.000 | 75211 | 100.000 |
| Totals |  |  |  |  |  |
|  |  | 822458 | 100.000 | 75211 | 100.000 |

0,05mgml-1

0,075mgml-1

0,1 mgml-1

0,0125mgml-1

Padrão de Cafeína 0.075 mgml-1: 272nm  versus 254 nm

Espectro de Cafeína RT 4.77 min

Amostras de Chá

Chá 1 –área =1.640.959

Chá 1 versus Padrão de cafeína  0.025 mgml-1

Chá 2 –área=2.849.810

Chá 3-área=1.612.199

Chá 4- área=5.181.820

Padrão de Cafeína: 50%  versus 40% versus 30% metanol em água p H=3.5