Escola de Engenharia de São Carlos

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL403 – ELETRICIDADE I

Laboratório 4

Medida de potência com wattímetro, amperímetro e voltímetro.

Multímetro Digital (ET2702 – Minipa)

Wattímetro (Yokogawa - Model 2041)

Variac

Implemente o circuito esquematizado na Fig. 1 utilizando um VARIAC (fonte de tensão AC), um voltímetro e um amperímetro.

Fig. 1 – Medida de potência em carga resistiva

A Fig. 2 mostra a presença do enrolamento da medida de tensão (menor) e do enrolamento da medida de corrente (maior) do wattímetro.

Fig. 2 - Conexões entre wattímetro, amperímetro, voltímetro e carga

(lâmpadas 220V/60W)

No circuito da Fig. 1, com uma carga resistiva (lâmpadas incandescentes de 220V/60W), meça as seguintes variáveis elétricas:

-	A tensão fornecida pelo VARIAC, medida por um multímetro (V), utilizando a escala AC de tensão (medida em rms). Observe que a saída do VARIAC está em paralelo com as lâmpadas.

-	A corrente que circula nas lâmpadas, medida por um multímetro (A), utilizando a escala AC de corrente (medida em rms). Observe que o amperímetro está em série com as lâmpadas.

-	 A potência consumida pelas lâmpadas, medida por um wattímetro (W - watts). Utilize a constante de multiplicação na medida de potência, conforme Fig. 3.

O VARIAC fornece tensões eficazes de 0 a 240V. Utilize a Tabela 1 para documentar os valores medidos e calculados.

Tabela 1 – Medidas de Tensão, Corrente e Potência

| Tensão VARIAC (V) | Tensão Medida (V) | Corrente Medida (A) | Potência Calculada (W) | Potência Medida (W) | Resistência Equivalente Calculada (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |

Fig. 3 – Portable Single Phase Wattmeter (Yokogawa - Model 2041)

4.1)	Determine a diferença percentual entre as potências medidas e calculadas.

4.2)	Que tipo de potência é medida neste circuito pelo wattímetro ?

4.2)	Analise os valores da resistência equivalente das lâmpadas em paralelo em função da tensão aplicada. Investigue a razão da mudança dos valores da resistência.

4.3)       Verifique se há correlação linear entre Pmedida x Pcalculada. Qual é o coeficiente de correlação ?  Qual é o significado de um valor alto de correlação ?

4.4)       Verifique se há correlação linear entre Vmedida x Imedida. Qual é o coeficiente de correlação ? Qual é o significado de um valor pequeno de correlação ?

# Text boxes

- Objetivos

- Material

- Atividade Experimental

- Questionário